## Slide 4
การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
3.1.1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่ไปทิศทางเดียวกันตลอด เช่น โยนวัตถุขึ้นไปตรง ๆ จากพื้น วัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในแนวเส้นตรง
3.1.2 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นเส้นตรง แต่มีการเคลื่อนที่กลับทิศ เช่น รถยนต์แล่นไปข้างหน้าในแนวเส้นตรง แล้วมีการเลี้ยวกลับทิศทาง ทำให้ทิศทางในการเคลื่อนที่ตรงกันข้ามกับทิศทางเดิม
การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรง มีปริมาณที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ระยะทาง
2. การกระจัด
3. ความเร็ว
4. อัตราเร็ว
5. ความเร่ง

## Slide 5
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
ระยะทาง สัญลักษณ์ S เป็นปริมาณสเกลาร์ เป็นการวัดตำแหน่งการเคลื่อนที่ตามระยะจริงที่เคลื่อนที่ หน่วย เมตร
การกระจัด สัญลักษณ์ d เป็นปริมาณเวกเตอร์ เป็นการวัดตำแหน่งการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปตำแหน่งสุดท้ายในแนวเส้นตรง หน่วย เมตร
อัตราเร็ว สัญลักษณ์ V เป็นปริมาณสเกลาร์ หน่วยเมตร/วินาที

## Slide 6
ความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ หน่วยเมตร/วินาที
เวลา สัญลักษณ์ t หน่วย วินาที คือ เวลาที่วัดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายที่สังเกต
ความเร่ง สัญลักษณ์ a หน่วย เมตร/วินาที2 หมายถึง ความเร็วที่เปลี่ยนไป เช่น ความเร็วเพิ่มขึ้น ความเร็วลดลง เรียกว่า ความหน่วง a มีค่าเป็นลบ

## Slide 7
ตัวอย่าง นายสมชายวิ่งรอบสนามเป็นระยะทาง 150 เมตร เป็นเวลา 10 วินาที นายสมชายวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไร

## Slide 8
แบบฝึกหัด
1. วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที จงหาว่าในเวลาวินาทีที่ 30 มีความเร่ง 5 เมตร/วินาที2 จะมีความเร็วเท่าไร และหาระยะทางเมื่อเวลาผ่านไป 40 วินาที

## Slide 9
วัตถุเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วต้น 80 เมตร/วินาที เข้าไปบนพื้นขรุขระ มีความหน่วงเกิดชึ้น 2 เมตร/วินาที2 จงหาว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปได้ 30 วินาที จะมีความเร็วเท่าไร
ความหน่วง = -a

## Slide 10
3.2.1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตามแนวราบ
กรณีที่ 1 เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ตามแนวราบด้วยความเร็วคงที่
ระยะทาง = ความเร็ว  เวลา
S = Vt
ตัวอย่าง กระสุนปืนถูกยิงออกไปจากปลายกระบอก ด้วยความเร็ว 400 m/s ถ้ายิงออกไป แล้วเป็นเวลา 2 วินาที จงหาระยะทางที่ลูกปืนเคลื่อนที่ได้
วิธีทำ ระยะทาง = ความเร็ว  เวลา
S = Vt
= (400)(2)
ระยะทางที่ลูกปืนเคลื่อนที่ได้ (S) = 800 m ตอบ

## Slide 11
3.2.2 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตามแนวดิ่ง
เมื่อวัตถุตกอย่างอิสระ ความเร็วของวัตถุจะเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยความเร่งของวัตถุได้มาจากความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (Gravitational Acceleration) ใช้สัญลักษณ์ g มีค่าเท่ากับ 9.81 m/s2
โมเมนต์ (Moment) หมายถึง ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุเพื่อให้วัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน ดังนั้นโมเมนต์จะมีค่าเท่ากับ แรงคูณระยะทางที่ตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง หน่วยของโมเมนต์ คือ นิวตัน∙เมตร
เนื่องจากโมเมนต์เป็นปริมาณเวกเตอร์ ดังนั้น แรงที่กระทำให้เกิดทิศทางจึงมีทิศทาง ซึ่งทิศทางของโมเมนต์ของแรงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ตามทิศทางของการหมุน ดังนี้

## Slide 12
ตัวอย่าง นายดำยืนอยู่บนหน้าผา แล้วโยนก้อนหินชึ้นไปด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที จงหาความเร็วเมี่อเวลาผ่านไป 1 วินาที

## Slide 13
1. โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา โดยทิศทางตามเข็มนาฬิกาให้เป็นเครื่องหมายบวก (+) ดังรูป (ก)
(ก
(ข)
M +
O
M –
O
ตัวอย่าง จากรูปที่กำหนดให้ จงหาโมเมนต์ของแรง
2. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา โดยทิศทางทวนเข็มนาฬิกาให้เป็นเครื่องหมายลบ (–) ดังรูป (ข)

## Slide 14
โมเมนต์ = แรง  ระยะทางที่ตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง
M = Fd
= (100)(2)
โมเมนต์ (M) = 200
(ทิศทวนเข็มนาฬิกา) ตอบ
วิธีทำ

## Slide 15
ทฤษฎีของโมเมนต์หรือทฤษฎีวารียองได้กล่าวไว้ว่า “โมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุนหรือรอบแกนใด ๆ มีค่าเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ของแรงย่อยหลาย ๆ แรงที่กระทำรอบจุดเดียวกัน” ดังรูป
F1
d
F3
จุดหมุน O
F2

## Slide 16
จากรูปโมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน O สามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้
MO = Fd
เมื่อ F คือ F1 + F2 + F3 + …+ Fn
จะได้สมการของโมเมนต์ ดังนี้
MO = (F1 + F2 + F3 + … + Fn) d
หรือ MO = (F1d) + (F2d) + (F3d) + …+ (Fnd)
การรวมโมเมนต์ คือ การรวมโมเมนต์หลาย ๆ โมเมนต์ที่อยู่ในระนาบเดียวกันกระทำในจุดที่ต่างกัน แต่กระทำรอบจุดหมุนจุดเดียวกัน และมีทิศทางของโมเมนต์หมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกา ดังรูป

## Slide 17
d1
d2
F2
จุดหมุน O
F1
หลักการของการรวมโมเมนต์ มีขั้นตอนการรวมโมเมนต์ดังนี้
1.หาโมเมนต์รอบแกนของแต่ละแรง
2.หาผลรวมของโมเมนต์จากสมการ
M = M1 + M2

## Slide 18
แรงคู่ควบ คือ แรงที่มีขนาดเท่ากัน กระทำอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน มีทิศทางขนานกันแต่ตรงกันข้าม และไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ดังรูป
F
F
d
จากรูป พิจารณาการเกิดแรงคู่ควบพบว่า แรงคู่ควบทำให้เกิดการหมุนรอบจุดกึ่งกลางระหว่างแรงทั้งสองจึงทำให้เกิดโมเมนต์ ดังนั้น โมเมนต์ที่เกิดขึ้นจึงเรียกว่า “โมเมนต์ของแรงคู่ควบ”

## Slide 19
โมเมนต์ของแรงคู่ควบ หมายถึง โมเมนต์ของแรงซึ่งเกิดจากแรงที่มีขนาดเท่ากันสองแรง แต่มีทิศทางตรงกันข้าม กระทำต่อวัตถุหนึ่ง ๆ ในระยะห่างระหว่างแรงทั้งคู่ ดังรูป

## Slide 20
ตัวอย่าง จงหาขนาดของโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่เกิดขึ้นจากการทำเกลียว (Tap) ถ้าออกแรงใน
การหมุนทำเกลียวเกลียวข้างละ 50 N ดังรูป
600 mm
F = 50 N
F = 50 N
วิธีทำ
หาโมเมนต์ของแรงคู่ควบรอบจุดหมุน จากสมการ
M = Fd
แทนค่าในสมการ
M = (50)600  10–3 Nm
M = 30 Nm ตอบ

## Slide 21
แบบทดสอบเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง
คำสั่ง จงแสดงวิธีทำ
1. วัตถุเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ด้วยความเร่งคงที่ได้ระยะทาง 100 เมตรในเวลา 10 วินาทีจงหาความเร่งของวัตถุ
2. วัตถุเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วต้น 60 เมตร/วินาที มีความเร่งเกิดขึ้น 12 เมตร/วินาที2 จงหาว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปได้ 20 วินาที จะมีระยะทางเท่าไร
3. วัตถุเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วต้น 80 เมตร/วินาที เข้าไปบนพื้นขรุขระ มีความหน่วงเกิดขึ้น 5 เมตร/วินาที2 จงหาว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปได้ 20 วินาที วัตถุจะมีความเร็วเท่าไร
4. ปาวัตถุให้ตกลงด้วยความเร็ว 15 เมตร/วินาที จงหว่าว่าเมื่อเวลาผ่านไป 8 วินาที วัตถุจะเคลื่อนที่ตกได้ระยะทางเท่าไร
5. โยนวัตถุขึ้นไปด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที จงหาความเร็วในวินาทีที่ 5 และวินาทีที่ 9