## Slide 3
ระบบระบายความร้อนทำหน้าที่ระบายความร้อนที่เครื่องยนต์ได้รับจากการเผาไหม้ภายในกระบอกสูบและจากการเสียดสีชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ให้ออกไป เพื่อรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการทำงาน
ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์โดยทั่ว ๆ ไป แบ่งออกได้ 2 แบบ คือ
3.1.1 การระบายความร้อนด้วยอากาศ
กระบังลม
ครีบระบายความร้อน
การระบายความร้อนด้วยอากาศ

## Slide 4
3.1.2 การระบายความร้อนด้วยน้ำแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ แบบอาศัยหลักการธรรมชาติและแบบอาศัยกำลังดันของปั๊มน้ำ
1. แบบอาศัยหลักการธรรมชาติ มีการออกแบบใช้งาน 2 แบบ คือ
1.1 แบบหม้อน้ำ
ฝาหม้อน้ำ
หม้อน้ำ
พัดลม
น้ำหล่อเย็น
ทิศทางการไหลน้ำหล่อเย็น
ฝาสูบ
ห้องเผาไหม้
หม้อน้ำแบบรังผึ้ง

## Slide 5
1.2 แบบอ่างน้ำ
หม้อน้ำแบบอ่างน้ำ

## Slide 6
2. แบบอาศัยกำลังดันของปั๊มน้ำ
หม้อน้ำที่อาศัยกำลังดันปั๊มน้ำ

## Slide 7
หม้อน้ำ ทำหน้าที่เก็บน้ำและระบายความร้อนออกจากน้ำหล่อเย็นประกอบด้วยท่อน้ำและมีแผ่นครีบระบายความร้อน
ปั๊มน้ำ ทำหน้าที่ปั๊มน้ำจากหม้อน้ำทางด้านล่างให้มีแรงดันสูงพอที่จะส่งเข้าไปในช่องทางน้ำภายในเครื่องยนต์ได้เพื่อระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์
ฝาปิดหม้อน้ำ ทำหน้าที่ปิดหม้อน้ำไม่ให้น้ำจากระบบหายไปและยังทำหน้าที่อีกคือรักษาแรงดันภายในระบบไม่ให้แรงดันในระบบลดต่ำลง
วาล์วแรงดันเปิดเมื่อแรงดันสูงเกินไป
วาล์วสุญญากาศเปิดเมื่อเกิดสุญญากาศในระบบ
วาล์วสุญญากาศ
วาล์วแรงดัน
ฝาปิดหม้อน้ำ
ท่อระบายแรงดัน
ฝาปิดหม้อน้ำ

## Slide 8
เทอร์โมสตัท จะติดตั้งอยู่ระหว่างหม้อน้ำกับเครื่องยนต์ ทำหน้าที่ปิดทางไหลของน้ำหล่อเย็น ให้น้ำอยู่เฉพาะในเครื่องยนต์
เทอร์โมสตัท
หม้อพักน้ำ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ถังน้ำสำรอง จะต่อโดยตรงจากท่อน้ำล้นที่คอหม้อน้ำ ทำหน้าที่ เก็บน้ำที่ล้นออกจากหม้อน้ำและจ่ายไปยังหม้อน้ำ

## Slide 9
ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์เป็นระบบที่มีความสำคัญมาก ซึ่งเครื่องยนต์ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเมื่อเครื่องยนต์ทำงานชิ้นส่วนของเครื่องยนต์จะเสียดสีกันและทำให้เกิดความร้อนสูงถ้าไม่มีการหล่อลื่นเครื่องยนต์จะสึกหรอมาก ดังนั้นเครื่องยนต์จึงต้องมีระบบหล่อลื่น
ระบบหล่อลื่นทำหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.2.1 ลดแรงเสียดทาน
น้ำมันหล่อลื่นลดแรงเสียดทาน

## Slide 10
3.2.2 การเป็นซีล
น้ำมันหล่อลื่นทำหน้าที่เป็นซีล
3.2.3 การระบายความร้อน
การระบายความร้อน

## Slide 11
3.2.4 การทำความสะอาด
การทำความสะอาด

## Slide 12
3.2.5 ป้องกันสนิม
การป้องกันสนิม

## Slide 13
ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์แบ่งออกได้ 3 แบบ คือ แบบวิดสาด, แบบใช้แรงดันและ แบบใช้วิดสาดและแรงดันรวมกัน
3.3.1 แบบวิดสาด
การหล่อลื่นแบบวิดสาด

## Slide 14
3.3.2 แบบใช้แรงดัน
ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
อ่างน้ำมันหล่อลื่น
เพลาข้อเหวี่ยง
เกจแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
กระเดื่องกดวาล์ว
การหล่อลื่นแบบใช้แรงดัน

## Slide 15
3.3.3 แบบใช้วิดสาดและแรงดันรวมกัน
น้ำมันหล่อลื่น
ช้อนวิดน้ำมันหล่อลื่น
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
ระบบหล่อลื่นแบบวิดสาดและแบบใช้แรงดันรวมกัน

## Slide 16
ส่วนประกอบของระบบหล่อลื่นแบบใช้แรงดันทั่ว ๆ ไป มีส่วนประกอบที่สำคัญโดยมีการทำงานสัมพันธ์กันระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบ มีดังนี้
3.4.1 ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ปัจจุบันนิยมใช้อยู่ 2 แบบ คือ แบบใช้เฟืองเกียร์และแบบโรเตอร์
1. แบบเฟืองเกียร์
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นแบบเฟืองเกียร์

## Slide 17
2. แบบโรเตอร์
น้ำมันออก
5
4
3
2
1
ช่องน้ำมันเข้า
ช่องน้ำมันออก
โรเตอร์ตัวใน
โรเตอร์ตัวนอก
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นแบบโรเตอร์

## Slide 18
ลักษณะที่สำคัญปั๊มน้ำมันหล่อลื่นแบบโรเตอร์
1. โรเตอร์ตัวในเป็นรูปสี่เหลียมมีฟันอยู่ด้านนอก 4 ฟัน ปลายฟันจะโค้งมนสวมอยู่ภายในโรเตอร์ตัวนอก
2. โรเตอร์ตัวนอกมีฟันอยู่ภายใน 5 ฟัน ปลายฟันด้านในจะโค้งมน โรเตอร์ตัวนอกมีรูปร่างกลมภายในมีโรเตอร์ตัวในสวมอยู่
3. ช่องน้ำมันหล่อลื่นเข้าและช่องน้ำมันหล่อลื่นออก

## Slide 19
3. เกจแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
วาล์วควบคุมแรงดัน
เกจแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
สีแดง
สีน้ำเงิน
เกจแรงดันน้ำมันหล่อลื่น

## Slide 20
4. วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ไม่ทำงาน
ทำงาน
ลูกปืน
สปริง
รูน้ำมันไหลกลับ
ลูกปืน
สปริง
วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น

## Slide 21
5. ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น
นอต
แผ่นกั้น
แม่เหล็ก
ตะแกรงกรองน้ำมันหล่อลื่น
สปริง
แผ่นปิดท้าย
น้ำมันหล่อลื่น
อ่างน้ำมันหล่อลื่น
ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น

## Slide 22
6. ระบบระบายไอน้ำมันหล่อลื่น
วาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่นทำด้วยแผ่นสปริง
วาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่น
วาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่นทำด้วยวัสดุเส้นใย