## Slide 3
การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1.1 การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

## Slide 4
วิธีการเปลี่ยน
1. ถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันหล่อลื่น
2. ถอดนอตอ่างน้ำมันหล่อลื่น
3. นำภาชนะรองน้ำมันหล่อลื่นที่ถ่ายออก
4. เติมน้ำมันหล่อลื่นใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานลงในช่องเติมน้ำมันเครื่องให้ได้ระดับโดยตรวจสอบดูระดับน้ำมันที่ก้านวัดให้พอดี

## Slide 5
7.1.2 การทำความสะอาดกรองอากาศแบบเปียก
การทำความสะอาดกรองอากาศแบบเปียก
วิธีการทำ
1. อ่างน้ำมันล้างให้สะอาดด้วยน้ำมันเบนซิน
2. เติมน้ำมันหล่อลื่นตามที่กำหนดไว้ในอ่างน้ำมัน
3. ประกอบอ่างน้ำมันเข้าที่เดิม
4. ทำความสะอาดไส้กรองยูรีเทนด้วยน้ำมันเบนซิน
5. ประกอบไส้กรองยูรีเทนเข้าที่เดิม
6. ประกอบฝากรองอากาศ
7. ใส่นอตยึดกรองอากาศให้แน่น
ข้อควรจำ : น้ำมันในไส้กรองอากาศยูรีเทนมากเกินไปอาจจะทำให้ไส้กรองอากาศยูรีเทนอุดตันได้ง่าย

## Slide 6
7.1.3 การทำความสะอาดและการปรับตั้งหัวเทียน
การทำความสะอาดหัวเทียน
วิธีการทำ
1. ทำความสะอาดคราบเขม่าหัวเทียนด้วยแปรงลวดให้สะอาด
2. ตรวจสอบช่องว่างของเขี้ยวหัวเทียนตามค่าที่กำหนดโดยใช้ฟิลเลอร์เกจ ถ้าไม่ได้ให้ปรับตั้งช่องว่างเขี้ยวหัวเทียนใหม่
3. ถ้าหัวเทียนสึกมาก ควรเปลี่ยนหัวเทียนใหม่

## Slide 7
ตาราง ค่ามาตรฐาน ช่องว่างเขี้ยวหัวเทียน
ค่ามาตรฐาน | เครื่องยนต์ รุ่น GX ทุกรุ่น
ช่องว่างเขี้ยวหัวเทียน | 0.7 – 0.8 มม.
ตาราง แสดงกำหนดเวลาการบำรุงรักษาหัวเทียน
ตรวจ/ปรับตั้ง | ทุก 6 เดือน หรือ 100 ชั่วโมงทำงาน
เปลี่ยนหัวเทียน | ทุก 1 ปี หรือ 300 ชั่วโมงทำงาน

## Slide 8
7.1.4 การทำความสะอาดถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ถ้วยกรอง
การทำความสะอาดถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
วิธีการทำ
1. ปิดก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ขันถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิงออก
3. ล้างถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้สะอาดแล้วเป่าลมให้แห้ง
4. ประกอบถ้วยกรองกลับเข้าที่เดิม

## Slide 9
7.1.5 การทำความสะอาดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
การทำความสะอาดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
วิธีการทำ
1. ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถังแล้วเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด
2. ถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก
3. คลายนอตกรองน้ำมันเชื้อเพลิงออกแล้วถอดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
4. ล้างทำความสะอาดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ใส่ลูกยางโอริงให้ถูกต้องแล้วประกอบกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าที่เดิม

## Slide 10
การปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
วิธีการปรับ
1. ถอดฝาครอบวาล์วออก
2. หมุนเครื่องยนต์ให้ลูกสูบอยู่ในจังหวะอัดสุด
3. ใช้ฟิลเลอร์เกจตรวจสอบระยะห่างวาล์วตามค่าที่กำหนด ถ้าไม่ได้ให้ปรับตั้งระยะห่างวาล์วใหม่
ตาราง ค่ามาตรฐาน ระยะห่างวาล์ว
ค่ามาตรฐาน | เครื่องยนต์ รุ่น GX ทุกรุ่น
วาล์วไอดี | 0.15 ± 0.02 มม.
วาล์วไอเสีย | 0. 20 ± 0.02 มม.

## Slide 11
การปรับรอบเดินเบา
วิธีการปรับ
1. ติดเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์ทำงานเพื่ออุ่นเครื่องประมาณ 10 นาที
2. หมุนสกรูปรับรอบเดินเบาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหาจุดที่ให้รอบเครื่องยนต์สูงสุดโดยปกติ ตำแหน่งดังกล่าวสามารถหาได้โดยคลายสกรูออกด้วยค่าเฉพาะเป็นรอบของการหมุนตามที่กำหนด

## Slide 12
ให้คันเร่งอยู่ในตำแหน่งเปิดสุด
แกนกาวานา
ปลอกเลื่อนกาวานาประกบให้ชิดติดกัน
กาวานา
แขนกาวานา
แขนกาวานา
คีมจับแกนกาวานา
ล็อกนอตยึด
แขนกาวานา
หมุนตามเข็มนาฬิกา
อากาศเข้า
การปรับตั้งกาวานา

## Slide 13
วิธีการปรับตั้งกาวานา
1. ถอดถังน้ำมันออก
2. คลายนอตยึดแขนกาวานาออกพอหลวม ๆ
3. ดันแขนกาวานาไปในตำแหน่งให้วาล์วปีกผีเสื้อเปิดสุด (เร่งสุด)
4. ใช้คีมจับแกนกาวานาแล้วหมุนไปตามเข็มนาฬิกาจนสุด
5. ขันนอตยึดแขนกาวานาให้แน่น
6. ตรวจสอบการทำงานของกาวานาให้เคลื่อนที่ได้สะดวก
7. ติดเครื่องยนต์อุ่นเครื่องให้ได้อุณหภูมิของการทำงาน แล้วหมุนสกรูจำกัดรอบเครื่องยนต์เพื่อปรับตั้งรอบสูงสุดตามมาตรฐาน

## Slide 14
6
1
2
3
5
11
4
12
7
8
9
10
ส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์
7.5.1 ส่วนประกอบต่างๆ ของคาร์บูเรเตอร์ มีดังนี้
1. สกรูปรับอากาศ
2. นมหนูเดินเบา
3. ท่อทางเดินอากาศ
4. นมหนูอากาศ
5. เข็มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
6. สกรูปรับวาล์วเร่ง
7. ลูกลอย
8. เข็มลูกลอย
9. เสื้อลูกลอย
10.ช่องทางฉีดอากาศหลัก
11. สกรูถ่ายน้ำมันห้องลูกลอย
12. ห้องลูกลอย

## Slide 15
7.5.2 การบำรุงรักษาและตรวจสอบแก้ไข
1. ประสิทธิภาพที่รอบเดินเบาต่ำและเครื่องยนต์เดินไม่เรียบ
สาเหตุและการแก้ไข | 
1. ปรับสกรูอากาศไม่ถูกต้อง 1.1 ตั้งสกรูปรับอากาศตามที่กำหนด 1.2 อย่าขันสกรูปรับอากาศแน่นเกินไปเพราะ จะทำให้ปลายสกรูชำรุดเสียหายได้ | 
2. นมหนูเดินเบาอุดตัน 2.1 ใช้เข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 ทำความสะอาดนมหนูเดินเบา 2.2 ระวังรูอากาศอาจจะชำรุดเสียหายได้ | 
3. ท่อทางเดินอากาศอุดตัน 3.3 ล้างและเป่าลมทำความสะอาด | 
สกรูปรับอากาศ
นมหนูเดินเบา
ท่อทางเดินอากาศ

## Slide 16
2. เครื่องสตาร์ตติดแล้วดับ
สาเหตุและการแก้ไข | 
1. นมหนูอากาศอุดตัน 1.1 ใช้เข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ทำความสะอาด 1.2 ใช้ลมเป่าทำความสะอาด | 0
2. เข็มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตัน 2.1 ล้างและใช้ลมเป่าทำความสะอาด | 
เข็มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เข็มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ปรับสกรูวาล์วเร่งไม่ถูกต้อง 3.1 ปรับให้ถูกต้องตามค่าที่กำหนด | 
4. ลูกลอยทำงานไม่ถูกต้อง 4.1 ปรับลูกลอยให้ถูกต้องตามค่าที่กำหนด | 
สกรูปรับวาล์วเร่ง
ลูกลอย

## Slide 17
3. น้ำมันรั่ว, น้ำมันล้น
สาเหตุและการแก้ไข | 
1. มีเศษผงหรือสิ่งสกปรกติดอยู่ที่หน้าสัมผัสของ เข็มลูกลอย 1.1 ล้างทำความสะอาดเข็มลูกลอย | 
2. เสื้อลูกลอยสกปรกหรือเสียหาย 2.1 ล้างทำความสะอาดเสื้อลูกลอย | 
เข็มลูกลอย
เสื้อลูกลอย

## Slide 18
4. ประสิทธิภาพต่ำที่รอบสูงรอบไม่คงที่ รอบตก

## Slide 19
การตรวจสอบส่วนประกอบ
ของคาร์บูเรเตอร์

## Slide 20
ตารางการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนฮอนด้ารุ่น (GX120, GX160, GX200, GX240, GX270, GX340, GX390)
ตาราง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนฮอนด้า
การบำรุงรักษา | ช่วงเวลา(3) | ก่อน การใช้งาน | หลังการใช้งาน 20 ชม.หรือ 1 เดือน | ทุกการใช้งาน 50 ชม.หรือ ทุก 3 เดือน | ทุกการใช้งาน 100 ชม.หรือ ทุก 6 เดือน | ทุกการใช้งาน 300 ชม.หรือ ทุก 1 ปี
น้ำมันเครื่อง | ตรวจสอบ | O |  |  |  | 
 | เปลี่ยน |  | O |  | O | 
น้ำมันเกียร์ | ตรวจสอบ | O |  |  |  | 
 | เปลี่ยน |  | O |  | O | 
ปลั๊กหัวเทียน | ทำความสะอาด |  |  |  | O | 
รอบเดินเบา | ตรวจสอบและปรับตั้ง |  |  |  |  | O(2)

## Slide 21
ตาราง (ต่อ) การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนฮอนด้า
การบำรุงรักษา | ช่วงเวลา(3) | ก่อน การใช้งาน | หลังการใช้งาน 20 ชม.หรือ 1 เดือน | ทุกการใช้งาน 50 ชม.หรือ ทุก 3 เดือน | ทุกการใช้งาน 100 ชม.หรือ ทุก 6 เดือน | ทุกการใช้งาน 300 ชม.หรือ ทุก 1 ปี
ระยะห่างวาล์ว | ตรวจสอบและปรับตั้ง |  |  |  |  | O(2)
ถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ทำความสะอาด |  |  |  | O | 
ถังและกรองน้ำมันเชื้อเพลิง | ทำความสะอาด |  |  |  | O(2) | 
กรองอากาศ | ตรวจสอบ | O |  |  |  | 
 | ทำความสะอาด |  |  | O(1) | O(*)(1) | 
(แบบลมหมุน) ทุก 6 เดือน หรือการใช้งาน 150 ชม. |  |  |  |  |  | 
เปลี่ยน |  |  |  |  | O(**) | 
 | (แบบลมหมุน) ทุก 2 ปี หรือการใช้งาน 600 ชม. |  |  |  |  | 
หัวเทียน | ตรวจสอบและปรับตั้ง |  |  |  | O | 
 | เปลี่ยน |  |  |  |  | O

## Slide 22
(*) การทำความสะอาดควรทำกับกรองอากาศแบบควบคู่ ที่ใช้งานกับคาร์บูเรเตอร์แบบช่องระบายภายในเท่านั้น
(**) การเปลี่ยนควรทำกับไส้กรองอากาศแบบกระดาษเท่านั้น
1. ถ้าใช้งานเครื่องยนต์ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองมาก ควรทำความสะอาดทุกวัน หรือทุก ๆ 10 ชม. ใช้งาน
2. ควรให้เข้ารับการบริการที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย
3. การตรวจสอบควรทำในช่วงเวลา หรือชั่วโมงการใช้งาน แล้วแต่ว่าสิ่งใดจะถึงก่อน
4. ควรทำการบำรุงรักษาทันทีหลังจากถึงช่วงเวลากำหนด ห