## Slide 3
ฝาครอบห้องเกียร์
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นและฝาครอบห้องเกียร์เครื่องยนต์เล็กดีเซล
ฝาครอบห้องเกียร์เป็นฝาครอบชุดเฟืองเกียร์ต่าง ๆ ที่อยู่ด้านข้างของเครื่องยนต์และเป็นที่ติดตั้งปั๊มน้ำมันหล่อลื่น, เกจวัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่น,

## Slide 4
11.1.1 การถอดชุดปั๊มน้ำมันหล่อลื่นที่ฝาครอบห้องเกียร์
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
โรเตอร์ตัวนอก
โรเตอร์ตัวใน
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
วิธีการถอด
ถอดฝาปิดปั๊มน้ำมันหล่อลื่น, โรเตอร์ตัวนอกและตัวในของปั๊มน้ำมันหล่อลื่นออก

## Slide 5
11.1.2 ถอดฝาครอบห้องเกียร์ออก
ฝาครอบห้องเกียร์
ฝาครอบห้องเกียร์
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์ยึดฝาครอบห้องเกียร์ออก
2. ถอดฝาครอบห้องเกียร์ออก (เป็นที่อยู่ของเฟืองเพลาลูกเบี้ยว, เฟืองเพลาข้อเหวี่ยง, เฟืองเพลาสมดุลและเฟืองสะพาน)

## Slide 6
11.1.3 ถอดวาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่น
วาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่น
ฝาครอบห้องเกียร์
การถอดวาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่น
วิธีการถอด
1. ถอดสกรูยึดวาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่นออก
2. ถอดวาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่นออกจากฝาครอบห้องเกียร์

## Slide 7
11.1.4 ถอดเฟืองสตาร์ตและเพลาสตาร์ตออกจากฝาครอบห้องเกียร์
เฟืองสตาร์ต
การถอดเฟืองสตาร์ต
วิธีการถอด
1. ใช้คีมถ่างถอดคลิปล็อกเฟืองสตาร์ตออก
2. ใช้เครื่องมือพิเศษดูดเฟืองสตาร์ตออก
3. ถอดเฟืองสตาร์ต, ลิ่มและถอดเพลาสตาร์ตออก

## Slide 8
11.1.5 ถอดแกนแขนกาวานาออก
ดึงแกนแขนกาวานาออก
การถอดแขนกาวานา
(ก) (ข) (ค)
วิธีการถอด
1. ถอดปิ้นล็อกออก จากฝาครอบห้องเกียร์ ดังรูป (ก)
2. ถอดแกนแขนกาวานาออก จากฝาครอบห้องเกียร์ ดังรูป (ข)
3. ดึงแกนแขนกาวานาออก จากฝาครอบห้องเกียร์ ดังรูป (ค)

## Slide 9
11.1.6 ถอดแขนกาวานาอันที่ 1 และสปริงเดินเบา
แขนกาวานาอันที่ 1
สปริงเดินเบา
การถอดแขนกาวานาอันที่ 1
วิธีการถอด
1. ถอดแขนกาวานาอันที่ 1 ออกจากฝาครอบห้องเกียร์
2. ถอดสปริงเดินเบาออกจากฝาครอบห้องเกียร์ (ทำต่อจากข้อ 1.5)

## Slide 10
11.1.7 ถอดแขนกาวานาอันที่ 2 และสปริงตัวที่ 1 และ 2 ออก
สปริงตัวที่ 1 และ 2
แขนกาวานาอันที่ 2
การถอดแขนกาวานาอันที่ 2 และสปริงตัวที่ 1 และ 2
วิธีการถอด
1. ถอดแขนกาวานาอันที่ 2 ออกจากฝาครอบห้องเกียร์
2. ถอดสปริงตัวที่ 1และ 2 ออกจากฝาครอบห้องเกียร์ (ทำต่อจากข้อ1.6)

## Slide 11
11.1.8 ถอดคันเร่งและแกนคันเร่ง
นอตล็อกแกนคันเร่ง
แกนคันเร่ง
แขนคันเร่ง
ลิ่มล็อกแกนคันเร่ง
แผ่นรองแขนคันเร่ง
สปริงคันเร่ง
การถอดคันเร่งและแกนคันเร่ง
วิธีการถอด
1. ปลดสปริงคันเร่ง, ถอดนอตล็อกแกนคันเร่งออกจากฝาครอบห้องเกียร์
2. ถอดแขนคันเร่ง, ถอดลิ่มล็อกแกนคันเร่งออกจากฝาครอบห้องเกียร์
3. ถอดแผ่นรองแขนคันเร่ง, ถอดแกนคันเร่งออกจากฝาครอบห้องเกียร์

## Slide 12
11.1.9 ถอดวาล์วชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
การถอดวาล์วชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
วิธีการถอด
1. ถอดคลิปล็อกวาล์วชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่นออกจากฝาครอบห้องเกียร์
2. ถอดสปริงวาล์วชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่นออกจากฝาครอบห้องเกียร์
3. ถอดวาล์วชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่นออกจากฝาครอบห้องเกียร์

## Slide 13
11.2.1 วัดช่องว่างระหว่างโรเตอร์ตัวในกับโรเตอร์ตัวนอก
ฟิลเลอร์เกจ
โรเตอร์ตัวใน
โรเตอร์ตัวนอก
การวัดช่องว่างระหว่างโรเตอร์ตัวในกับโรเตอร์ตัวนอก
วิธีการวัด
1. ใช้ฟิลเลอร์เกจวัดช่องว่างระหว่างตัวในกับโรเตอร์ตัวนอก
2. อ่านค่าที่ได้จากความหนาของฟิลเลอร์เกจที่ใช้วัดว่ามีค่าเท่าไร
3. นำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ถ้าไม่ได้ตามค่ามาตรฐานให้เปลี่ยนปั๊มน้ำมันหล่อลื่นใหม่

## Slide 14
11.2.2 วัดช่องว่างระหว่างโรเตอร์ตัวนอกกับตัวเรือนปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
โรเตอร์ตัวนอก
ฟิลเลอร์เกจ
ตัวเรือนปั๊ม
การวัดช่องว่างระหว่างโรเตอร์ตัวนอกกับตัวเรือนปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
วิธีการวัด
1. ใช้ฟิลเลอร์เกจวัดช่องว่างระหว่างโรเตอร์ตัวนอกกับตัวเรือนโรเตอร์
2. อ่านค่าที่ได้และนำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ถ้าไม่ได้ตามค่ามาตรฐานให้เปลี่ยนปั๊มน้ำมันหล่อลื่นใหม่

## Slide 15
11.2.3 วัดช่องว่างระหว่างโรเตอร์กับฝาปิดปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
ซองพลาสติกเกจ
พลาสติกเกจ
การวัดช่องว่างระหว่างโรเตอร์กับ
ฝาปิดปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
วิธีการวัด
1. ใช้พลาสติกเกจวางบนผิวหน้าของโรเตอร์
2. ปิดฝาปั๊มน้ำมันหล่อลื่นแล้วขันโบลท์ยึดฝาให้ได้แรงขันตามที่กำหนด
3. เปิดฝาครอบปั๊มน้ำมันหล่อลื่นออก
4. นำซองพลาสติกเกจวางเทียบกับพลาสติกเกจที่ถูกฝาปิดทับแบนด้วยแรงขันแล้วอ่านค่าที่ได้ว่ามีค่าเท่าไร
5. นำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ถ้าไม่ได้ตามค่ามาตรฐานให้เปลี่ยนปั๊มน้ำมันหล่อลื่นใหม่

## Slide 16
11.2.4 ตรวจวาล์วชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
วาล์ว
การตรวจวาล์วชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
วิธีการตรวจ
1. ตรวจดูผิวหน้าของวาล์วควบคุมแรงดัน ถ้าผิวหน้าไม่เรียบหรือเป็นสนิมจะทำให้วาล์วปิดรูระบายน้ำมันหล่อลื่นไม่สนิท
2. ตรวจความแข็งของสปริง ถ้าอ่อนไปจะทำให้วาล์วไม่ปิดรูระบาย
3. ตรวจดูสิ่งสกปรกในรูของวาล์วชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น

## Slide 17
11.3.1 ประกอบวาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
วาล์ว
การประกอบวาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
วิธีการประกอบ
1. ใส่วาล์วชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเข้าที่ฝาครอบห้องเกียร์
2. ใส่สปริงวาล์วชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเข้าที่ฝาครอบห้องเกียร์
3. ใส่คลิปล็อกสปริงชุดควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเข้าที่ฝาครอบ

## Slide 18
11.3.2 ประกอบชุดคันเร่ง
ลิ่มล็อกแกนคันเร่ง
แผ่นรองแขนคันเร่ง
สปริงคันเร่ง
นอตล็อกแกนคันเร่ง
แกนคันเร่ง
แขนคันเร่ง
แหวนรอง
การประกอบชุดคันเร่ง
วิธีการประกอบ
1. ประกอบแกนคันเร่งที่ฝาครอบห้องเกียร์
2. ประกอบแผ่นรองแขนคันเร่ง, ลิ่มและสปริงคันเร่ง
3. ประกอบแขนคันเร่งและแหวนรองที่ด้านบนฝาครอบห้องเกียร์
4. ประกอบนอตล็อกแกนคันเร่งและขันให้แน่น

## Slide 19
11.3.3 ประกอบสปริงกาวานาตัวที่ 1, 2 และแขนกาวานาอันที่ 2
สปริงกาวานาตัวที่ 1 อยู่ด้านนอก
สปริงกาวานาตัวที่ 2 อยู่ด้านใน
แขนกาวานาอันที่ 2
แขนกาวานาอันที่ 2
แขนกาวานาอันที่ 1
สปริงเดินเบา
แกนแขนกาวานา
แหวนรองและปิ้นล็อก
สปริงกาวนาตัวที่ 1, 2
การประกอบสปริงกาวานาตัวที่ 1, 2 และแขนกาวานาอันที่ 2

## Slide 20
11.3.4 ประกอบแขนกาวานาอันที่ 1 และแกนแขนกาวานา
แขนกาวานาอันที่ 1
แกนแขนกาวานา
การประกอบแขนกาวานาอันที่ 1 และแกนแขนกาวานา
วิธีการประกอบ
1. ประกอบแขนกาวานาอันที่ 1 และใส่สปริงเดินเบากับสลักที่ฝาครอบ
2. ประกอบแกนแขนกาวานาให้เข้ากับแขนกาวานาอันที่ 1 และ 2
3. ประกอบแหวนรองและปิ้นล็อกแกนแขนกาวานา
4. ทดสอบการทำงานของแขนกาวานาอันที่ 1 และ 2

## Slide 21
11.3.5 ประกอบเพลาสตาร์ตและเฟืองสตาร์ต
เฟืองสตาร์ต
การประกอบเพลาสตาร์ตและเฟืองสตาร์ต
วิธีการประกอบ
1. ประกอบเพลาสตาร์ตเข้ากับฝาครอบห้องเกียร์
2. ประกอบเฟืองสตาร์ตเข้ากับเพลาสตาร์ต
3. ประกอบคลิปล็อกเฟืองสตาร์ต
4. ทดสอบการหมุนของเพลาและเฟืองสตาร์ต

## Slide 22
11.3.6 ประกอบวาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่น
วิธีการประกอบ
ประกอบวาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่นเข้ากับฝาครอบห้องเกียร์
วาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่น
การประกอบวาล์วระบายไอน้ำมันหล่อลื่น

## Slide 23
11.3.7 ประกอบฝาครอบห้องเกียร์เข้ากับเสื้อสูบ
3
3
ยางโอริง
เฟืองเพลาลูกเบี้ยว
เฟืองเพลาข้อเหวี่ยง
เฟืองเพลาสมดุล
เฟืองเพลาสมดุล
เฟืองสะพาน
เฟืองสะพาน
เฟืองสตาร์ต
ฝาครอบห้องเกียร์
เสื้อสูบ
มาร์คที่เฟืองต่าง ๆ และการประกอบฝาครอบห้องเกียร์เข้ากับเสื้อสูบ

## Slide 24
สลักเพลาสตาร์ต
เฟืองสตาร์ต
มาร์ค
การประกอบเฟืองสตาร์ต

## Slide 25
11.3.8 ประกอบชุดปั๊มน้ำมันหล่อลื่นเข้ากับฝาครอบเกียร์
โรเตอร์
ตัวใน
โรเตอร์
ตัวนอก
การประกอบชุดปั๊มน้ำมันหล่อลื่นเข้ากับฝาครอบเกียร์
วิธีการประกอบ
1. ประกอบโรเตอร์ตัวนอก และโรเตอร์ตัวในเข้ากับฝาครอบห้องเกียร์
2. ประกอบยางโอริงและประกอบฝาปิดปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
ข้อควรจำ : หลังจากประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการประกอบ