## Slide 3
ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เล็กดีเซลมีความสำคัญในการช่วยรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้พอเหมาะต่อการทำงานของเครื่องยนต์ ซึ่งระบบระบายความร้อนประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลักคือหม้อน้ำซึ่งเป็นภาชนะสำหรับเก็บน้ำไว้สำหรับหล่อเย็น
หม้อน้ำ
ไฟหน้า
ระบบระบายความร้อนและระบบไฟเครื่องยนต์เล็กดีเซล

## Slide 4
13.1.1 ถ่ายน้ำหล่อเย็นในเครื่องยนต์ออก
ก๊อกถ่ายน้ำหล่อเย็น
การถ่ายน้ำหล่อเย็น

## Slide 5
13.1.2 ถอดหูยกเครื่องออก
การถอดหูยกเครื่อง
วิธีการถอด
ถอดหูยกเครื่องออกโดยการหมุนออก
13.1.3 ถอดชุดฝาครอบถังด้านข้างท่อไอเสียและด้านข้างท่อไอดี
ฝาครอบถังด้านข้าง
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์ยึดฝาครอบถังด้านข้างท่อไอเสียและ ด้านข้างท่อไอดีออก
2. ถอดฝาครอบถังด้านข้างออก

## Slide 6
13.1.4 ถอดฝาครอบไฟหน้า
ฝาครอบไฟหน้า
การถอดฝาครอบไฟหน้า
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์ยึดฝาครอบไฟหน้าออก
2. ถอดฝาครอบไฟหน้าออก

## Slide 7
13.1.5 ถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก
ถังน้ำมัน
วิธีการถอด
1. ถอดท่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไปเข้ากรองน้ำมัน เชื้อเพลิงออก
2. หาภาชนะที่สะอาดมาใส่น้ำมันเชื้อเพลิง
3. ถอดท่อไล่ลมกรองน้ำมันเชื้อเพลิงออก 2 ท่อ
4. ถอดท่อน้ำมันเชื้อเพลิงไหลกลับออกจากถัง น้ำมันเชื้อเพลิง
5. ถอดโบลท์ยึดถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก
6. ถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก
7. ถอดผ้าสักหลาดรองใต้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก
การถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 8
13.1.6 ถอดไฟหน้า
ไฟหน้า
วิธีการถอด
1. ถอดสายไฟเส้นสีเขียวออกจากขั้วต่อ
สายไฟผ่านฟิวส์ไปลงกราวด์ที่ด้านหน้า
ของเสื้อเครื่องยนต์
2. ถอดสายไฟต่ำเส้นสีดำออกจากขั้วต่อที่
สวิตช์ไฟหน้า
3. ถอดสายไฟสูงสีขาวออกจากขั้วต่อที่
สวิตช์ไฟหน้า
4. ถอดสกรูยึดไฟหน้าออก
5. ถอดไฟหน้าออก
การถอดไฟหน้า

## Slide 9
13.1.7 ถอดฝาครอบหม้อน้ำออก (ฝากระโปรง)
ฝาครอบหม้อน้ำ
ชุดสายไฟแสงสว่าง
การถอดฝาครอบหม้อน้ำ
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์ยึดฝาครอบหม้อน้ำออก
2. ถอดสายไฟสูงสีขาว/น้ำตาล ออก
3. ถอดสายไฟต่ำสีดำ/น้ำตาลออก
4. ถอดสายไฟขั้วกลางของสวิตช์ไฟสูง ต่ำสีเหลือง/น้ำตาลออก
5. ถอดสายไฟใช้งานทั่วไปสีแดงคาดดำออก
6. ถอดสายกราวด์สีเขียว/น้ำตาล ที่จุดขั้วต่อไฟใช้งานทั่วไปที่ฝาครอบหม้อน้ำออก
7. ถอดฝาครอบหม้อน้ำออก

## Slide 10
13.1.8 ถอดฝาครอบปิดด้านบนถังหม้อน้ำ
ฝาครอบปิดด้านบน
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์ยึดฝาครอบปิดด้านบนถังหม้อน้ำออก
2. ถอดฝาครอบปิดด้านบนถังหม้อน้ำออก
การถอดฝาครอบปิดด้านบนถังหม้อน้ำ
13.1.9 ถอดฝาครอบคันเร่งด้านข้าง
ฝาครอบคันเร่ง
การถอดฝาครอบคันเร่งด้านข้าง
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์ยึดฝาครอบคันเร่งออก
2. ถอดฝาครอบคันเร่งออก

## Slide 11
13.1.10 ถอดตะแกรงพัดลมออกและฐานยึดตะแกรงพัดลม
ตะแกรงพัดลม
ฐานยึดตะแกรงพัดลม
การถอดตะแกรงครอบพัดลม
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์ยึดตะแกรงหม้อน้ำออก
2. ถอดตะแกรงพัดลมออก
13.1.11 ถอดตะแกรงหม้อน้ำและฐานยึดด้านฝาครอบเกียร์
ตะแกรงหม้อน้ำและฐานยึด
การถอดตะแกรงหม้อน้ำ

## Slide 12
13.1.12 ถอดสายพานพัดลมและชุดลูกรอกตัวตั้งสายพานพัดลม
สายพานพัดลม
การถอดสายพานพัดลมและชุดลูกรอก
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์ยึดชุดตัวตั้งสายพานออก
2. ถอดชุดลูกรอกตั้งสายพานพัดลมออก
3. ถอดสายพานพัดลมออก

## Slide 13
13.1.13 การถอดแยกชิ้นส่วนชุดลูกรอกตัวตั้งสานพานพัดลม
4
1
2
6
7
8
10
11
3
5
9
การถอดแยกชิ้นส่วนชุดลูกรอกตัวตั้งสายพานพัดลม

## Slide 14
13.1.14 ถอดพัดลมและชุดปั่นไฟ
พัดลม
พัดลมและชุดปั่นไฟ
วิธีการถอด
1. ถอดสายไฟเส้นสีเหลืองออกจากขั้วกลางของสวิตช์ไฟสูงต่ำ
2. ถอดโบลท์ยึดพัดลมออก
3. ถอดพัดลมออก
13.1.15 การถอดแยกพัดลมและชุดปั่นไฟ
สกรูยึด
พัดลม
มู่เล่
ตัวปั่นไฟ
การถอดแยกพัดลมและตัวปั่นไฟ

## Slide 15
13.1.16 ถอดแท่นยึดถังน้ำมันเชื้อเพลิง
แท่นยึด
การถอดแท่นยึดถังน้ำมัน
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์แท่นยึดถังน้ำมันออก
2. ถอดแท่นยึดถังน้ำมันออก
13.1.17 ถอดหม้อน้ำ
หม้อน้ำ
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์และนอตยึดหม้อน้ำออกจากแท่นหม้อน้ำ
2. ถอดหม้อน้ำออก

## Slide 16
13.2.1 การตรวจสภาพหม้อน้ำ
ปะเก็น
รังผึ้ง
การการตรวจสภาพหม้อน้ำ
วิธีการตรวจ
1. ทำความสะอาดรังผึ้งของหม้อน้ำโดยการล้างทำความสะอาดและเป่าให้เศษผงต่าง ๆ ออกจากรังผึ้ง
2. ตรวจปะเก็นของหม้อน้ำชำรุดฉีกขาดหรือไม่ถ้าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่

## Slide 17
13.2.2 ตรวจฝาหม้อน้ำ
เครื่องมือวัดแรงดัน
ซีลฝาหม้อน้ำ
การตรวจฝาหม้อน้ำ
13.2.3 เช็คการรั่วของหม้อน้ำ
เครื่องวัดการรั่ว
หม้อน้ำ
เช็คการรั่วของน้ำ

## Slide 18
13.2.4 ตรวจสายพานและความตึงสายพานพัดลม
ระยะกดลง
มู่เล่
ล้อช่วยแรง
มู่เล่ปรับสายพาน
มู่เล่พัดลม
10 – 15 มม.
การตรวจสายพานพัดลมและความตึงสายพานพัดลม

## Slide 19
13.2.5 ตรวจลูกปืนชุดลูกรอกตั้งสายพานพัดลม
ลูกปืนชุดลูกรอก
การตรวจลูกปืนชุดลูกรอกตั้งสายพานพัดลม
วิธีการตรวจ
1. ตรวจดูการหมุนของลูกปืนถ้าหมุนแล้วไม่คล่องมีความฝืดมากหรือมีเสียงดัง ควรเปลี่ยนใหม่
2. ตรวจดูระยะหลวมคลอนของลูกปืนถ้ามีระยะหลวมคลอนมากควรเปลี่ยนใหม่
13.2.6 ตรวจพัดลม
การตรวจพัดลม
วิธีการตรวจ
1. ตรวจใบพัดลมมีรอยแตกร้าว หักหรือไม่ถ้ามีควรเปลี่ยนใหม่
2. ตรวจดูการหมุนของลูกปืนถ้าหมุนแล้วไม่คล่องมีความฝืดมากหรือมีเสียงดัง ควรเปลี่ยนใหม่
3. ตรวจดูระยะหลวมคลอนของลูกปืนถ้ามีระยะหลวมคลอนมากควรเปลี่ยนใหม่

## Slide 20
13.2.7 ตรวจการขาดวงจรตัวปั่นไฟ
โอห์มมิเตอร์
ตัวปั่นไฟ
+
_
การตรวจการขาดวงจรตัวปั่นไฟ
วิธีการตรวจ
1. ใช้สายสีแดงของโอห์มมิเตอร์จี้ที่สายเส้นสีเหลืองของตัวปั่นไฟ
2. ใช้สายสีดำของโอห์มมิเตอร์จี้ที่โครง (กราวด์) ของตัวปั่นไฟ
3. ถ้าเข็มไม่ขึ้นว่าขดลวดของตัวปั่นไฟขาดวงจรต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่

## Slide 21
13.2.8 ตรวจการขาดวงจรของสวิตช์ไฟสูง ต่ำ
สายไฟสีขาว น้ำตาล
ไฟสูง
_
+
R x 1
สายไฟเหลือง แดง
สวิตช์ไฟสูงต่ำ
R x 1
สวิตช์ไฟสูง ต่ำ
สายไฟสีดำ น้ำตาล
+
_
ไฟต่ำ
สายไฟสีเหลือง แดง
การตรวจการขาดวงจรของสวิตช์ไฟสูง ต่ำ

## Slide 22
วิธีการตรวจ (รูปซ้ายมือตรวจข้อ 1. รูปขวามือตรวจ ข้อ 2.)
1. ตรวจการต่อวงจรของสวิตช์วงจรไฟต่ำ (เปิดสวิตช์ไปทางด้านไฟต่ำ)
– ใช้โอห์มมิเตอร์สเกล R  1 ตรวจเช็คขั้วสายไฟวงจรไฟต่ำ (สายไฟสีดำน้ำตาล) กับขั้วกลาง (สายสีเหลือง แดง) ของสวิตช์ไฟแสงสว่าง
2. ตรวจการต่อวงจรของสวิตช์วงจรไฟสูง (เปิดสวิตช์ไปทางด้านไฟสูง)
– ใช้โอห์มมิเตอร์สเกล R  1 ตรวจเช็คขั้วสายไฟวงจรไฟสูง (สายไฟสีขาว น้ำตาล) กับขั้วกลาง (สายสีเหลือง แดง) ของสวิตช์ไฟแสงสว่าง

## Slide 23
13.2.9 ตรวจการผลิตไฟของตัวปั่นไฟ
การตรวจการผลิตไฟของตัวปั่นไฟ
13.2.10 ตรวจการขาดของวงจรไฟแสงสว่าง
สวิตช์ไฟหน้า
ไฟหน้า
ตัวปั่นไฟ
และพัดลม
การตรวจการขาดของวงจรไฟแสงสว่าง

## Slide 24
ไดอะแกรมวงจรไฟแสงสว่างและตรวจเช็ควงจรไฟ
วิธีการตรวจ ใช้มิเตอร์ตรวจเช็ควงจรไฟและอุปกรณ์ในวงจรแต่ละจุดเพื่อหาข้อขัดข้องในวงจร เพื่อทำการแก้ไขให้ทำงานตามปกติ เช่น ตรวจการขาดของหลอดไฟ ขั้วต่อสายไฟแต่ละจุดและการขาดของฟิวส์เป็นต้น

## Slide 25
การประกอบให้ประกอบย้อนกลับจากการถอด ตามลำดับดังนี้
13.3.1 ประกอบหม้อน้ำ
ปะเก็น
หม้อน้ำ
การประกอบหม้อน้ำ
วิธีการประกอบ
1. ใส่ปะเก็นรองด้านล่างของหม้อน้ำและทาจาระบีที่ปะเก็นเพื่อไม่ให้น้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำรั่ว
2. ใส่หม้อน้ำและขันนอตยึดหม้อน้ำให้แน่น

## Slide 26
13.3.2 ประกอบชิ้นส่วนชุดพัดลม
พัดลม
มู่เล่
การประกอบชิ้นส่วนพัดลม
13.3.3 ประกอบชุดพัดลมเข้ากับหม้อน้ำ
พัดลม
การประกอบชุดพัดลมเข้ากับหม้อน้ำ

## Slide 27
13.3.4 ประกอบแท่นยึดฐานรองถังน้ำมันเชื้อเพลิง
แท่นยึดฐานรอง
การประกอบแท่นยึดฐานรองถังน้ำมันเชื้อเพลิง
วิธีการประกอบ
1. ประกอบแท่นฐานรองถังน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ากับเสื้อเครื่องยนต์
2. ใส่โบลท์ยึดแท่นฐานรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้แน่น
13.3.5 ประกอบสายพานพัดลม
สายพานพัดลม
การประกอบสายพานพัดลม
วิธีการประกอบ
1. ใส่สายพานเข้ากับมู่เล่ล้อช่วยแรง, มู่เล่พัดลมและมู่เล่ลูกรอกตั้งสายพานพัดลม
2. ปรับนอตที่หางปลาตั้งความตึงสายพานพัดลม ตั้งให้สายพานมีความตึงตามมาตรฐานที่กำหนด (ระยะหย่อนของสายพานพัดลมประมาณ 10 – 15 มม.)

## Slide 28
13.3.6 ประกอบไฟหน้า
ฟิวส์
ไฟหน้า
การประกอบไฟหน้า
วิธีการประกอบ
1. ประกอบไฟหน้าเข้ากับแท่นยึดด้านหน้าของเครื่องยนต์
2. ต่อสายไฟกราวด์เส้นสีเขียวผ่านฟิวส์ลงกราวด์ที่เสื้อเครื่องยนต์ด้านหน้า
3. จัดวางสายไฟของชุดไฟหน้าวางไว้ในตำแหน่งที่เรียบร้อย

## Slide 29
13.3.7 ประกอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
เหล็กบังคับ
การประกอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง
วิธีการประกอบ
1. ใส่ยางรองที่ขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง 2 อัน บนและล่างที่ติดกับหม้อน้ำ
2. ใส่เหล็กบังคับยึดถังน้ำมันเชื้อเพลิงด้านบน

## Slide 30
13.3.8 ประกอบฝาครอบไฟหน้า
ฝาครอบไฟหน้า
การประกอบฝาครอบไฟหน้า
วิธีการประกอบ
1. ใส่ฝาครอบไฟหน้าด้านบนของถังน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ใส่โบลท์ยึดฝาครอบไฟหน้าให้แน่น
13.3.9 ประกอบฝาครอบพัดลมและตะแกรงพัดลม
ประกอบฝาครอบพัดลม
และตะแกรงพัดลม
การประกอบฝาครอบพัดลมและตะแกรงพัดลม

## Slide 31
13.3.10 ประกอบฝาครอบหม้อน้ำและตะแกรงหม้อน้ำ
ตะแกรงหม้อน้ำ
การประกอบฝาครอบหม้อน้ำและตะแกรงหม้อน้ำ
วิธีการประกอบ
1. ใส่ฝาครอบและใส่ตะแกรงหม้อน้ำ
2. ใส่โบล์ทยึดตะแกรงและขันโบล์ทยึดตะแกรงให้แน่น
13.3.11 ประกอบฝาครอบหม้อน้ำหรือฝากระโปรงด้านบนหม้อน้ำ
ฝากระโปรงด้านบน
ชุดสายไฟแสงสว่าง
การประกอบฝาครอบหม้อน้ำหรือฝากระโปรงด้านบนหม้อน้ำ

## Slide 32
13.3.12 ประกอบฝาครอบด้านบนของฝาครอบหม้อน้ำ, ฝาครอบด้านข้างท่อไอดี ไอเสียและหู ยกเครื่อง
ฝาครอบด้านข้าง
ฝาครอบด้านบน
การประกอบฝาครอบด้านบนของฝาครอบหม้อน้ำ
ฝาครอบด้านข้างท่อไอดีไอเสียและหูยกเครื่อง
วิธีการประกอบ
1. ใส่ฝาครอบบนฝาครอบหม้อน้ำแล้วขันโบลท์ยึดให้แน่น
2. ใส่ฝาครอบด้านข้างเครื่องซ้ายและขวาของเครื่องแล้วขันโบลท์ยึดให้แน่น
3. ใส่หูยกเครื่อง
4. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงและปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง
5. เติมน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและปิดฝาหม้อน้ำ
6. ตรวจสอบความถูกต้องของการประกอบและตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำถ้ามีให้แก้ไขให้เรียบร้อย