## Slide 1
การขยายกำลังคลื่นเสียง
ด้วยทรานซิสเตอร์
5

## Slide 2
การเพิ่มความดังเสียง
สัญญาณเสียงหรือคลื่นเสียง สามารถกำเนิดขึ้นได้จากแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันมากมายหลายแหล่งกำเนิด มีระดับความแรงของสัญญาณเสียงที่ได้ออกมาแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่สัญญาณเสียงที่กำเนิดขึ้นมาจะมีระดับความแรงต่ำ หรือมีเสียงดังเบา

## Slide 3
การเพิ่มความดังเสียง
การจะนำไปใช้งานจำเป็นต้องไปเพิ่มให้สัญญาณเสียงมีความแรงมากขึ้น โดยจะต้องส่งต่อไปเข้าวงจรขยายเสียง เพื่อเพิ่มความแรงสัญญาณเสียงให้มีความแรงมากขึ้นเพียงพอต่อการนำไปใช้งาน หรือทำให้เกิดความเหมาะสมต่อการทำงานของอุปกรณ์ที่รับสัญญาณเสียงเข้ามา

## Slide 4
วงจรขยายเสียงแบบพุช – พุล
วงจรขยายเสียงแบบพุช–พุล เป็นวงจรขยายกำลังแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานในการขยายสัญญาณเสียงภาคสุดท้าย โดยการจัดวงจรขยายเสียงในคลาส B หรือคลาส AB ด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 2 ตัว ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงซีกละตัว ต่อทำงานร่วมกับหม้อแปลงก่อนส่งออกเอาต์พุต

## Slide 5
เป็นการจัดวงจรขยายเสียงให้ทรานซิสเตอร์แต่ละซีกเป็นแบบคลาส B วงจรขยายเสียงแบบพุช – พุลคลาส B ใช้ NPN ทรานซิสเตอร์
1
วงจรขยายเสียงแบบพุช – พุลคลาส B
วงจรขยายเสียงแบบพุช – พุล

## Slide 6
เป็นการจัดวงจรขยายเสียงให้ทรานซิสเตอร์แต่ละซีกเป็นแบบคลาส AB เพื่อช่วยแก้ความผิดเพี้ยนตัดข้ามของวงจรขยายเสียงแบบพุช – พุลคลาส B ให้หมดไป
2
วงจรขยายเสียงแบบพุช – พุลคลาส AB
วงจรขยายเสียงแบบพุช – พุล

## Slide 7
วงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารี
วงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารี เป็นวงจรขยายเสียงที่ถูกพัฒนามาจากวงจรขยายเสียงแบบพุช – พุล เพื่อแก้ข้อเสียของวงจรขยายเสียงแบบพุช – พุล ที่ต้องใช้หม้อแปลงร่วมในการทำงาน เกิดปัญหาตามมาในเรื่องของคุณภาพของเสียงแหลมลดลงจากการต้านของขดลวดหม้อแปลง

## Slide 8
ใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าชุดเดียว ใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 2 ชุด
1
วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีคลาส AB
จ่ายไบแอสด้วยตัวต้านทาน
วงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารี

## Slide 9
ใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าชุดเดียว ใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 2 ชุด
2
วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีคลาส AB
จ่ายไบแอสด้วยไดโอด
วงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารี

## Slide 10
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL

## Slide 11
1
C1
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL
ตัวเก็บประจุ ทำหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณเสียงจากอินพุต และป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระแส ตรงไม่ให้ผ่านย้อนกลับมาทางอินพุต

## Slide 12
2
C2
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL
ตัวเก็บประจุ ทำหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณเสียงไปยังลำโพง โดยการประจุแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ VCC จากแหล่งจ่าย VCC ในขณะที่ Q1 ทำงาน และคายประจุแรงดันไฟฟ้า VCC ที่ประจุไว้ออกมาผ่าน Q2 ในขณะที่ Q2 ทำงาน ทำให้วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OTL ทำงานได้สมบูรณ์

## Slide 13
3
D1 , D2
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL
ไดโอดปรับไบแอสโดยอัตโนมัติ ทำหน้าที่ช่วยปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าไบแอสตรงที่จ่ายให้ขา B ของ Q1 และ Q2 มีค่าเหมาะสมตามความต้องการของทรานซิสเตอร์ทั้ง 2 ตัว ช่วยให้วงจรขยายเสียงทำงานได้ถูกต้อง และทำงานมีความคงที่ต่ออุณหภูมิ

## Slide 14
4
R1
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL
ตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าไปให้ไดโอด D1 และ D2 ทำงานได้พอเหมาะ

## Slide 15
5
R2 , R3
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL
ตัวต้านทานปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายไปให้ Q1 และ Q2 ทำงานคงที่ต่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น จำกัดกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน Q1 และ Q2 ช่วยให้มีเสถียรภาพในการทำงาน ใช้ความต้านทานค่าต่ำไม่เกิน 1  มีค่าทนกำลังไฟฟ้าสูง เช่น 3 W และ 5 W เป็นต้น

## Slide 16
6
VR1
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL
ตัวต้านทานเกือกม้าปรับค่าได้ ช่วยปรับเสริมไบแอสให้ขา B ของ Q1 และ Q2 ร่วมกับ D1 และ D2 ทำให้มีกระแสไฟฟ้าสงบไหลผ่าน Q1 และ Q2 ที่ถูกต้องพอเหมาะ

## Slide 17
7
VR2
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL
ตัวต้านทานเกือกม้าปรับค่าได้ ช่วยปรับความสมดุลของไบแอสที่จ่ายให้ขา B ของ Q1 และ Q2 ทำงานสมดุลกัน ได้สัญญาณเสียงซีกบวกและซีกลบขยายออกเอาต์พุตเท่ากัน

## Slide 18
8
Q1 , Q2
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL
ทรานซิสเตอร์ขยายกำลัง ต่อวงจรแบบคอมพลีเมนตารี ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงตัวละซีกในเฟสสัญญาณที่ถูกต้อง ตัว Q1 ขยายซีกบวก (+) ตัว Q2 ขยายซีกลบ (–) โดยการสลับกันทำงาน

## Slide 19
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL

## Slide 20
1
C1
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL
ตัวเก็บประจุ ทำหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณเสียงจากอินพุต และป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระแส ตรงไม่ให้ผ่านย้อนกลับมาทางอินพุต

## Slide 21
2
D1 , D2
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL
ไดโอดปรับไบแอสโดยอัตโนมัติ ทำหน้าที่ช่วยปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าไบแอสตรงที่จ่ายให้ขา B ของ Q1 และ Q2 มีค่าเหมาะสมตามความต้องการของทรานซิสเตอร์ทั้ง 2 ตัว ช่วยให้วงจรขยายเสียงทำงานได้ถูกต้อง และทำงานมีความคงที่ต่ออุณหภูมิ

## Slide 22
3
R1 , R2
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL
ตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าไปให้ไดโอด D1 และ D2 ทำงานได้พอเหมาะ

## Slide 23
4
R3 , R4
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL
ตัวต้านทานปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายไปให้ Q1 และ Q2 ทำงานคงที่ต่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น จำกัดกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน Q1 และ Q2 ช่วยให้มีเสถียรภาพในการทำงาน ใช้ความต้านทานค่าต่ำไม่เกิน 1 W มีค่าทนกำลังไฟฟ้าสูง เช่น 3 W และ 5 W เป็นต้น

## Slide 24
5
VR1
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL
ตัวต้านทานเกือกม้าปรับค่าได้ ช่วยปรับเสริมไบแอสให้ขา B ของ Q1 และ Q2 ร่วมกับ D1 และ D2 ทำให้มีกระแสไฟฟ้าสงบไหลผ่าน Q1 และ Q2 ที่ถูกต้องพอเหมาะ

## Slide 25
6
Q1 , Q2
การทำงานของวงจรขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL
ทรานซิสเตอร์ขยายกำลัง ต่อวงจรแบบคอมพลีเมนตารี ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงตัวละซีกในเฟสสัญญาณที่ถูกต้อง ตัว Q1 ขยายซีกบวก (+) ตัว Q2 ขยายซีกลบ (–) โดยการสลับกันทำงาน

## Slide 26
การขยายแบบดาร์ลิงตัน
วงจรดาร์ลิงตัน (Darlington Circuit) เป็นการนำวงจรขยายทรานซิสเตอร์ต่อวงจรร่วมกัน 2 ตัว ต่อเป็นวงจรขยายสัญญาณชนิดสองภาคต่อเนื่องกัน ช่วยเพิ่มอัตราขยายให้กับวงจรมากขึ้น นิยมนำไปใช้งานในวงจรขยายเสียง โดยต่อวงจรภาคขับกำลังเข้ากับวงจรภาคขยายกำลัง วงจรขยายแบบดาร์ลิงตันพื้นฐานแบ่งการต่อวงจรออกได้ 3 แบบ

## Slide 27
การขยายแบบดาร์ลิงตัน
PNP – PNP ดาร์ลิงตัน NPN – NPN ดาร์ลิงตัน PNP – NPN ดาร์ลิงตัน

## Slide 28
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคอมพลีเมนตารี
บริสุทธิ์ชนิด OTL

## Slide 29
1
C1
ตัวเก็บประจุ ทำหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณเสียงจากอินพุต และป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระแส ตรงไม่ให้ผ่านย้อนกลับมาทางอินพุต
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคอมพลีเมนตารี
บริสุทธิ์ชนิด OTL

## Slide 30
2
C2
ตัวเก็บประจุ ทำหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณเสียงไปยังลำโพง โดยการประจุแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ VCC จากแหล่งจ่าย VCC ในขณะที่ Q1 และ Q3 ทำงาน และคายประจุแรงดันไฟฟ้า VCC ที่ประจุไว้ออกมาผ่าน Q2 และ Q4 ในขณะที่ Q2 และ Q4 ทำงาน ทำให้วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีบริสุทธิ์ชนิด OTL ทำงานได้สมบูรณ์
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคอมพลีเมนตารี
บริสุทธิ์ชนิด OTL

## Slide 31
3
D1 , D2
ไดโอดปรับไบแอสอัตโนมัติ ช่วยให้วงจรทำงานได้ถูกต้อง และทำงานคงที่ต่ออุณหภูมิ
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคอมพลีเมนตารี
บริสุทธิ์ชนิด OTL

## Slide 32
4
R1 , R2
ตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอด D1 และ D2 ให้ทำงานได้พอเหมาะ
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคอมพลีเมนตารี
บริสุทธิ์ชนิด OTL

## Slide 33
5
R3 , R4
ตัวต้านทานปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายไปให้ Q1, Q2, Q3, และ Q4 ทำงานคงที่ต่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคอมพลีเมนตารี
บริสุทธิ์ชนิด OTL

## Slide 34
6
R5 , R6
ตัวต้านทานปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายไปให้ Q1, Q2, Q3, และ Q4 ทำงานคงที่ต่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น จำกัดกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน Q3 และ Q4 ช่วยให้มีเสถียรภาพในการทำงาน ใช้ความต้านทานค่าต่ำไม่เกิน 1 W มีค่าทนกำลังไฟฟ้าสูง เช่น 5 W เป็นต้น
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคอมพลีเมนตารี
บริสุทธิ์ชนิด OTL

## Slide 35
7
VR1
ตัวต้านทานเกือกม้าปรับค่าได้ ช่วยปรับเสริมไบแอสให้ขา B ของ Q1 และ Q2 ร่วมกับ D1 และ D2 ทำให้มีกระแสไฟฟ้าสงบไหลผ่าน Q1, Q2, Q3, และ Q4 ที่ถูกต้องพอเหมาะ
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคอมพลีเมนตารี
บริสุทธิ์ชนิด OTL

## Slide 36
8
Q1 , Q2
ทรานซิสเตอร์ขับกำลัง ต่อวงจรแบบคอมพลีเมนตารีบริสุทธ์ ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ เสียงให้แรงขึ้นระดับหนึ่งแบบไม่ผิดเพี้ยนตัวละซีกในเฟสสัญญาณที่ถูกต้อง ตัว Q1 ขยายซีกบวก (+) ตัว Q2 ขยายซีกลบ (–) โดยการสลับกันทำงาน
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคอมพลีเมนตารี
บริสุทธิ์ชนิด OTL

## Slide 37
9
Q3 , Q4
ทรานซิสเตอร์ขับกำลัง ต่อวงจรแบบคอมพลีเมนตารีบริสุทธ์ ทำหน้าที่ขยายสัญญาณ เสียงให้แรงขึ้นระดับหนึ่งแบบไม่ผิดเพี้ยนตัวละซีกในเฟสสัญญาณที่ถูกต้อง ตัว Q1 ขยายซีกบวก (+) ตัว Q2 ขยายซีกลบ (–) โดยการสลับกันทำงาน
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคอมพลีเมนตารี
บริสุทธิ์ชนิด OTL

## Slide 38
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคล้าย
คอมพลีเมนตารีชนิด OTL

## Slide 39
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคอมพลีเมนตารีบริสุทธิ์ ในส่วนของภาคขยายกำลังทรานซิสเตอร์กำลัง Q3 และ Q4 จะต้องใช้ทรานซิสเตอร์ต่างชนิดกันคือ PNP และ NPN มาจับคู่กัน ทรานซิสเตอร์กำลังทั้งคู่ต้องมีคุณสมบัติในการทำงานเหมือนกันจึงสามารถจับเข้าคู่กันได้ เกิดปัญหาที่ทรานซิสเตอร์กำลังต่างชนิดกันมีคุณสมบัติในการทำงานเหมือนกันมาจับเข้าคู่กันหาได้ยากและเกิดความยุ่งยาก
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคล้าย
คอมพลีเมนตารีชนิด OTL

## Slide 40
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ จึงเปลี่ยนวงจรภาคขยายกำลังมาใช้ทรานซิสเตอร์กำลังชนิดเดียวกัน หรือเบอร์เดียวกันทั้งคู่ ใช้ได้ทั้ง PNP ทั้งคู่ หรือ NPN ทั้งคู่ ช่วยให้การจับคู่ทรานซิสเตอร์ กำลังที่เหมาะสมทำได้ง่ายขึ้น เกิดความสะดวกในการต่อใช้งาน เรียกการต่อวงจรคอมพลีเมนตารีแบบนี้ว่า วงจรคล้ายคอมพลีเมนตารี หรือ วงจรควอซิคอมพลีเมนตารี (Quasi Complementary Circuit)
ภาคขยายกำลังเสียงแบบคล้าย
คอมพลีเมนตารีชนิด OTL