## Slide 1: วิชา งานฝึกฝีมือ 20100-1003 ท-ป-น 0-6-2
1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกล
เบื้องต้น
2. ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. มีเจตคติและและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความอดทนปลอดภัย
ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรง
ต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

## Slide 2
2. สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ
2. วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ
3. แปรรูปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องมือกลทั่วไป
4. ลับคมเครื่องมือกลทั่วไป
3. คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและงานตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

## Slide 3
สื่อการสอนวิชางานฝึกฝีมือ
หน่วยที่1
ความปลอดภัยทั่วไป

## Slide 4
ความปลอดภัย คือ หัวใจของการปฏิบัติงาน จึงมีคำขวัญที่กล่าวกัน อยู่ประจำทุกโรงปฏิบัติงาน คือ ปลอดภัยไว้ก่อน (Safety First) การที่จะเกิดความปลอดภัย คือ การป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาเหตุต่างๆ ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน อุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ และ อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อม
แนวคิด

## Slide 5
1
2
3
อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน
อุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์
อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
4
5
6
ผลกระทบจากที่เกิดจากอุบัติเหตุ
หลักการรักษาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ผลจากการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรม
สาระการเรียนรู้

## Slide 6
2
3
4
5
6
อธิบายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานได้
อธิบายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล
เครื่องมือและอุปกรณ์ได้
อธิบายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมได้
อธิบายผลกระทบจากที่เกิดจากอุบัติเหตุได้
บอกหลักการรักษาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมได้
1
บอกผลจากการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรมได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

## Slide 7
  ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การทำงานที่ปราศจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจาก เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และจากสภาพแวดล้อมของการทำงาน อุบัติเหตุ (Accident) จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด มีความหมายตรงกันข้ามกับ ความปลอดภัย คือถ้าโรงงาน หรือ สถานประกอบการใด มีความปลอดภัย 100 เปอร์เซนต์ แสดงว่า ไม่มีอุบัติเหตุ เลย
ความหมายของความปลอดภัย

## Slide 8
  1. ความประมาท เลินเล่อ ขาดความระมัดระวัง
  2. การแต่งกายไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน
  ไม่รัดกุม ไว้ผมยาว สวมเน็กไท ใส่เครื่องประดับ
  3. ไม่สวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในขณะ
  ปฏิบัติงาน
  4. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของโรงงาน
  5. ขาดประสบการณ์ ขาดทักษะการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
  ไม่ถูกวิธี
อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน

## Slide 9
  6. ใช้เครื่องมือผิดประเภทไม่เหมาะสมถูกต้องกับงาน เครื่องมือไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมที่จะใช้งาน
  7. เร่งรีบในการปฏิบัติงาน
  8. ร่างกายไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น เล่นเกมส์ดึก พักผ่อนน้อย ดื่มของมึนเมา ทานยาที่มีผลทำให้ง่วงซึม เป็นต้น
  9. ไม่ตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องจักรกล เครื่องมือและ
  อุปกรณ์ ก่อนปฏิบัติงาน

## Slide 10
ผู้ปฏิบัติงานประมาทไม่ระวัง
แขนป้อนเจาะกระแทกศีรษะ
ผู้ปฏิบัติงานไว้ผมยาวอาจเกิดอันตรายได้
การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

## Slide 11
ผู้ปฏิบัติงานใช้มือจับชิ้นงาน
ชิ้นงานอาจหมุนหลุดมือได้
ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการยึดปากกาจับงาน
การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

## Slide 12
ประแจขันหัวจับห้ามปล่อยค้างไว้
อาจเผลอเปิดเครื่องกระเด็นโดน
ผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง
เสื้อฝึกงานมีชายผ้าหลุดเข้าไปติด
กับเพลาเกลียวนำ เป็นการแต่งกาย ไม่รัดกุม
การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

## Slide 13
ผู้ปฏิบัติงานประมาทใช้มือจับเศษโลหะ
ผู้ปฏิบัติงานผูกเน็กไทปฏิบัติงาน เป็นการแต่งกายที่ไม่รัดกุม
การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

## Slide 14
ใช้ไขควงแทนสกัดเป็นการใช้เครื่องมือ ผิดประเภท ไขควงอาจหักทิ่มมือได้
ใช้ตะไบไม่มีด้ามอาจทิ่มแทงมือได้
การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

## Slide 15
แต่งกายถูกต้องรัดกุม สวมแว่นตา
นิรภัย ขณะปฏิบัติงานกลึง
แต่งกายถูกต้องรัดกุม สวมแว่นตานิรภัย ขณะปฏิบัติงานเจาะ
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

## Slide 16
ผู้ส่ง
ผู้รับ
การส่งของมีคมที่ถูกต้อง
การจับยึดปากกาจับงานด้วยสลักเกลียว
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

## Slide 17
การยกของหนักต้องยกด้วยสะโพก
การยกของหนักมากต้องช่วยกันยก
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

## Slide 18
  1. เครื่องจักรกลไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ไม่มีฝาครอบป้องกันในส่วนที่เป็นอันตราย
  2. เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ ขาดการบำรุงรักษา
เครื่องจักรไม่มีฝาครอบป้องกัน
เครื่องเจียระไนไม่มีกระจกนิรภัย
อุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์

## Slide 19
  3. เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ใช้งานมานาน ชำรุดเสียหายไม่มีความพร้อม ไม่ สมบูรณ์ ที่จะใช้งาน เช่น ล้อหินเจียระไนมีรอยแตกร้าว สายไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น
ล้อหินเจียระไนมีรอยแตกร้าว
ไม่พร้อมใช้งาน
ระบบไฟฟ้าเครื่องจักรไม่สมบูรณ์

## Slide 20
  4. เครื่องมือ อุปกรณ์ มีคม เวลาใช้ไม่ระมัดระวังเกิดอุบัติเหตุ
  5. ตะไบที่ใช้ไม่มีด้าม หรือ ตะไบที่มีด้ามแตก ชำรุด เป็นต้น
6. ค้อนที่ใช้ด้ามไม่แน่น ค้อนไม่แน่นหลุดโดนผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน
7. อุบัติเหตุจากการนำเครื่องมือ ตะไบ ใส่กระเป๋ากางเกง

## Slide 21
  1. การวางผังโรงงานไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เช่น การวางผังระยะห่างของเครื่องจักรไม่เหมาะสม การติดตั้งเครื่องจักรไม่มั่นคง
  2. ระบบไฟฟ้าไม่มีเครื่องป้องกัน เครื่องจักรกลไม่มีสายดิน
  3. แสงสว่างไม่เพียงพอ
  4. การระบายอากาศภายในโรงงานไม่ดี
  5. ระบบเสียงมีผลกระทบต่อการทำงาน มีเสียงดังเกินมาตรฐานที่กำหนด
อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

## Slide 22
  6. พื้นที่สกปรก มีเศษโลหะ มีคาบน้ำมัน วางเครื่องมือ อุปกรณ์บนพื้นโรงงาน เป็นต้น
7. มีวัตถุ กีดขวางทางเดิน และการปฏิบัติงาน

## Slide 23
บริเวณรอบเครื่องเจาะมีเครื่องมือ
วางรอบทำให้กีดขวางการปฏิบัติงาน
เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
พื้นโรงงานมีคาบน้ำมันหรือจาระบี
เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม

## Slide 24
1. ผลกระทบทางตรง เช่น การเสียชีวิต หรือ พิการ เสียค่ารักษาพยาบาล เสียเวลารักษาตัว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2. ผลกระทบทางอ้อม เช่น เสียขวัญกำลังใจ เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์เสียหาย บุคลากรขาดความมั่นใจ
3. ผลกระทบต่อองค์กร ผลกระทบต่อภาพพจน์ขององค์กรขาดการยอมรับและไม่ผ่านมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย
ผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ

## Slide 25
1.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงานอย่างเคร่งครัด
1.2 แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานตามที่สถานประกอบการหรือสถานฝึกงานกำหนด
1.3 สวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ห้ามสวมใส่เครื่องประดับขณะปฏิบัติงาน
1.4 ก่อนใช้เครื่องจักรต้องได้รับอนุญาต
1.5 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ก่อนใช้งานทุกครั้ง
หลักการรักษาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
1. กฎของความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

## Slide 26
1.6 ขณะปฏิบัติงานห้ามหยอกล้อ กลั่นแกล้งกัน
1.7 เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือพบว่าอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ต้องแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบทันที
1.8 ขณะที่สภาพร่างกายไม่พร้อม ห้ามปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
1.9 หลังจากเลิกใช้งานให้ทำความสะอาด เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้สะอาดและเรียบร้อย

## Slide 27
2.1 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ ในการปฏิบัติงานที่มีความเสียงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อศีรษะ อุปกรณ์ป้องกัน เช่น สวมหมวกนิรภัย ฯลฯ
2.2 อุปกรณ์ป้องกันดวงตา เป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดกับดวงตา ขณะปฏิบัติงาน เช่น งานกลึง งานเจียระไน งานเชื่อม ฯลฯ อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ แว่นตานิรภัย หน้ากากงานเชื่อม ฯลฯ
หลักการรักษาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. อุปกรณ์ความปลอดภัย

## Slide 28
2.3 อุปกรณ์ป้องกันมือ เป็นการป้องกันอันตราย หรือ อุบัติเหตุที่เกิดกับมือขณะปฏิบัติงาน ป้องกันงานที่มีคม งานที่เป็นกรดเป็นแก๊ส งานที่มีความร้อน อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ถุงมือหนัง ถุงมือผ้า ถุงมือยาง ฯลฯ
2.4 อุปกรณ์ป้องกันหู ป้องกันเสียงดังในขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันได้แก่ ครอบหูหรือ ปลั๊กอุดหู เป็นต้น
2.5 อุปกรณ์ป้องกันจมูก ป้องกันกลิ่น ควัน สารพิษ ต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน

## Slide 29
3.1 สีแดง หมายถึง เครื่องหมายห้าม เช่น หยุด อันตราย ไฟ หรือ ลักษณะงานที่เกี่ยวกับบริเวณที่มีอันตรายสูง ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์หยุดฉุกเฉินของเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ห้ามจอด ห้ามใช้รถยก ฯลฯ
3.2 สีน้ำเงิน หมายถึง เครื่องหมายบังคับ ข้อบังคับให้ปฏิบัติตามหรือ พึงระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดอันตรายในการปฏิบัติงานได้ เช่น ต้อง สวมหมวกนิรภัย ฯลฯ
3.เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัย หรือ ป้ายเตือนความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
3.3 สีเขียว หมายถึง เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัยสภาวะปลอดภัย เช่น ป้ายปฐมพยาบาล ฯลฯ

## Slide 30
3.4 สีเหลือง หมายถึง เครื่องหมายเตือน การเตือนระวังอันตรายหรือบ่งชี้ว่ามีอันตราย อุตสาหกรรมบางประเภทอาจใช้สีส้มแทนสีเหลือง เช่น ป้ายเตือน ระวังอันตรายไฟฟ้า 380 โวลต์ ฯลฯ

## Slide 31
ประเภท | รูปแบบ | สีที่ใช้ | ตัวอย่าง
เครื่องหมายห้าม |  | สีพื้น : สีขาว สีของแถบตามขอบวงกลมและแถบขวาง : สีแดง สัญลักษณ์ภาพ : สีดำ สีแดงยังใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงด้วย | 
เครื่องหมายบังคับ |  | สีพื้น : สีฟ้า สัญลักษณ์ภาพ : สีขาว | 
เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัย
หรือ ป้ายเตือนความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

## Slide 32
ประเภท | รูปแบบ | สีที่ใช้ | ตัวอย่าง
เครื่องหมายสารนิเทศ เกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย |  | สีพื้น : สีเขียว สัญลักษณ์ภาพ : สีขาว | 
เครื่องหมายเตือน |  | สีพื้น : สีเหลือง สีของแถบตามขอบ : สีดำ สัญลักษณ์ภาพ : สีดำ | 
เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัย
หรือ ป้ายเตือนความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

## Slide 33
1
1. ด้านการบริหารจัดการ
3
3. ด้านโรงงาน หรือ สถานประกอบการ
2
2. ด้านบุคลากร
ผลจากการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
มีการแบ่ง 3 ด้านหลัก ๆ

## Slide 34
1.1 ช่วยเพิ่มผลผลิต การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ สภาพแวดล้อมที่ดี ก่อให้เกิดความมั่นใจ ผู้ปฏิบัติงานตั้งใจทำงาน รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่ ผลผลิต โดยรวมจึงเพิ่มสูงขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
1.2 ค่าใช้จ่ายลง การทำงานที่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ส่งผลให้ พนักงานปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ค่าใช้จ่ายลดลง เพราะสามารถประหยัดเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเงินเข้ากองทุนทดแทน ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ค่าเสียเวลา
1. ด้านการบริหารจัดการ

## Slide 35
1.3 ผลกำไรเพิ่มมากขึ้น การทำงานอย่างปลอดภัยปราศจากภัยอันตรายต่าง ๆ ไม่เสียค่ารักษาพยาบาล คนงานไม่ต้องเสียเวลารักษาตัว ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ทำให้มีผลกำไรมากยิ่งขึ้น

## Slide 36
2.1 คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น มีความมั่นใจในการทำงาน การปราศจากอุบัติเหตุในการทำงาน คุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัวย่อมดีขึ้น
2.2 ลดการเกิดอุบัติเหตุที่สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ของชาติ การทำงานที่ไม่ปลอดภัย ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบางครั้งอาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพถือเป็นการสูญเสียแรงงานที่สำคัญของประเทศชาติ
2. ด้านบุคลากร

## Slide 37
3.1 ภาพพจน์ขององค์กรดีขึ้น การปฏิบัติงานที่ปราศจากอุบัติเหตุ หรือ อันตรายต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร ต่อสังคมและประเทศชาติ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในผลผลิตขององค์กร
3.2 เมื่อผลผลิตสูง คุณภาพดี มีราคาต้นทุนต่ำ ยอดขายสูงขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมดีขึ้น ชื่อเสียง ภาพพจน์ และนักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่น ส่งผลให้มี การลงทุนการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น
3. ด้านโรงงาน หรือ สถานประกอบการ