## Slide 1: หน่วยที่ 2
โลหะเหล็กธรรมดา

## Slide 2: สินแร่เหล็กและกรรมวิธีการผลิต
สินแร่เหล็ก คือ แร่เหล็กจากธรรมชาติที่มีสารอื่นเจือปนอยู่ มากน้อยขึ้นอยู่กับแหล่งแร่ที่ขุด แบ่งได้ 5 ชนิดได้แก่
- สินแร่แม่เหล็ก(Magnetite) Fe3O4 มีแร่เหล็กประมาณ 50-70%
- สินแร่เหล็กสีแดง(Red Hematite) Fe2O3 มีแร่เหล็กประมาณ 40-60%
- สินแร่เหล็กสีน้ำตาล(Brown Hematite) Fe2O3 3H2O มีแร่เหล็กประมาณ 20-40%
- สินแร่เหล็กคาร์บอเนต(Siderite) Fe2O3 มีแร่เหล็กประมาณ 20-40%
- สินแร่เหล็กไพไรต์(Iron Pyrite) FeS2 มีแร่เหล็กประมาณ 40-45%

## Slide 3: กรรมวิธีถลุงเหล็ก
ทำได้โดยการนำสินแร่เหล็กมาเผาหลอมรวมกับถ่านในเตาถลุงเหล็กแบบเตาสูง(Blast Furnace) จะได้เหล็กที่ยังไม่บริสุทธิ์เรียกว่าเหล็กดิบ(Pig Iron) ซึ่งจะต้องนำไปถลุงอีกครั้งด้วยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้เหล็กบริสุทธิ์แต่ละชนิดไปใช้ในงานที่ต้องการ
ชนิดของโลหะเหล็ก
เหล็กดิบ(Pig Iron) เป็นเหล็กที่ยังไม่บริสุทธิ์ ได้จากการถลุงสินแร่ร่วมกับถ่านในเตาถลุงเหล็กแบบเตาสูง(Blast Furnace) ในเนื้อเหล็กดิบจะมีธาตุต่างๆผสมอยู่โดยประมาณคือ คาร์บอน 2.3 – 6 % , ซิลิกอน 0.3 – 3 % , แมงกานีส 0.3 – 5 % , ฟอสฟอรัส 0.1 – 2.5 % และกำมะถัน 0.02 – 0.3 % เหล็กดิบแบ่งได้เป็นสองชนิดคือเหล็กดิบสีขาว และเหล็กดิบสีเทา รายละเอียดแสดงได้ดังตารางที่ 2.1

## Slide 4
ชนิดของเหล็กดิบ | สารผสม | กรรมวิธี | ลักษณะการใช้งาน
เหล็กดิบสีขาว | - มีส่วนผสมของแมงกานีสและคาร์บอนรวมตัวทางเคมีประมาณ 2 – 3 % | ถลุงด้วยเตาสูง (Blast Furnace) ร่วมกับถ่าน | เมื่อนำไปถลุงต่อจะได้เหล็กเหนียว มีความยืดหยุ่น ดัดโค้งงอได้ มักนำไปขึ้นรูปเป็นเหล็กใช้งาน เช่น ในงานก่อสร้าง
เหล็กดิบสีเทา | - มีส่วนผสมของซิลิกอนและคาร์บอนรวมตัวทางเคมีประมาณ 0.6 – 1.5 % - มีคาร์บอนที่อยู่ในรูปของ กราไฟต์สีดำ ประมาณ 2.9 – 3.7 % | ถลุงด้วยเตาสูง (Blast Furnace) ร่วมกับถ่าน | เมื่อนำไปถลุงต่อจะได้เหล็กหล่อ มีความแข็งกระด้าง ดัดให้โค้งงอไม่ได้ แต่ทนความร้อนและความเย็นได้ดี มักนำไปใช้ในงานผลิตเครื่องจักร หรือชิ้นส่วนรถยนต์
ตารางที่ 2.1 ชนิด , สารผสม , กรรมวิธี และลักษณะการใช้งานของเหล็กดิบ

## Slide 5: ภาพที่ 2.1 ลักษณะของเหล็กดิบ ที่มา http://www.scrapregister.com/uploads/leads/pictures/214513414906771.jpg

## Slide 6: ภาพที่ 2.2 กรรมวิธีถลุงเหล็กดิบด้วยเตาสูง (Blast Furnace)

## Slide 7
เหล็กอ่อน(Wrought Iron) เป็นเหล็กที่ได้จากการนำเหล็กดิบไปถลุงในเตาพุดเดิล(Puddle Furnace) มีปริมาณเหล็กบริสุทธิ์ประมาณ 99 % เมื่อเผาให้ร้อนจะอ่อนตัว ตีขึ้นรูปง่าย ตีประสานกันได้ดี ทนแรงกระแทกชนิดกะทันหันได้ดี เหล็กอ่อนอาจมีธาตุต่างๆเจือปนอยู่โดยประมาณคือ คาร์บอน 0.02 % , ซิลิกอน 0.12 % , กำมะถัน 0.018 % , ฟอสฟอรัส 0.22 % , แมงกานีส 0.02 % และสแลก 0.07 %

## Slide 8: ภาพที่ 2.3 กรรมวิธีถลุงเหล็กอ่อนด้วยเตาพุดเดิล (Puddle Furnace)

## Slide 9
เหล็กกล้า(Steel) เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำกว่าเหล็กหล่อ คือประมาณ 0.1 - 1.5 % เป็นเหล็กที่นิยมใช้มาก ขึ้นรูปได้ง่ายเชื่อมต่อเข้ากันได้สะดวก ถ้าปริมาณคาร์บอนต่ำเหล็กจะเหนียว แต่ถ้าปริมาณคาร์บอนสูงเหล็กจะแข็งแต่เปราะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสม
- เหล็กกล้าคาร์บอน(Plain Carbon Steel) แบ่งได้ 3 ชนิด คือ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง และเหล็กกล้าคาร์บอนสูง รายละเอียดแสดงได้ดังตารางที่ 2.2
- เหล็กกล้าผสม(Alloy Steel) จะกล่าวรายละเอียดในหน่วยการเรียนเรื่อง “โลหะเหล็กผสม”

## Slide 10: ภาพที่ 2.4 กรรมวิธีถลุงเหล็กกล้าด้วยเตาไฟฟ้า

## Slide 11
ชนิดของเหล็กกล้าคาร์บอน | สารผสมคาร์บอน | กรรมวิธี | ลักษณะการใช้งาน
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ(Low Carbon Steel) | 0.10 – 0.30 % | นำเหล็กดิบ , เหล็กพรุน หรือเศษเหล็กกล้า มาหลอมและผ่านกรรมวิธีลดคาร์บอนและเติมธาตุผสมที่เพิ่มคุณภาพเหล็กลงไปตามต้องการ ด้วยเตาถลุงเหล็กแบบต่างๆแบใดแบบหนึ่งดังนี้ แบบเบสเซเมอร์(Bessemer’s Process) แบบโธมัส(Thomas Process) แบบกระทะ(Open Hearth Process) แบบแอลดี(LD. Process) แบบไฟฟ้า(Electric Process) | มีความแข็งแรง ดัด งอ ขึ้นรูปได้ง่าย นิยมใช้ในงานทั่วไป เช่น ใช้ทำตัวถังรถยนต์ สังกะสีมุงหลังคา เหล็กเส้น
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) | 0.31 – 0.69 % |  | แข็งแรงกว่าเหล็กกล้า คาร์บอนต่ำ สามารถชุบผิวให้แข็งได้ นิยมใช้ในงานอุปกรณ์เครื่องมือกลและชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น เฟือง เพลาส่งกำลัง หัวค้อน ล้อรถไฟ
เหล็กกล้าคาร์บอนสูง(High Carbon Steel) | 0.70 – 1.50 % |  | มีความแข็งแรงสูง ชุบแข็งและเชื่อมประสานได้ดี นิยมใช้ทำเครื่องมือทั่วไปที่เน้นความแข็งแรงโดยการชุบคมหรือจุดใช้งานให้แข็ง เช่น ตะไบ ใบเลื่อย เครื่องมือช่างไม้ เครื่องมืองานตีเหล็ก
ตารางที่ 2.2 ชนิด , สารผสม , กรรมวิธี และลักษณะการใช้งานของเหล็กกล้าคาร์บอน

## Slide 12
เหล็กหล่อ(Cast Iron) เป็นเหล็กที่มีความแข็งเปราะ เพราะมีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ในเนื้อเหล็กมาก แบ่งตามคุณลักษณะและกรรมวิธีการผลิตได้ 4 ชนิดคือ เหล็กหล่อธรรมดา, เหล็กหล่อเหนียว, เหล็กหล่อพิเศษ และเหล็กเหนียวหล่อ
1. เหล็กหล่อธรรมดา(GG) แบ่งได้ 2 ชนิด คือ เหล็กหล่อสีเทา และเหล็กหล่อแข็ง รายละเอียดแสดงได้ดังตารางที่ 2.3

## Slide 13
ชนิดของ เหล็กหล่อธรรมดา | สารผสม | กรรมวิธี | ลักษณะการใช้งาน
เหล็กหล่อสีเทา(GG) | คาร์บอน 2 .0 – 4.5 % ซิลิกอน 1.8 – 2.5 % แมงกานีส 0.5 – 0.8 % ฟอสฟอรัส 0.03 % กำมะถัน 0.03 % | ถลุงจากเหล็กดิบสีเทาผสมเศษเหล็กเหนียว เศษเหล็กหล่อ ซิลิกอน ถ่านโค้ก และหินปูน ด้วยเตาคิวโปล่าหรือเตาไฟฟ้า | เม็ดละเอียดสม่ำเสมอ เนื้อแน่น มีสีเทาและผิวลื่น ปาดผิวได้สะดวก ข้อเสียคือ เปราะหักง่าย รับแรงดึงได้น้อย ตีขึ้นรูปและชุบแข็งไม่ได้ ใช้ทำแท่นเครื่องกลึง แท่นเครื่องเจียระไน ปากกาจับชิ้นงานตะไบ เสื้อสูบรถยนต์ เฟือง พูลเลย์ ฯลฯ
เหล็กหล่อแข็ง (GH) | สารผสมเหมือนเหล็กหล่อสีเทา แต่แตกต่างกันที่ปริมาณของแมงกานีสจะมาก แต่ซิลิกอนจะน้อย | กรรมวิธีถลุงและวัตถุดิบเหมือนกับของเหล็กหล่อสีเทา | ผิวมีความแข็งมาก เมื่อนำไปใช้จะสึกหรอได้ยาก เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานสูง เช่น อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
ตารางที่ 2.3 ชนิด , สารผสม , กรรมวิธี และลักษณะการใช้งานของเหล็กหล่อธรรมดา

## Slide 14: ภาพที่ 2.5 เตาคิวโปล่าสำหรับหลอมเหล็กหล่อ ที่มา http://www.elecnet.chandra.ac.th/courses/ELEC2101/termwork/iron/iron2.html

## Slide 15
2. เหล็กหล่อเหนียว(GT) แบ่งได้ 2 ชนิด คือ เหล็กหล่อเหนียวสีขาว และเหล็กหล่อเหนียวสีดำ รายละเอียดแสดงได้ดังตารางที่ 2.4
ชนิดของ เหล็กหล่อเหนียว | สารผสม | กรรมวิธี | ลักษณะการใช้งาน
เหล็กหล่อเหนียว สีขาว(GTW) | คาร์บอน 0.5 – 1.8 % | ได้จากการถลุงเหล็กดิบสีขาวผสมเศษเหล็กหล่อเหนียว เศษเหล็กเหนียว คาร์บอน แมงกานีส ด้วยเตาคิวโปล่า จะได้เหล็กหล่อดิบ นำไปเผาให้ร้อนแดงในเตาเท็มเปอร์ด้วยอุณหภูมิ 900 º C เป็นเวลาหลายวัน | สีขาว ทนแรงดึงและยืดตัวได้ตี ขึ้นรูปได้ ใช้ทำชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์งานประปา ฯลฯ
เหล็กหล่อเหนียว สีดำ(GTS) | สารผสมเหมือนเหล็กหล่อสีเทา แต่แตกต่างกันที่ปริมาณของแมงกานีสจะมาก แต่ซิลิกอนจะน้อย | กรรมวิธีถลุงและวัตถุดิบเหมือนกับของเหล็กหล่อเหนียวสีขาว ต่างกันที่กรรมวิธีเพิ่มความเหนียว ทำได้โดยนำแท่งเหล็กหล่อดิบไปหมกทราย ไม่ให้อากาศเข้า ให้ความร้อนประมาณ 800 – 900 º C เป็นเวลาหลายวัน | สีดำคุณสมบัติเหมือนกับเหล็กหล่อเหนียวสีขาว
ตารางที่ 2.4 ชนิด , สารผสม , กรรมวิธี และลักษณะการใช้งานของเหล็กหล่อเหนียว

## Slide 16: 3. เหล็กหล่อพิเศษ(GT) แบ่งได้ 2 ชนิด คือ เหล็กหล่อกราไฟต์ก้อนกลม และเหล็กหล่อพิเศษมีแฮนไนต์ รายละเอียดแสดงได้ดังตารางที่ 2.5
ชนิดของ เหล็กหล่อพิเศษ | สารผสม | กรรมวิธี | ลักษณะการใช้งาน
เหล็กหล่อ กราไฟต์ก้อนกลม | แมกนีเซียม 0.04 – 0.08 % นิกเกิล < 8 % | ใช้กรรมวิธีเปลี่ยนคาร์บอนให้อยู่ในรูปของกราไฟต์ และทำให้กราไฟต์ในเนื้อเหล็กปรับตัวจับกันเป็นก้อนกลม | ทนความเครียดได้ดี ดัดงอได้โดยไม่มีรอยแตก ยืดตัวได้มาก มีความแข็งและลื่น ทนการกัดกร่อนและความร้อน ขึ้นรูปได้ง่าย ชุบผิวแข็งได้ ใช้ทำเพลาข้อเหวี่ยง เฟือง ลูกกลิ้ง ปั๊มคลัช เบรก และกังหัน ฯลฯ
เหล็กหล่อ พิเศษมีแฮนไนต์ | สารผสมเหมือนกับเหล็กหล่อกราไฟต์ก้อนกลม | ใช้กรรมวิธีเปลี่ยนคาร์บอนให้อยู่ในรูปของกราไฟต์ และทำให้กราไฟต์ในเนื้อเหล็กมีความละเอียดและกระจัดกระจายสม่ำเสมอ | รับแรงอัดและแรงดัดงอได้สูง ใช้ทำเสื้อสูบ กระบอกสูบเครื่องยนต์ ฝาสูบ วาล์วปิด - เปิดแก๊ส ฐานเครื่องกลึง ฯลฯ
ตารางที่ 2.5 ชนิด , สารผสม , กรรมวิธี และลักษณะการใช้งานของเหล็กพิเศษ

## Slide 17: ภาพที่ 2.6 โครงสร้างเหล็กหล่อกราไฟต์ก้อนกลม
(ก) เหล็กหล่อเสร็จ
ที่มา http://www.engineaustralia.com
(ข) เหล็กอบอ่อน
ที่มา http://www.dura-barms.com

## Slide 18
4. เหล็กเหนียวหล่อ(Cast Steel) รายละเอียดต่างๆของเหล็กเหนียวหล่อแสดงได้ดังตารางที่ 2.6
ชนิด | สารผสม | กรรมวิธี | ลักษณะการใช้งาน
เหล็กเหนียวหล่อ | คาร์บอน 0.2 – 0.6 % | ได้จากการนำเหล็กหล่อเหนียวที่มีฟอสฟอรัสมากมาหลอมผสมกับเศษเหล็กเหนียว 1/3 เท่า ด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงจนเป็นน้ำเหล็ก และนำมาเทลงแบบปล่อยไว้จนแข็งตัว จากนั้นนำมาอบที่อุณหภูมิ 800 - 900 º C และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 700 º C และปล่อยให้เย็นตัวช้าๆจนถึงอุณหภูมิปกติ | เหล็กเหนียวหล่อที่มีคาร์บอน 0.2 % สามารถชุบผิวแข็งได้ และที่มีคาร์บอน 0.25 – 0.6 % สามารถชุบผิวได้ทั้งชิ้นงาน เหล็กเหนียวหล่อสามารถเพิ่มคุณภาพได้ตามความเหมาะสม โดยผสมกับธาตุอื่น เช่น แมงกานีส โครเมียม โคบอลต์ นิกเกิล วาเนเดียม และโมลิบดีนัม มีผิวแข็ง ทนต่อการสึกหรอ ใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานเกษตร เช่น ชิ้นส่วนแผ่นเหล็กขุดดินของรถไถนา ฯลฯ
ตารางที่ 2.5 ชนิด , สารผสม , กรรมวิธี และลักษณะการใช้งานของเหล็กเหนียวหล่อ

## Slide 19: ภาพที่ 2.7 กระบวนการผลิตเหล็กชนิดต่างๆ จากการถลุงสินแร่เหล็กและธาตุผสม

## Slide 20: สัญลักษณ์โลหะเหล็กธรรมดา
ก. บอกค่าความเค้นแรงดึง (KP / mm²) โดยใช้สัญลักษณ์อักษรแทนชนิดของเหล็กแล้วตามด้วยตัวเลขตัวอย่างเช่น
- St 32 หมายความว่า เหล็กกล้ารับความเค้นแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 32 กก./ตร.มม.
- GS 35 หมายความว่า เหล็กเหนียวหล่อรับความเค้นแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 35 กก./ตร.มม.
- GG 20 หมายความว่า เหล็กหล่อรับความเค้นแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 20 กก./ตร.มม.
ข. บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ คาร์บอน โดยใช้สัญลักษณ์อักษร C แล้วตามด้วยตัวเลข
ตัวอย่างเช่น
- C 38 หมายความว่า เหล็กผสมคาร์บอนมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนผสมอยู่จำนวน 0.38 %
(C คือ 38/100 = 0.38 % )
- GS - C 25 หมายความว่า เหล็กเหนียวหล่อมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนผสมอยู่จำนวน 0.25 %
(C คือ 25/100 = 0.25 % )
- GH - C 20 หมายความว่า เหล็กหล่อแข็งมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนผสมอยู่จำนวน 0.20 %
(C คือ 20/100 = 0.20 % )

## Slide 21
มาตรฐานเหล็ก DIN(เยอรมัน) | ชนิดของเหล็กหล่อ | เครื่องหมาย ที่ใช้ในท้องตลาด | ความคงทนต่อแรงดึง (KP/mm²) | ลักษณะการใช้งาน
ถูกจัดตาม DIN 1691 ออกตามชนิดและคุณภาพ | เหล็กหล่อธรรมดา | GG - 12 | 12 | ใช้ทำเครื่องมือการเกษตร เครื่องจักรในโรงงาน ชิ้นส่วนเครื่องกลและการต่อเรือ ชิ้นส่วนเครื่องจักรไอน้ำ ชิ้นงานหล่อทนความร้อน ฯลฯ
 |  | GG - 14 | 14 | 
 |  | GG - 18 | 18 | 
 | เหล็กหล่อค่าสูง | GG - 22 | 22 | 
 |  | GG - 26 | 26 | 
 | เหล็กหล่อ ชนิดพิเศษ | GG - 30 | 30 | 
ตารางที่ 2.6 มาตรฐานเหล็กหล่อ DIN(เยอรมัน)

## Slide 22: ภาพที่ 2.8 ท่อไอเสียที่ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน

## Slide 23: ภาพที่ 2.9 ชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ผลิตจากเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ที่มา http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-detail.asp?news_id=3255

## Slide 24: ภาพที่ 2.10 เครื่องมือช่างที่ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน ที่มา http://thaihandtool.com/forum/5/6