## Slide 1: หน่วยที่ 4
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

## Slide 2: โลหะหนัก
โลหะหนัก คือ โลหะที่มีความหนาแน่นมากกว่า 5 กก./ดม.³ (kg/dm³)
เป็นโลหะสีแดงบรอนซ์ อ่อน เหนียว ผิวเป็นมันมีความลื่น
ถลุงสินแร่โดยผ่านกระบวนการกำจัดออกซิเจน การไล่สารมลทินได้ทองแดง 99 % ผ่านเตาแก๊สเฟอร์เนสได้ทองแดง 99.8 % ผ่านกรรมวิธีทางไฟฟ้าได้ทองแดง 99.8 %
ความหนาแน่น 8.9 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลว 1083 º C ค่าความเค้นแรงดึง 20 – 36 กก./มม.² ถ้าเป็นเส้นลวดความเค้นแรงดึงสูงถึง 60 กก./มม.² อัตราการยืดตัว 35 – 50 % (ลวดเส้นเล็ก 2 %) ดัชนีการนำไฟฟ้า 56
มีคุณสมบัติยืดตัว ตีขึ้นรูป และรีดเป็นแผ่นบางๆได้ดี นำไฟฟ้าและความร้อนดีมาก ทนกรด ทนน้ำทะเล ทนการเสียดสีได้ดี กลึง ตัด เจาะได้ง่าย
สนิมของทองแดงมีสีเขียว เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเป็นอันตรายได้
ใช้ทำสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์ความร้อน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ นิยมใช้รองจากเหล็ก
ทองแดง(Copper) : Cu

## Slide 3: ภาพที่ 4.1 ผลิตภัณฑ์จากทองแดง ที่มา http://www.nakornlaungtechnology.com/aboutus.html

## Slide 4: ตะกั่ว (Lead) : Pb
เป็นโลหะหนัก มีความอ่อน นิ่ม เหนียว และลื่น ทนการกัดกร่อนได้ดี
ได้จากการนำสินแร่ตะกั่วมาถลุงในเตาสูง และนำมาแยกด้วยไฟฟ้า
มีความหนาแน่น 11.2 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 237 º C ความเค้นแรงดึง 1.5 – 2.0 กก./มม.² อัตราการยืดตัว 30 – 50 % ดัชนีการนำไฟฟ้า 4.8
มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน หลอมละลายและเทลงแบบได้ง่าย ประสานโลหะอื่น และยืดตัวได้ดี
สารประกอบตะกั่วเป็นพิษต่อร่างกาย ถ้าสะสมในปริมาณมากอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
ใช้ทำเซลล์และขั้วแบตเตอรี่ โลหะบัดกรี โลหะหุ้มสายเคเบิ้ล หัวกระสุนปืน โลหะฟิวส์ ฯลฯ

## Slide 5: ภาพที่ 4.2 โลหะตะกั่ว ที่มา http://www.ndiver.com/products/3kg-Lead-Filled-Bags.html

## Slide 6: ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโลหะตะกั่ว ที่มา http://openbuildspartstore.com/8mm-metric-acme-lead-screw/

## Slide 7: ดีบุก (Tin) : Sn
สีขาวบรอนซ์เงิน แวววาว สวยงาม
ได้จากการถลุงสินแร่ดีบุกในเตาสูง และทำให้บริสุทธิ์ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้าหรือเคมี
มีความหนาแน่น 7.3 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 232 º C ความเค้นแรงดึง 5 กก./มม.² อัตราการยืดตัว 40 % ดัชนีการนำไฟฟ้า 8.33
มีความอ่อน รีดเป็นแผ่นบางๆได้ดี เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ทนต่อการกัดกร่อน ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดในอาหาร จุดหลอมตัวต่ำ หล่อขึ้นรูปได้ดี เกาะติดผิวงานที่เป็นโลหะอื่นได้ดี
นิยมใช้เคลือบผิวท่อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เคลือบผิวภาชนะบรรจุอาหาร เคลือบผิวเหล็กแผ่นทำวัสดุบัดกรี ฯลฯ

## Slide 8: ภาพที่ 4.4 โลหะดีบุก ที่มา https://www.thinglink.com/scene/627601460586086401

## Slide 9: ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโลหะดีบุก ที่มา https://www.thinglink.com/scene/627601460586086401

## Slide 10: สังกะสี (Zink) : Zn
เป็นโลหะอ่อนสีขาวปนน้ำเงิน แวววาว สวยงาม
ได้จากการนำสินแร่สังกะสีออกไซด์มาละลายในกรดกำมะถันจนได้สารละลาย Zn SO4 แล้วนำไปแยกด้วยไฟฟ้า
มีความหนาแน่น 7.1 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 419 º C ความเค้นแรงดึง 14 กก./มม.² อัตราการยืดตัว 1 % ที่ 20 º C และ 25 % ที่ 90 - 160 º C ดัชนีการนำไฟฟ้า 15.9
เคลือบติดกับโลหะอื่นได้ดี ทนการกัดกร่อนจากสนิม แต่ไม่ทนกรด เกลือ และด่าง ถ้าเผาให้ร้อนที่ 90 - 160 º C จะอ่อนตัว สามารถรีดเป็นแผ่นบางๆได้ง่าย
นิยมใช้เป็นโลหะเคลือบแผ่นเหล็กอาบสังกะสี เคลือบเหล็กแผ่นท่อประปาท่อเดินสายไฟ ลวดหนาม ฯลฯ

## Slide 11: ภาพที่ 4.6 โลหะสังกะสี ที่มา http://www.bolitgorlo.info/i/zn_big.png

## Slide 12: ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโลหะสังกะสี ที่มา https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1QE9FIXXXXXcQXFXXq6xXFXXXW/ Type-of-Corrugated-Roofing-Sheet-Material-zinc.jpg

## Slide 13: เงิน (Silver) : Ag
เป็นโลหะสีขาวเงินแวววาว สวยงาม คงสภาพในบรรยากาศได้ดี ไม่มัวหมองและไม่เป็นสนิม หายาก ราคาค่อนข้างแพง
มีความหนาแน่น 10.5 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 960 º C
เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีที่สุด มีจุดหลอมตัวต่ำ มีความเหนียว ขึ้นรูปได้ทั้งการตี การดึง การรีด โดยไม่มีรอยแตกปริ ไม่เป็นสนิม มันวาว สะท้อนแสงได้ดี
นิยมใช้เครื่องมือวัดด้วยแสง เช่น กล้องโทรทรรศน์ ทำหน้าสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ใช้ฉาบกระจกสะท้อนแสง ทำเครื่องประดับ ทำเป็นเหรียญเงินสกุลต่างๆ ฯลฯ

## Slide 14: ภาพที่ 4.8 โลหะเงิน ที่มา http://investingnews.com/category/daily/resource-investing/precious-metals-investing/silver-investing/

## Slide 15: ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโลหะเงิน ที่มา http://www.getty.edu/art/exhibitions/ancient_luxury/

## Slide 16: ทองคำ (Gold) : Au
เป็นโลหะสีเหลืองอร่าม เปล่งแสงในตัวเอง สวยงาม ไม่มัวหมองและไม่เป็นสนิม หายาก ราคาสูง
มีความหนาแน่น 19.3 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 1063 º C
มีความอ่อน รีด ดึง ตีขึ้นรูปได้ง่าย นำไฟฟ้านำความร้อนได้ดี ทนต่อการกัดกร่อน มีสีสันสวยงาม
นิยมใช้ทำเป็นสายโยงใยต่อวงจรในชุดไอซ๊ตัวเล็กๆของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ทำฟันปลอม ทำเครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน นาฬิกา ฯลฯ

## Slide 17: ภาพที่ 4.10 โลหะทองคำ ที่มา http://www.telegraph.co.uk/business/2016/07/14/why-is-the-gold-price-rising-five- forces-driving-the-precious-me/

## Slide 18: ปรอท (Mercury) : Hg
เป็นโลหะเหลว สีบรอนซ์ มีอัตราการหดตัวขยายตัวสม่ำเสมอ
มีความหนาแน่น 13.6 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ -39 º C ดัชนีการนำไฟฟ้า 1.04 จุดกลายเป็นไอ 357 º C
ไอปรอทถ้าสูดเข้าไปในร่างกายจะเป็นอันตรายต่อชีวิตมาก
มีความหนาแน่นสูง นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี รวมตัวกับโลหะอื่นได้(ยกเว้นเหล็ก ทองคำขาว นิกเกิล ทังสเตน และโมลิบดีนัม)
นิยมใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความดันโลหิต สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิเครื่องเย็น สวิตช์ควบคุมระดับของเหลว อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางอุตสาหกรรมเคมี ฯลฯ

## Slide 19: ภาพที่ 4.11 โลหะปรอท ที่มา https://www.flickr.com/photos/125932715@N07/favorites/

## Slide 20: โครเมียม (Chromium) : Cr
สีเทาเงิน เป็นมันวาว
มีความหนาแน่น 6.8 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 1900 º C ดัชนีการนำไฟฟ้า 36
มีความแข็ง ทนการกัดกร่อน และทนแรงกระแทกได้ดี
ใช้ผสมในเนื้อเหล็กหรือชุบผิวเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มความแวววาว และป้องกันการเป็นสนิม มักใช้ในงานอุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมฟอกหนัง ฯลฯ

## Slide 21: ภาพที่ 4.12 โลหะโครเมียม ที่มา https://simple.wikipedia.org/wiki/Chromium

## Slide 22: ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโลหะโครเมียม ที่มา http://www.sritongec.com/products.php?Id=5

## Slide 23: ทังสเตน (Tungsten) หรือ วุลเฟรม (Wulfram) : W
เป็นโลหะสีขาวลักษณะคล้ายเงิน
มีความหนาแน่น 19.3 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 3337 º C ดัชนีการนำไฟฟ้า 18.2
มีจุดหลอมตัวสูงที่สุด ทนการกัดกร่อน นำไฟฟ้า และนำความร้อนได้ดี มีความคงทนและคงสภาพได้ดีที่อุณหภูมิสูง
นิยมใช้ทำใส้หลอดไฟฟ้า ตัวต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทนความร้อนสูง ใช้ผสมในเนื้อเหล็กเพื่อทำเหล็กไร้สนิม เหล็กรอยสูง เหล็กเครื่องมือ โลหะแข็ง โลหะคมตัดทนความร้อนสูง ฯลฯ

## Slide 24: ภาพที่ 4.14 โลหะทังสเตน ที่มา http://www.tungsten.com/materials/tungsten/

## Slide 25: ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโลหะทังสเตน ที่มา http://tangentindinc.com/applications/electronic-component-pottingencapsulating.html

## Slide 26: นิกเกิล (Nickel) : Ni
เป็นโลหะสีขาวคล้ายเงิน ผิวขัดขึ้นมันได้สวยงาม
มีความหนาแน่น 8.5 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 1450 º C ดัชนีการนำไฟฟ้า 11.1 อบเหนียว 40 – 50 กก./มม.² รีดผิวแข็ง 70 – 80 กก./มม.²
มีความเหนียว แข็ง ทนความร้อน ทนการกัดกร่อน ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีความต้านทานสูง
นิยมใช้ทำภาชนะบรรจุสารเคมี อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ตัวต้านทานไฟฟ้า อุปกรณ์ดามและต่อกระดูกในทางการแพทย์ ใช้ผสมเนื้อเหล็กเพื่อให้เหล็กแข็ง ฯลฯ

## Slide 27: ภาพที่ 4.16 โลหะนิกเกิล ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel

## Slide 28: ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโลหะนิกเกิล ที่มา http://brass-fasteners.alka-brass-inserts.com/brass-nickel-plated-fasteners.htm

## Slide 29: โคบอลต์ (Cobalt) : Co
เป็นโลหะสีขาวอมชมพูปนเทา
มีความหนาแน่น 8.6 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 1490 º C
มีความเหนียวมาก แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน
นิยมใช้เป็นวัสดุประสานในการทำโลหะแข็ง ผสมในเนื้อเหล็กเพื่อทำแม่เหล็กถาวร ใช้ทำเครื่องมือตัดความเร็วสูงโลหะคาร์ไบด์ ฯลฯ

## Slide 30: ภาพที่ 4.18 โลหะโคบอลต์ ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Cobalt

## Slide 31: โมลิบดีนัม (Molybdenum) : Mo
เป็นโลหะสีขาวเงิน
มีความหนาแน่น 10.2 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 2622 º C
มีความเหนียว ทนแรงดึง ทนความร้อนได้ดี เป็นโลหะหล่อลื่น รีดเป็นแผ่นและดัดโค้งงอได้ดี
นิยมใช้ผสมสารหล่อลื่น ใช้ผสมทำโลหะแข็ง ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการกลั่นน้ำมัน ใช้ทำตัวอิเล็กโทรดในหลอดรังสีเอกซเรย์ ฯลฯ

## Slide 32: ภาพที่ 4.19 โลหะโมลิบดีนัม ที่มา http://www.vanderkrogt.net/elements/element.php?sym=Mo

## Slide 33: วาเนเดียม (Vanadium) : V
เป็นโลหะสีเทาคล้ายเหล็ก
มีความหนาแน่น 5.7 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 1715 º C
ทนกรด ทนแรงดึง ทนความร้อนได้สูง มีความแข็งมาก
นิยมใช้ผสมในเนื้อเหล็กเพื่อเพิ่มคุณภาพด้านความแข็งแรงคงทน ความเหนียว การทนต่อแรงดึงสูง ทนอุณหภูมิสูง ทนการกัดกร่อน

## Slide 34: ภาพที่ 4.20 โลหะวาเนเดียม ที่มา http://images-of-elements.com/vanadium.php

## Slide 35: แทนทาลัม (Tantalum) : Ta
เป็นโลหะสีเทาเงิน ราคาถูก
มีความหนาแน่น 16.6 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 3030 º C
ทนความร้อนได้สูง นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี ทนต่อการกัดกร่อนของสนิมได้ดีมาก ทนกรดและสารเคมี(ยกเว้นกรดฟลูโอริก) สามารถดูดซับแก๊สต่างๆ ได้ดี
นิยมใช้ทำตัวเก็บประจุในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ผสมในเนื้อเหล็กร่วมกับโลหะอื่น ทำชิ้นส่วนเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องมือตัดเจาะชนิดพิเศษ ชิ้นส่วนเครื่องเอทร์ไบน์ เครื่องบินไอพ่น ยานอวกาศ ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์เตาปรมาณู ฯลฯ

## Slide 36: ภาพที่ 4.21 โลหะแทนทาลัม ที่มา http://images-of-elements.com/tantalum.php

## Slide 37: แคดเมียม (Cadmium) : Cd
เป็นโลหะผิวด้าน สีขาวเทา
มีความหนาแน่น 8.6 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 320 º C
มีความแข็ง ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี จุดหลอมเหลวต่ำ
นิยมใช้ในงานชุบผิวเครื่องมือกล เครื่องมือวัด ชุบผิวอลูมิเนียม ใช้ผสมนิกเกิล ทำโลหะแบริ่ง ทำแผ่นธาตุแบตเตอรี่นิกเกิล-แคดเมียม ฯลฯ

## Slide 38: ภาพที่ 4.22 โลหะแคดเมียม ที่มา http://images-of-elements.com/cadmium.php

## Slide 39: ทองคำขาว (Platinum) : Pt
เป็นโลหะสีขาว เป็นมันวาว ไม่เป็นสนิม มีน้ำหนักมากที่สุด หายากและราคาแพง
มีความหนาแน่น 21.5 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 1770 º C
เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ทนความร้อนได้สูง ทนการกัดกร่อนและปฏิกิริยาเคมี ดึงเป็นเส้นเล็กๆและรีดเป็นแผ่นบางๆได้ดี
นิยมใช้ทำชิ้นส่วนวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า รีเลย์ เทอร์โมคัปเปิล เครื่องมือแพทย์ ฟันปลอม ตัวอุดฟัน เครื่องประดับ ฯลฯ

## Slide 40: ภาพที่ 4.23 โลหะทองคำขาว ที่มา http://www.shapeways.com/materials/platinum

## Slide 41: พลวง (Antimony) : Sb
เป็นโลหะสีขาวคล้ายเงิน
มีความหนาแน่น 6.6 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 630 º C
มีความแข็ง เปราะ เมื่อผสมกับโลหะอื่นจะช่วยเพิ่มความแข็ง
นิยมใช้ผสมทำโลหะแบริ่ง แผ่นธาตุแบตเตอรี่ โลหะบัดกรี ฯลฯ
แมงกานีส (Manganese) : Mn
เป็นโลหะสีขาวเทา
มีความหนาแน่น 7.4 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 1250 º C
มีความแข็ง เปราะ
นิยมใช้ผสมในเนื้อเหล็กเพื่อควบคุมการแยกตัวของกราไฟต์ ผสมอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความแข้งแรง ใช้ทำปุ๋ยเคมี ทำปลั๊กหุ้มลวดเชื่อไฟฟ้า ฯลฯ

## Slide 42: ภาพที่ 4.24 โลหะพลวง ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Antimony

## Slide 43: ภาพที่ 4.25 โลหะแมงกานีส ที่มา http://gulfmanganese.com/index.php/manganese/img-manganese

## Slide 44: บิสมัท (Bismuth) : Bi
เป็นโลหะสีค่อนข้างแดง เม็ดเล็กๆ
มีความหนาแน่น 9.8 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลวที่ 279 º C
มีความแข็ง เปราะ จุดหลอมเหลวต่ำ
นิยมใช้ผสมกับโลหะอื่นเพื่อทำฟิวส์ โคมไฟ โลหะบัดกรี ของเด็กเล่น ใช้เป็นส่วนผสมในยารักษาโรคต่างๆ เป็นตัวประสานระหว่างแก้วกับโลหะ ฯลฯ
เยอรมันเนียม (Germaniun) : Gs
เป็นโลหะก้อนผลึกใหญ่
เป็นสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า
นิยมใช้ทำทรานซิสเตอร์ซึ่งใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

## Slide 45: ภาพที่ 4.26 โลหะบิสมัท ที่มา https://www.reddit.com/r/stevenuniverse/comments/4w67bg/bismuth_quarantine_thread/

## Slide 46: ภาพที่ 4.27 โลหะเยอรมันเนียม ที่มา http://images-of-elements.com/germanium.php

## Slide 47: โลหะเบา
โลหะเบา คือ โลหะที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 5 กก./ดม.³ (kg/dm³)
เป็นโลหะเบาสีเงิน ผิวละเอียด สวยงาม
ได้จากการนำสินแร่ออกไซด์มาสกัด และนำไปอบไล่น้ำในเตาหมุนที่อุณหภูมิ 1300 º C จะได้อลูมิเนียมออกไซด์ นำไปแยกด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 900 - 950 º C จะได้อลูมิเนียมบริสุทธิ์
ความหนาแน่น 2.7 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลว 658 º C ค่าความเค้นแรงดึง 9 – 12 กก./มม.² อบเหนียว 7 กก./มม.² รีดแข็ง 13 – 20 กก./มม.² อัตราการยืดตัว 3 – 35 % ดัชนีการนำไฟฟ้า 38
น้ำหนักเบา มีความเหนียว หลอมละลายได้ง่าย ทนการกัดกร่อนของบรรยากาศ นำฟ้าได้ดีรองจากทองแดง นำความร้อนได้ดี ขึ้นรูปง่าย ทั้งการหล่อ อัด รีด ดึง ตัด เจาะ กลึง กัด ใส แต่ทนแรงดัดงอได้น้อย
ใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องบิน ยานอวกาศ แผ่นหลังคา กรอบประตู หน้าต่าง เป็นวัสดุประดับ วัสดุหีบห่อ เครื่องครัว ฯลฯ
อลูมิเนียม(Aluminium) : Al

## Slide 48: ภาพที่ 4.28 โลหะอลูมิเนียม ที่มา http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1818

## Slide 49: ภาพที่ 4.29 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโลหะอลูมิเนียม ที่มา http://www.dhk.be/section/aluminium-fr/

## Slide 50: แมกนีเซียม (Magnesium) : Mg
เป็นโลหะเบามาก ประมาณ 2/3 เท่าของอลูมิเนียม มีความแข็งแรงน้อย ใช้เป็นโลหะหลักไม่ได้ แต่เมื่อผสมกับโลหะอื่น จะสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้โลหะอื่นได้ ลุกเป็นไฟได้เองในอากาศ
ได้จากการนำสินแร่แมกนีไซด์ และโดโลไมต์มาหลอมและแยกด้วยไฟฟ้า ให้สารประกอบแมกนีเซียมที่มีน้ำหนักเบาลอยตัวขึ้น และดักออกมาหลอมกับเกลือเพื่อแยกสารเจือปนจะได้แมกนีเซียมบริสุทธิ์
มีน้ำหนักเบา ผสมกับโลหะอื่น เช่น อลูมิเนียม เหล็ก แมงกานีส ซิลิกอน ทองแดง เพื่อลดน้ำหนัก เพิ่มความแข็งแรง เพิ่มความสวยงาม ทนการเสียดสี ทนการกัดกร่อน ทนการสึกหรอที่อุณหภูมิสูง กลังขึ้นรูปได้ง่าย
นิยมใช้ผสมในโลหะสำหรับทำล้อรถยนต์ ทำชิ้นส่วนเครื่องบิน ยานอวกาศ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องยนต์ ฯลฯ

## Slide 51: ภาพที่ 4.30 โลหะแมกนีเซียม ที่มา https://www.emaze.com/@ALLFLROF/Magnesium/FoodandNutrition-

## Slide 52: ภาพที่ 4.31 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโลหะแมกนีเซียม ที่มา http://s302.photobucket.com/user/tparnell8/media/WheelsTires002.jpg.html

## Slide 53: ไททาเนียม (Titanium) : Ti
เป็นโลหะสีขาวเหมือนเงิน มีความแข็งแรง ทนแรงดึง ทนการกัดกร่อนได้ดี ทนอุณหภูมิได้สูง
ได้จากการถลุงสินแร่อิลเมไนต์ และรูไทล์ มาลดออกซิเจนด้วยผงแมกนีเซียม จะได้ผงไททาเนียม นำผงไททาเนียมมาหลอมในสุญญากาศหรือคลุมด้วยก๊าซเฉื่อย
ความหนาแน่น 4.51 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลว 1700 º C
มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ทนแรงดึงได้สูง ทนการกัดกร่อน ทนการสึกหรอ ทนการเสียดสี และทนอุณหภูมิได้ถึง 400 º C
นิยมใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องบิน ยานอวกาศ ชิ้นส่วนของเครื่องเทอร์ไบน์ในเครื่องบินไอพ่น ในเครื่องต้นกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า ชิ้นส่วนงานศัลยกรรมกระดูก ฯลฯ

## Slide 54: ภาพที่ 4.32 โลหะไททาเนียม ที่มา http://images-of-elements.com/titanium.php

## Slide 55: ภาพที่ 4.33 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโลหะไททาเนียม ที่มา http://www.cycleworld.com/ncr-ducati-titanium-parts-custom-motorcycles#page-2

## Slide 56: เบริลเลียม (Beryllium) : Be
น้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง ทนการกัดกร่อนได้ดีแต่ยืดตัวได้น้อย
มีความหนาแน่น 1.85 กก./ดม.³ จุดหลอมเหลว 1285 ° C
นิยมใช้เป็นโลหะผสมในงานที่ต้องการน้ำหนักเบา แต่ต้องการความแข็งแรงสูง โลหะผสมที่แพร่หลายมากที่สุด คือ บรอนซ์ ที่มีส่วนผสมของเบริลเลียมกับทองแดง
เซอร์โคเนียม (Zirconium) : Zr
น้ำหนักเบา ทนการกัดกร่อนของอากาศ กรด น้ำทะเลได้ดี และทนอุณหภูมิได้สูง
เป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลว 1852 . ° C จุดเดือด 4377 ° C
นิยมใช้ทำชิ้นส่วนในงานศัลยกรรม อุปกรณ์ในเตาปรมาณู ฯลฯ

## Slide 57: ภาพที่ 4.34 โลหะเบริลเลียม ที่มา http://www.knowsumo.com/uses-of-beryllium/

## Slide 58: ภาพที่ 4.35 โลหะเซอร์โคเนียม ที่มา http://periodictable.com/Elements/040/