## Slide 1: หน่วยที่ 5
โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก

## Slide 2: ทองแดงผสม
ทองเหลือง (Brass) : Ms
เป็นโลหะสีเหลือง แวววาว สวยงาม ได้จากส่วนผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี โดยมีทองแดงเป็นโลหะหลักไม่น้อยกว่า 50 % ถ้ามี 70 % ขึ้นไปจะมีชื่อเฉพาะเรียกว่า “ ทอมบัค ” ทองเหลืองที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีดังนี้
- ทองเหลืองหล่อ ประกอบด้วยส่วนผสมของทองแดง สังกะสี และดีบุก มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการสึกหรอ การผุกร่อน นิยมใช้ทำก๊อกน้ำ ท่อในงานที่ต้องการความคงทนสูง
- ทองเหลืองรีด ได้จากการนำทองเหลืองแท่งมารีดเป็นเส้น เป็นแผ่น เป็นท่อ โดยการรีดร้อนหรือรีดเย็น มีความแข็งและทนความเค้นได้สูง ตัวอย่างงานได้แก่ ทองเหลืองเส้นกลม เส้นหกเหลี่ยม ทองเหลืองแผ่น ท่อทองเหลือง ลวดทองเหลือง
- ทองเหลืองพิเศษ ได้แก่ทองเหลืองที่ผสมโลหะอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ทองเหลืองที่มีคุณสมบัติตามต้องการ ได้แก่ ทองเหลืองดีบุก ทองเหลืองตะกั่ว ทองเหลืองอะลูมิเนียม ทองเหลืองเหล็ก ทองเหลืองแมงกานีส

## Slide 3: ภาพที่ 5.1 ทองเหลือง ที่มา http://cedarcityrecycling.com/brass/

## Slide 4: ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทองเหลืองหล่อ ที่มา https://www.pinterest.com/pin/288582288594826964/

## Slide 5: ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทองเหลืองรีด ที่มา http://www.ecvv.com/product/3795931.html

## Slide 6: ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทองเหลืองพิเศษ ที่มา http://www.ecvv.com/product/3795931.html

## Slide 7
บรอนซ์(Bronze) : Bz
เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับโลหะอื่น โดยมีทองแดงเป็นโลหะหลักอยู่ระหว่าง 60 - 98 % โลหะที่นำมาผสมได้แก่ อะลูมิเนียม ดีบุก นิกเกิล ซิลิกอน ฟอสฟอรัส แมงกานีส หรือสังกะสีเพียงบางส่วน การผสมอาจใช้โลหะมากกว่า 1 ชนิดก็ได้ บรอนซ์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปได้แก่
- บรอนซ์ดีบุก เป็นโลหะทองแดงผสมดีบุกประมาณ 4 – 20 % สีทองปนเหลือง มีความแข็ง ทนการผุกร่อน ยืดตัวได้ดี เทหลงแบบหล่อง่าย นิยมใช้ทำแบริ่ง หล่อระฆัง ฯลฯ

## Slide 8
- บรอนซ์ตะกั่ว เป็นโลหะทองแดงผสมตะกั่วประมาณ 25 % สีคล้ายทองแดง มีความเรียบ ลื่น และนุ่ม สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดี เทหลงแบบหล่อง่าย นิยมใช้ทำบล็อกแบริ่ง เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ ฯลฯ
- บรอนซ์อะลูมิเนียม เป็นโลหะทองแดงผสมอะลูมิเนียม ทนการกัดกร่อนได้ดี ทนความเค้นแรงดึงได้สูง เชื่อมได้ แต่บัดกรีไม่ได้ นิยมใช้ทำเพลาชุดเฟืองท้ายใบพัดเรือ และทุ่นอาร์มาเจอร์ ฯลฯ
- บรอนซ์เบริลเลียม เป็นโลหะทองแดงผสมเบริลเลียมประมาณ 2 % มีสีน้ำตาลปนแดง มีความแข็งแรงมาก ทนการยืดหยุ่นตัวได้สูง นิยมใช้ทำเครื่องมือ เช่น สกัด ดอกเจาะสำหรับงานเชื่อเพลิงและวัตถุระเบิด

## Slide 9: ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากบรอนซ์ ที่มา http://www.prweb.com/releases/2013/12/prweb11438234.htm

## Slide 10
เงินเยอรมัน(German Silver) : Ns
เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง 40 - 70 % สังกะสี 20 - 45 % นิกเกิล 10 - 30 % มีสีคล้ายเงิน ผลิตครั้งแรกในประเทศเยอรมัน มีความแข็ง คม ทนอุณหภูมิได้สูง ทนการกัดกร่อน ดึง รีด ขึ้นรูปขณะเย็นได้ง่าย นิยมใช้ทำเครื่องมือที่มีคม เครื่องมือเขียนแบบ และส่วนผสมของลวดเชื่อมเงิน ฯลฯ
คอนสแตนแตน(Constantan)
เป็นโลหะทองแดงผสมนิกเกิลประมาณ 40 - 50 % มีความแข็ง ทนอุณหภูมิสูง ทนการกัดกร่อน ทนการสึกหรอได้ดี ใช้ทำอุปกรณ์งานไฟฟ้า เช่น สตาร์ทเตอร์ เรกกูเลเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล ลวดความต้านทาน ฯลฯ

## Slide 11: ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเงินเยอรมัน ที่มา https://www.lempertz.com/en/catalogues/lot/1048-1/131-an-extensive-german-silver-partially-gilt-429-piece-cutlery-set-comprising-36-dinner-knivesfor.html

## Slide 12: ภาพที่ 5.7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากคอนสแตนแตน ที่มา http://www.rgalloy.com/en/html/1810.htm

## Slide 13: สังกะสีผสม
สังกะสีรีด
เป็นสังกะสีที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียม 4 – 12 % ทองแดงและแมงกานีสบ้างเล็กน้อย ใช้งานลักษณะเดียวกับทองเหลือง
สังกะสีหล่ออัด
เป็นสังกะสีที่ให้งานที่มีความเที่ยงตรง และความประณีตสูง ประกอบด้วย
- สังกะสีหล่ออัดผสมดีบุก มีความแข็งแรงน้อยกว่าแต่ความเที่ยงตรงสูง
- สังกะสีหล่ออัดผสมอลูมิเนียม ให้ความแข็งแรงสูง แต่มีความเที่ยงตรงน้อยกว่า

## Slide 14: ดีบุกผสม
โลหะบัดกรี
รายละเอียดมาตรฐาน ส่วนผสม และอุณหภูมิของโลหะบัดกรี จะขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ใช้ แสดงได้ดังตาราง
ชนิดโลหะ | มาตรฐาน | ส่วนผสม | อุณหภูมิ งานต่ำสุด | ลักษณะงาน
โลหะบัดกรี | L Sn 25 | ดีบุก 25 % พลวง 1.7 % ตะกั่ว ที่เหลือ | 257 º C | บัดกรีด้วยเปลวไฟจากหัวเชื่อม
โลหะบัดกรี | L Sn 60 | ดีบุก 60 % พลวง 3.3 % ตะกั่ว ที่เหลือ | 185 º C | บัดกรีสายไฟ ลวด งานทั่วไป
โลหะบัดกรี | 66.6 - 33.4 | ดีบุก 66.7 % ตะกั่ว 33.4 % |  | บัดกรีงานทั่วไป
โลหะบัดกรี | 50 - 50 | ดีบุก 50 % ตะกั่ว 50 % | 214 º C | บัดกรีเหล็กแผ่น
โลหะบัดกรี | 33.4 – 66.6 | ดีบุก 33.4 % ตะกั่ว 66.6 % |  | บัดกรีท่อต่ออ่อนในงานประปา
ตารางที่ 5.1 การเลือกใช้โลหะบัดกรีให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

## Slide 15
ดีบุกผสมหล่ออัด
ใช้ทำระบบกลไกในมิเตอร์วัดไฟฟ้า และมาตรวัดน้ำ
โลหะแบริ่ง
มีส่วนผสมของดีบุกประมาณ 88.9 % พลวง 7.4 % ทองแดง 3.7 % ใช้รองรับส่วนที่หมุนของเครื่องยนต์เพื่อลดแรงเสียดทาน ลดแรงกระแทกและดูดซับแรงสั่นสะเทือน ทำให้งานหมุนคล่อง เรียบ สม่ำเสมอ

## Slide 16: ตะกั่วผสม
ตะกั่วแข็ง
เป็นตะกั่วที่มีส่วนผสมของพลวง 5 – 25 % เป็นตะกั่วที่มีความแข็งแรงมาก นิยมใช้หล่อตัวพิมพ์ชนิดต่างๆ
ตะกั่วบัดกรี
เป็นเป็นตะกั่วผสมที่ใช้ร่วมกับดีบุก เพราะโลหะบัดกรีจะมีส่วนผสมของตะกั่วและดีบุก สัดส่วนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ใช้
ตะกั่วแบริ่ง
เป็นตะกั่วที่มีส่วนผสมของพลวง ดีบุก ทองแดง แคดเมียม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านความลื่น ความเรียบ การดูดซับแรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน การผสมผสานกับวัสดุหล่อลื่น การคงรูป และความแข็งแรง

## Slide 17: ภาพที่ 5.8 ตะกั่วบัดกรี ที่มา http://www.everychina.com/m-lead-free-solder-wire

## Slide 18: อะลูมิเนียมผสม
อะลูมิเนียมผสมมีมากมายหลายชนิด ธาตุที่นิยมใช้ผสมในอลูมิเนียมคือ แมกนีเซียม ทองแดง ซิลิกอน แมงกานีส สังกะสี นิกเกิล ตะกั่ว โครเมียม ใช้ผสมเพื่อเสริมคุณภาพด้านความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อการสึกหรอ ทนความร้อน การยืดหยุ่นตัว ฯลฯ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ
อะลูมิเนียมผสมเหนียว
ใช้รีดหรือดึงให้เป็นแผ่น เป็นเส้น เป็นท่อ บางชนิดสามารถชุบแข็งได้
อะลูมิเนียมผสมหล่อ
แยกย่อยได้อีก 2 ชนิด คืออะลูมิเนียมผสมชนิดหล่อแบบทรายหรือแบบถาวร และอะลูมิเนียมผสมชนิดหล่ออัด ส่วนผสมของอะลูมิเนียมจะเลือกใช้ตามคุณสมบัติของธาตุผสมที่ต้องการ และลักษณะงานที่จะนำไปใช้

## Slide 19: แมกนีเซียมผสม
คุณสมบัติที่เด่นชัดที่สุดของแมกนีเซียมคือความเป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบา สามารถนำไปแปรรูปโดยการรีด การดึง การตี ได้ง่าย และยังมีความแข็งแรงสูง ซึ่งความแข็งแรงของของแมกนีเซียมจะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์มากความแข็งแรงของแมกนีเซียมก็จะน้อยลง ดังนั้นแมกนีเซียมส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่ถูกนำมาใช้จะอยู่ในรูปของแมกนีเซียมผสม ส่วนผสมของแมกนีเซียมกับโลหะอื่นจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานที่ต้องการ แมกนีเซียมผสมแบ่งได้ 2 ชนิดคือ แมกนีเซียมผสมเหนียว และแมกนีเซียมผสมหล่อ