## Slide 1: หน่วยที่ 7
วัสดุเชื้อเพลิง

## Slide 2: ความหมายของเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง หมายถึง วัสดุหรือสารที่ผ่านการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงแล้วให้พลังงานความร้อน และสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่น เช่น แสงสว่าง ไฟฟ้า พลังงานกล ฯลฯ เชื้อเพลิงที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแก๊ส
เชื้อเพลิงแข็ง (Solid Fuels)
เชื้อเพลิงแข็ง ได้แก่ ถ่านหิน ถ่านโค้ก ถ่านไม้ ฟืน และวัสดุการเกษตร รายละเอียดมีดังนี้

## Slide 3
ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ เกิดจากซากพืชซากสัตว์ทับถมกันใต้อุณหภูมิและแรงกดดันเป็นเวลานับล้านปี จนกลายเป็นหิน 4 เกรด โดยแบ่งตามอายุเกิดจากน้อยไปหามาก คือ ถ่านพีต ถ่านลิกไนต์ บิตูมินัส และ แอนตราไซต์
ถ่านโค้ก และ ถ่านไม้ รายละเอียดได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 6
ฟืน ได้จากการนำไม้มาตัดเป็นท่อนๆ และผ่าให้ได้ตามขนาดที่ต้องหาร ให้ความร้อนในลักษณะเป็นเปลวไฟ นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ย้อมสีผ้า ต้มน้ำในหม้อน้ำ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว ชานอ้อย แกลบ ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด ข้าวฟ่าง ไม้ล้มลุกที่ผ่านการเก็บเกี่ยวแล้ว ฯลฯ นิยมนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแก่หม้อน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม

## Slide 4: ภาพที่ 7.1 การเผาถ่านไม้ ที่มา http://pantip.com/topic/33084276

## Slide 5: ภาพที่ 7.2 วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(ฟางข้าว) ที่มา http://biomassmagazine.com/articles/5318/chinaundefineds-crop-residue-capacity

## Slide 6: เชื้อเพลิงเหลว (Liquid Fuels)
น้ำมันดิบหรือน้ำมันปิโตรเลียม ประกอบด้วยคาร์บอนประมาณ 83 – 87 % ไฮโดรเจน 11 – 15 % กำมะถัน 6 % ไนโตรเจน 0.5 % และเกลือแร่ 0.1 % เกิดจากการทับถมของซากสัตว์ทะเลเป็นเวลานานนับล้านปี และกลั่นตัวเป็นของเหลวโดยมีชั้นหินปิดครอบไว้ มนุษย์จะทำการขุดเจาะและดูดขึ้นมาในลักษณะเป็นของเหลวสีดำเรียกว่า น้ำมันดิบ หรือน้ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา เป็นต้น น้ำมันที่ขุดเจาะได้ในโลกมีฐานอยู่ 3 ประเภทคือ
เชื้อเพลิงเหลวจากน้ำมันดิบ

## Slide 7
ฐานพาราฟิน(Parafin Based) กากสุดท้ายที่ได้จากการกลั่นคือพาราฟิน ใช้กับเทียนไข สารขี้ผึ้งต่างๆ
ฐานแอสฟัลต์(Asphalt Based) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฐานเนฟธีนิก (Nephthenic Based) กากสุดท้ายที่ได้จากการกลั่นคือแอสฟัลต์ ใช้สำหรับทำยางมะตอยลาดพื้นถนน
ฐานผสม(Mixed Based) คือฐานน้ำมันดิบที่ประกอบด้วยฐานพาราฟินและฐานแอสฟัลต์ผสมกันอยู่

## Slide 8: ภาพที่ 7.3 แท่นขุดเจาะน้ำมันดิบ ที่มา http://www.vietnamplus.vn/opec-keu-goi-cac-nuoc-khai-thac -dau-dam-phan-binh-on-gia-dau/341247.vnp

## Slide 9
เพื่อให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ได้แก่
- การปรับปรุงให้บริสุทธิ์ คือ การกำจัดสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการ เช่น เขม่า น้ำ กำมะถัน ออกจากน้ำมัน
- การกลั่น คือ การให้ความร้อนแก่น้ำมันดิบจนเดือดกลายเป็นไอ เพื่อให้น้ำมันกลั่นตัวเป็นของเหลว
- การแปรรูป คือ การใช้กระบวนการทางเคมีเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมัน เช่น การแปรรูปน้ำมันเตาให้เป็นน้ำมันเบนซิน
- การผสม คือ การนำน้ำมันที่ได้จากการกลั่นไปผสมกับสารเคมีหรือน้ำมันสำเร็จไปผสมกับน้ำมันจากพืช เพื่อให้ได้น้ำมันชนิดใหม่ เช่น ไบโอดีเซล
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน

## Slide 10: ภาพที่ 7.4 น้ำมันผสมไบโอดีเซล ที่มา http://www.erdi.cmu.ac.th/index.php/content/85?category=18

## Slide 11
คือ น้ำมันที่ได้จากกระบวนการผลิตและผ่านการเพิ่มคุณภาพแล้ว ได้แก่
น้ำมันสำเร็จ
น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันแก๊สโซลีน เป็นน้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของรถยนต์ นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน แบ่งตามค่าประสิทธิภาพ การป้องกันการน็อกหรือค่าออกเทน(Octane Number) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เบนซิน 91(ธรรมดา) มีสีแดง กลิ่นฉุน ระเหยง่าย และเบนซิน 95(ซูเปอร์) สีเหลืองอ่อน กลิ่นฉุน ระเหยง่าย ราคาแพงกว่า อัตราและความเร่งสูงกว่าเบนซิน 91 น้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันที่ติดไฟง่าย แม้แต่ไอน้ำมันก็สามารถติดไฟได้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง อย่าเก็บไว้ใกล้แหล่งความร้อน หรือประกายไฟ

## Slide 12
น้ำมันดีเซล หรือน้ำมันโซล่า จัดอยู่ในประเภทน้ำมันหนัก มีสีเหลืองปนเทา มีความใส มีความหนืดสูง ระเหยตัวช้า ไม่ไวไฟ เมื่อฉีดเป็นฝอยที่กำลังอัดสูงสามารถติดไฟได้เอง ค่าคุณภาพในการจุดติดไฟของน้ำมันดีเซลเรียกว่า ค่าซีเทน(Cetane Number) ตัวเลขยิ่งมากยิ่งติดไฟได้เร็ว น้ำมันดีเซลแบ่งตามประเภทการใช้งานได้ 2 แบบ คือ - น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ค่าซีเทน 47 ขึ้นไป ใช้กับเครื่องยนต์ของรถยนต์ - น้ำมันดีเซลหมุนช้า ค่าซีเทนไม่ต่ำกว่า 45 ใช้กับเครื่องยนต์ของเรือ หรือเครื่องปั่นไฟ

## Slide 13
น้ำมันเครื่องบิน จำแนกตามลักษณะเครื่องยนต์ของเครื่องบินได้ 2 ชนิด คือ
- น้ำมันเครื่องบินใบพัด(Aviation Gasoline) ระบบการทำงาน แบบเดียวกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ใช้น้ำมันเบนซินที่มีความบริสุทธิ์ และมีค่าออกเทนสูงกว่าน้ำมันเครื่องยนต์ทั่วไป
- น้ำมันเครื่องบินไอพ่น(Jet Fuel) ใช้เครื่องยนต์กังหันเทอร์ไบน์เป็นต้นกำลังขับเคลื่อน จัดอยู่ในประเภทน้ำมันก๊าด คุณสมบัติทั่วไปคือสะอาด เผาไหม้หมด ให้ประสิทธิภาพความร้อนสูง มีค่าคงตัวระหว่างเก็บและระหว่างใช้งานสูง ไม่มีสารกัดกร่อนเจือปน มีอัตราการระเหยที่พอเหมาะ ความดันไอต่ำ ไม่ระเหยมากในถังเก็บ และไหลได้ง่ายทั้งในที่ต่ำและที่สูง

## Slide 14: ภาพที่ 7.5 น้ำมันเครื่องบิน ที่มา http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock

## Slide 15
น้ำมันก๊าด เป็นน้ำมันสำเร็จที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบช่วงจุดเดือดอุณหภูมิ 177 – 232 º C เป็นของเหลวใส สะอาด มีกำมะถันต่ำ มีกลิ่นเหม็น ใช้เป็นเชื้อเพลิงในตะเกียงให้แสงสว่าง ให้ความร้อนในงานอุตสาหกรรมเตาอบ กระเบื้องเคลือบ สุขภัณฑ์ ถ้วยชาม ฯลฯ และใช้เป็นตัวละลายในงานอุตสาหกรรมสีต่างๆ โดยผู้ผลิตได้มีการเติมสีฟ้าลงไปในน้ำมันก๊าด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสังเกตถึงความแตกต่างได้
น้ำมันเตา เป็นน้ำมันสำเร็จที่ได้จากส่วนล่างของหอกลั่น ลักษณะคล้ายน้ำมันดีเซล แต่มีความข้นและหนืดกว่า ราคาถูกกว่า นิยมใช้ให้ความร้อนในหม้อน้ำ เตาเผา เตาถลุงเหล็ก เผาไหม้ได้หมดและให้ความร้อนสูง น้ำมันเตาที่ใช้ในประเทศไทยแบ่งตามส่วนผสมของกำมะถันออกเป็น 2 แบบคือ แบบมีเปอร์เซ็นต์กำมะถัน 2 – 3% และแบบมีเปอร์เซ็นต์กำมะถันไม่เกิน 2%

## Slide 16: ภาพที่ 7.6 ผลิตภัณฑ์น้ำมันก๊าดที่ใช้กันทั่วไป ที่มา http://newsfresh.net

## Slide 17: ภาพที่ 7.7 น้ำมันเตา ที่มา http://www.themastersmind.net/fuel-oil.htm

## Slide 18
เชื้อเพลิงเหลวจากธรรมชาติ
แอลกอฮอล์ ได้จากการนำอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวฟ่าง มาผ่านกระบวนการ ผลิตเป็นแอลกอฮอล์ ลักษณะเป็นน้ำ มีกลิ่นฉุน ติดไฟง่าย ให้ความร้อนสูงใกล้เคียงกับน้ำมันเบนซิน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในห้องทดลอง ยาฆ่าเชื้อโรค งานอุตสาหกรรมสี หรือนำมาผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วน 10 – 20 % จะได้น้ำมันที่เรียกว่าแก๊สโซฮอล
น้ำมันปาล์ม ผลิตได้จากการนำผลปาล์มมารีดและผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล เรียกน้ำมันชนิดนี้ว่า ไบโอดีเซล
สบู่ดำ ผลิตจากผลของสบู่ดำ โดยการนำมาบด รีด และผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ สามารถใช้แทนน้ำมันดีเซลได้

## Slide 19: ภาพที่ 7.8 เมล็ดสบู่ดำและน้ำมันจากสบู่ดำ ที่มา http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9480000138545

## Slide 20
น้ำมันผสม
แก๊สโซฮอล์(Gassohol) คือ น้ำมันผสมที่มีน้ำมันเบนซินอยู่ 80 – 90 % แอลกอฮอล์ 10 – 20 % ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ไบโอดีเซล(Bio Diesel) คือ น้ำมันผสมที่มีส่วนผสมของน้ำมันดีเซลกับน้ำมันจากพืช เช่นน้ำมันปาล์ม ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล

## Slide 21: เชื้อเพลิงแก๊ส (Gas Fuels)
เชื้อเพลิงแก๊ส ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนในรูปของแก๊ส บิวเทน แก๊สโพรเพน และสารเจือปนอื่นๆ ถูกนำมาใช้แทนน้ำมันและถ่านหิน ด้วยราคาที่ถูกกว่า ให้ความร้อนสูงถึง 11800 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ปรับปริมาณการใช้ได้สะดวก มีควันและเขม่าน้อย แก๊สเชื้อเพลิงที่ใช้งานกันในปัจจุบันมีรายละเอียดดังนี้

## Slide 22: ภาพที่ 7.9 แหล่งกำเนิดแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ

## Slide 23: ภาพที่ 7.10 แท่นขุดเจาะปิโตรเลียม

## Slide 24: ภาพที่ 7.11 กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ

## Slide 25
แก๊สจากการกลั่นน้ำมัน เรียกว่า แก๊สปิโตรเลียม เป็นส่วนที่กลายเป็นไอลอยขึ้นส่วนบนของหอกลั่นในสถานะของแก๊ส การนำไปใช้งานหลังจากผ่านกระบวนการแยกแก๊สแล้ว สามารถทำได้ 2 ลักษณะคือ การอัดเป็นแก๊สด้วยความดันสูงเก็บไว้ภายในถัง หรือส่งไปตามระยะทางสั้นๆ และการอัดลงในถังด้วยความดันจนกลายเป็นของเหลว เมื่อเปิดใช้งานจึงจะกลายเป็นแก๊ส
แก๊สธรรมชาติ เป็นแก๊สที่มีลักษณะการเกิดร่วมกับน้ำมันดิบ หรือเกิดในลักษณะแก๊สเพียงอย่างเดียว การนำไปใช้งานต้องผ่านกระบวนการแยกแก๊ส เพื่อให้ได้แก๊สชนิดต่างๆตามต้องการ

## Slide 26
- แก๊สหุงต้ม หรือแก๊สปิโตรเลียมเหลว(Liquefied Petroleum Gas : LPG) ประกอบด้วยแก๊สบิวเทน และโพรเพน ในอัตราส่วน 50 : 50 ถึง 70 : 30 แหล่งที่มามีทั้งจากแก๊สธรรมชาติและโรงกลั่น น้ำหนัก 1.5 – 2 เท่าของอากาศ บรรจุลงในถังด้วยการอัดด้วยความดันสูงลงในถังจนเป็นของเหลว เมื่อใช้งานโดยการเปิดวาล์ว ความดันจะลดลง ของเหลวจึงจะกลายเป็นแก๊ส
- แก๊สยานยนต์(Natural Gas for Vehicles : NGV) เป็นแก๊สธรรมชาติ อัดภายใต้ความดันสูง แต่ยังคงความเป็นแก๊สอยู่ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ นอกจากนี้ในปัจจุบัน ยังได้มีการนำแก๊ส LPG มาใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์เช่นเดียวกัน แต่มีความปลอดภัยน้อยกว่าแก๊ส NGV เนื่องจากติดไฟได้ง่าย
แก๊สใช้งาน ถูกนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆได้ดังนี้

## Slide 27: ภาพที่ 7.12 แก๊สหุงต้ม ที่มา https://www.l3nr.org/posts/392760

## Slide 28: ภาพที่ 7.13 จุดบริการเติมแก๊สสำหรับยานยนต์ ที่มา http://www.bangchak.co.th/th/products-type-detail.aspx?nid=254&cat=2&AspxAutoDetectCookieSupport=1

## Slide 29
- แก๊สอุตสาหกรรม(Compressed Natural Gas : CNG) เป็นแก๊สสำหรับให้พลังงานความร้อนในการขับเคลื่อนเทอร์ไบน์ในโรงงานผลิตไฟฟ้า หรือใช้ต้มน้ำในหม้อน้ำโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรค อบ ขับไล่ความชิ้น ทำอาหารให้สุก เผาอบชิ้นงานต่างๆ การส่งแก๊สใช้วิธีอัดด้วยความดันสูงส่งไปตามท่อ นิยมใช้กับระยะทางที่ไม่ไกล โดยโรงงานต้องตั้งอยู่ใกล้แหล่งจ่ายแก๊ส
- แก๊สโซลีน(Natural Gasoline) ได้จากกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ ในแก๊สโซลีนจะมีธาตุคาร์บอนประกอบอยู่ในไฮโดรคาร์บอนไม่ต่ำกว่า 5 อะตอม นำไปใช้ในการผลิตน้ำมันเบนซิน และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

## Slide 30: ภาพที่ 7.14 แก๊สอุตสาหกรรม ที่มา http://www.waste360.com/fuel/falling-price-gas-isnt-slowing-waste-haulers-turn-cng

## Slide 31: ภาพที่ 7.15 แก๊สโซลีนได้จากกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ ที่มา http://www.bicmagazine.com/expansions/downstream-subsection/epa-permit-gas-to-gasoline-plant-nederland-texas/

## Slide 32
- แก๊สหุงต้มควรใช้ถังมาตรฐานบรรจุแก๊สสำเร็จจากร้านจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน ตัวถังต้องตั้งบนพื้นเรียบห่างจากหัวแก๊สอย่างน้อย 1.5 เมตร ห่างจากไฟและความร้อน และบริเวณที่ตั้งต้องมีอากาศถ่ายเทไดสะดวก
ข้อควรระวังในการใช้และการเก็บรักษาเชื้อเพลิงแก๊ส
- ในรถยนต์ต้องติดตั้งถังให้ห่างจากประกายไฟ และอุปกรณ์ความร้อน ห่างจากจุดรับแรงกระแทก ถังแก๊สและอุปกรณ์ติดตั้งต้องได้มาตรฐาน เวลาจอดรถควรจอดในที่ร่ม อากาศถ่ายเท และเวลาเติมแก๊สควรเติมเฉพาะสถานีบริการที่ได้มาตรฐาน
- ตรวจสอบการรั่วของสายแก๊ส วาล์ว ข้อต่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีใช้น้ำผงซักฟอก ถ้ามีการรั่วไหลให้รีบแก้ไขทันที ถ้าเป็นแก๊สหุงต้มจะมีกลิ่นฉุน ให้ใช้ผ้าเปียกคลุม ปิดวาล์ว และเปิดระบายอากาศ ห้ามเปิดหรือปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดประกายไฟ ในการเคลื่อนย้ายถังแก๊สควรใช้ความระมัดระวัง ควรหลีกเลี่ยงแรงกระแทกและความร้อน

## Slide 33: ภาพที่ 7.16 ตำแหน่งติดตั้งถังแก๊สในรถยนต์ ที่มา http://infothailandseo1.weebly.com/blog/1