## Slide 1: หน่วยที่ 8
วัสดุหล่อลื่น
และวัสดุหล่อเย็น

## Slide 2: หน้าที่และความหมายของวัสดุหล่อลื่น
วัสดุหล่อลื่น หมายถึง วัสดุในรูปกึ่งของเหลว ของเหลว และของแข็ง ที่ใช้ในงานหล่อลื่นต่างๆ เช่น จารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ มีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ เครื่องจักร ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวต่างๆ ด้วยวิธีเคลือบผิวเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนสัมผัสกันโดยตรง เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ลดความฝืด ความร้อนจากการเสียดสี การสึกหรอ ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ชะล้างทำความสะอาด อุดช่องว่างของชิ้นส่วนป้องกันแก๊สรั่ว เป็นต้น

## Slide 3: ส่วนประกอบและชนิดของวัสดุหล่อลื่น
น้ำมันหล่อลื่นมาตรฐานประกอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและสารเพิ่มคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้น้ำมันหล่อลื่น โดยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานได้แก่ น้ำมันแร่ น้ำมันพืช และน้ำมันสังเคราะห์ สารเพิ่มคุณภาพได้แก่ สารป้องกันการกัดกร่อน สารป้องกันสนิม สารเพิ่มการรับภาระ สารเพิ่มความหนืด สารป้องกันฟอง สารป้องกันน้ำ สารลดจุดไหลเท สารชะล้างสิ่งสกปรก ฯลฯ
ส่วนประกอบของน้ำมันหล่อลื่น
วัสดุหล่อลื่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้แก่ จาระบี มันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร น้ำมันเบรก-คลัตช์ น้ำมันไฮดรอลิก-เพาเวอร์ และน้ำยาหล่อเย็น
ชนิดของวัสดุหล่อลื่น

## Slide 4: ภาพที่ 8.1 งานหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ

## Slide 5: จาระบี (Greases)
เป็นวัสดุหล่อลื่นชนิดกึ่งของเหลว มีลักษณะคล้ายครีม สีน้ำตาลหรือสีดำ(ปัจจุบันอาจมีสีอื่นๆอีก)
จาระบี
จาระบีประกอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน สารเพิ่มคุณภาพ และสารอุ้มน้ำมัน(สบู่หรือสารอนินทรีย์) ซึ่งเป็นตัวบอกความแข็ง-อ่อนของจาระบี ถ้าสารอุ้มน้ำมันมากจาระบีจะแข็ง คุณสมบัติของราระบีคือ เหนียว ลื่น เกาะติดชิ้นงานได้ดี ไม่อมน้ำ ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน รับภาระได้สูง ทนความเร็วรอบและความร้อนสูง
ส่วนประกอบ

## Slide 6: ภาพที่ 8.2 จาระบี ที่มา http://www.lubrita.com/news/92/671/General-Characteristics-and-Uses-of-Industrial-Greases/

## Slide 7
ใช้หล่อลื่นลูกปืน ลูกหมาก ข้อต่อ กากบาท สายเบรก สายคันเร่ง สายคลัตช์ สายส่งกำลังมีปลอก ชุดเฟืองขับในงานรอบต่ำ หรือขับชั่วคราว
การใช้งาน
ที่นิยมใช้ในปัจจุบันแบ่งตามมาตรฐาน NLGI(ความแข็ง)ได้ดังนี้
- จาระบีธรรมดา(NLGI 1-2) ใช้งานทั่วไปที่ความเร็วรอบต่ำ การเคลื่อนไหวช้า รับภาระไม่มาก
- จาระบีสายไหม ผสมสารเพิ่มคุณภาพการเกาะติด ใช้หล่อลื่นงานที่หมุนและเกิดแรงเหวี่ยง
- จาระบีโมลิบดีนัมซัลไฟด์ ผสมกราไฟต์และโมลิบดีนัมเพื่อเพิ่มคุณภาพ ใช้ในงานหล่อลื่นกากบาท เพลาส่งกำลังที่เปลี่ยนมุมส่งกำลัง
- จาระบีลูกปืน(NLGI 3) ใช้ในงานหล่อลื่นลูกปืนที่ต้องหมุนรอบสูง รับภาระได้มาก ป้องกันน้ำเกาะติดได้ดี ทนความร้อนได้สูง
ชนิดของจาระบี

## Slide 8: ภาพที่ 8.3 ลักษณะการใช้งานจาระบี ที่มา http://www.kiowa.co.uk/73-P00053654/Macnaught-K40-Lever-Grease-Gun-(400-gms)

## Slide 9: ภาพที่ 8.4 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ของจาระบีสายไหม ที่มา http://www.thaitoolssupport.com/viewproduct_homemart-00498

## Slide 10: ภาพที่ 8.5 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ของจาระบีโมลิบดีนัมซัลไฟด์ ที่มา http://cpbbearings.com/lubrication/lubricants/skf-high-viscosity-bearing-grease-with-solid-lubricants-lgem2.html

## Slide 11: ภาพที่ 8.6 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ของจาระบีลูกปืน ที่มา http://pantip.com/topic/31216718

## Slide 12: น้ำมันเครื่อง (Oil)
เป็นวัสดุหล่อลื่นชนิดเหลว มีสีน้ำตาลปนเหลือง
น้ำมันเครื่อง
ส่วนประกอบที่สำคัญคือ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และสารเพิ่มคุณภาพ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องประกอบด้วย
- ค่าความหนืด(Viscosity) ใช้ค่า SAE(Society of Automotive Engineers) สำหรับเขตหนาวจะใช้ SAE 5W, 10W, 15W, 25W เขตร้อนใช้ SAE 30, 40, 50 และน้ำมันเครื่องเกรดรวมใช้ทั้งร้อนและหนาว เช่น SAE 10W – 40
คุณสมบัติ

## Slide 13
- จุดไหลเท(Pour Point) หมายถึงอุณหภูมิสูงสุดที่น้ำมันเครื่องเริ่มหยุดไหล ซึ่งจุดนี้ควรจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำมาก เพื่อป้องกันน้ำมันเครื่องหยุดไหลเมื่อใช้ในเขตหนาว
- จุดวาปไฟ(Flash Point) หมายถึงอุณหภูมิต่ำสุดที่ทำให้น้ำมันเครื่องระเหยกลายเป็นไอจนติดไฟได้เอง ประมาณ 199 º C
ใช้หล่อลื่นในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล โดยการปั๊มผ่านกรอง ผ่านรูจ่ายไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในเครื่องยนต์ ถ้าเป็นเครื่องยนต์ 4 จัวหวะจะใช้น้ำมันเครื่องหล่อลื่นโดยตรง ส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะจะเพิ่มการหล่อลื่นในห้องเผาไหม้และห้องเพลาข้อเหวี่ยงโดยใช้น้ำมัน 2T ผสมกับน้ำมันเบนซิน
การใช้งาน

## Slide 14: ภาพที่ 8.7 การเติมน้ำมันเครื่อง ที่มา http://car.boxzaracing.com/knowledge/3793

## Slide 15
แบ่งตามชนิดของเครื่องยนต์ และประเภทการใช้งานได้ดังนี้
- น้ำมันเครื่องแก๊สโซลีน ใช้ค่าความหนืดที่ SAE 30 หรือใช้เกรดรวม SAE 10W - 30 มาตรฐานอเมริกา API SD, SE, SF, SG, SH, SJ และ SL ถ้าเป็นเครื่องยนต์เก่าใช้ SAE 40 หรือ SAE 20W - 40
- น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ใช้ค่าความหนืดที่ SAE 40 หรือเกรดรวม SAE 10W - 30 มาตรฐานอเมริกา API CD, CDII, CE, CF, CF - 4, CG - 4 และ CH - 4 ถ้าเป็นเครื่องยนต์เก่าให้ใช้เบอร์ที่มีค่าความหนืดสูงขึ้นเพื่อปิดช่องว่างกันแก๊สรั่ว และลดเสียงดังของชิ้นส่วน
- น้ำมัน 2T เป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ อัตราส่วน 25 : 1 ถึง 50 : 1 เพื่อใช้หล่อลื่นห้องเพลาข้อเหวี่ยงและห้องเผาไหม้ ผู้ผลิตได้เติมสาร PIB (Poly Iso Butene) ลงในน้ำมันเครื่องเพื่อลดควันขาวและป้องกันเขม่าแข็งจับที่ช่องไอเสีย
ชนิดของน้ำมันเครื่อง

## Slide 16: ภาพที่ 8.8 ตัวอย่างของน้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน(แก๊สโซลีน) และดีเซล ที่มา http://www.mmyphuket.co.th/

## Slide 17
- น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมี ราคาค่อนข้างแพง อายุการใช้งานเป็น 2 เท่าของน้ำมันเครื่องธรรมดา มีความหนืดสูง ค่าคงตัวสูง จุดไหลเทต่ำ อัตราการระเหยตัวต่ำ ทนความร้อนได้ดี นิยมใช้งานกับเครื่องยนต์ชนิดพิเศษ เช่น เครื่องยนต์ของเครื่องบิน เครื่องยนต์เทอร์ไบน์ หรือเครื่องยนต์ในรถยนต์ราคาแพง - น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ เป็นน้ำมันเครื่องธรรมดาผสมกับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เพื่อเพิ่มคุณภาพและยืดอายุการใช้งาน มีอายุการใช้งานนานกว่าน้ำมันเครื่องธรรมาดา ราคาอยู่ในระดับปานกลาง นิยมใช้มากในปัจจุบัน

## Slide 18: ภาพที่ 8.9 ตัวอย่างของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ที่มา http://www.lazada.co.th/mobil-1-0w-40-api-snilsac-gf-5-412544.html

## Slide 19: ภาพที่ 8.10 ตัวอย่างของน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ที่มา http://phukitpetroleum.tarad.com/product.detail_970926_th_5578984

## Slide 20: น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย(Gear and Differential Oil)
มีสีน้ำตาลดำข้น กลิ่นฉุน ใช้งานเฉพาะเกียร์ธรรมดา ส่วนเกียร์อัตโนมัติใช้น้ำมันเช่นเดียวกับน้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย ส่วนน้ำมันเฟืองท้ายจะใช้เบอร์ที่มีความหนืดสูงกว่า
น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
มีลักษณะและส่วนผสมเหมือนน้ำมันเครื่องแต่มีสีเข้มและมีความหนืดสูงกว่า เพราะเกียร์มีลักษณะการทำงานที่ต้องรับภาระหนักกว่าเครื่องยนต์ ความหนืดที่นิยมใช้ทั่วไปคือ SAE 90 มาตรฐาน API ใช้ GL 1 - 3 สำหรับเกียร์ธรรมดา และ GL 4 - 6 สำหรับเกียร์อัตโนมัติ
น้ำมันเกียร์ธรรมดา

## Slide 21: ภาพที่ 8.11 ตัวอย่างของน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย ที่มา http://www.taradplaza.com/product/2643630

## Slide 22
ใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษที่ป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนทำให้ไม่เกิดฟองเมื่อใช้งาน ไม่ทำปฏิกิริยากับซีลและคลัตช์ รับแรงกดและแรงกระแทกได้ดี นิยมใช้ตามมาตรฐานของ GM(General Motor) คือ ATF – DEXRON II – III(GM 613 – M) และมาตรฐาน FORD(M2C 33 – F) หรือ (M2C 33 – G) นอกจากใช้กับเกียร์อัตโนมัติแล้วยังใช้กับระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ได้อีกด้วย
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
มีลักษณะเดียวกันกับน้ำมันเกียร์ แต่ค่าความหนืดที่ใช้จะสูงกว่า เพราะเฟืองท้ายจะรับภาระมากกว่าระบบเกียร์ คือใช้ SAE 140 ใช้มาตรฐาน API GL – 4, GL – S, GP, GX, ST ถ้าเป็นเฟืองท้ายแบบป้องกันล้อหมุนฟรีจะเขียนระบุว่า LSD
น้ำมันเฟืองท้าย

## Slide 23: ภาพที่ 8.12 ตัวอย่างของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ที่มา http://pantip.com/topic/32229866

## Slide 24: น้ำมันเบรกและคลัตช์ (Brake and Clutch Fluid)
จัดอยู่ในประเภทน้ำมันไฮดรอลิกสังเคราะห์โพลีกลีโคล (Polyglycols) มีจุดหลอมเหลวต่ำ จุดเดือดสูง ใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ ปกติจะมีสีใส สีฟ้าหรือสีแดง ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต ใช้เป็นน้ำมันส่งกำลังและหล่อลื่นในเบรกและคลัตช์ไฮดรอลิก โดยไม่ทำปฏิกิริยากับลูกยางและซีลกันรั่วในระบบ
น้ำมันเบรกและคลัตช์

## Slide 25: ภาพที่ 8.13 ตัวอย่างของน้ำมันเบรกและคลัตช์ ที่มา http://bponline.lnwshop.com/product/17/shell

## Slide 26: น้ำมันไฮดรอลิก (Hydraulic Oil)
เป็นน้ำมันที่ใช้ในการส่งกำลังและหล่อลื่นในรถยก รถเทดิน รถขุดดิน รถแทรกเตอร์ รถเกรดดิน เป็นต้น มีลักษณะเดียวกับน้ำมันเบรก มีสีใส ประกอบด้วยสารเพิ่มคุณภาพด้านการป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อน ไม่ตกตะกอน ไม่กัดลูยาง จุดเดือดสูง เทไหลได้ง่ายแม้ในอากาศเย็น แยกตัวจากน้ำได้ดี ค่าคงตัวสูง ค่าความหนืดใช้มาตรฐาน ISO 32, 46, 68, 100 โดยเลือกใช้ยี่ห้อและมาตรฐานตามคู่มือเฉพาะรุ่นของเครื่องยนต์นั้นๆ
น้ำมันไฮดรอลิก

## Slide 27: ภาพที่ 8.14 ตัวอย่างของน้ำมันไฮดรอลิก ที่มา http://www.lubetools.com/articles/42080314

## Slide 28: น้ำมันหล่อเย็น (Cooling Oil)
จัดอยู่ในประเภทน้ำมันสบู่ ใช้สำหรับหล่อเย็นงานขึ้นรูปด้วยคมตัดได้แก่ งานกลึง งานเจาะ งานตัด งานไส งานเจียระไน เป็นต้น โดยจะช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องมือ ทำให้คมตัดและตัวเครื่องมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และทำให้ชิ้นงานไม่เกิดรอยไหม้ ไม่เปลี่ยนรูป และมีความแข็งแรงคงที่
น้ำมันหล่อเย็น
ระบายความร้อนได้ดี ทนแรงกดอัด ไม่ทำปฏิกิริยากับเครื่องมือและชิ้นงาน มีคุณสมบัติในการหล่อลื่น รวมตัวกับน้ำได้ เวลาใช้งานไม่เกิดฟอง ชะล้างชิ้นงานได้ดี มีกลิ่นน้อย คงสภาพได้นาน และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
คุณสมบัติของน้ำมันหล่อเย็น

## Slide 29
น้ำมันหล่อเย็นแบ่งตามส่วนผสมและลักษณะการใช้งานได้ 2 ชนิด คือ
ชนิดและการใช้งาน
- น้ำมันหล่อเย็นผสมสำเร็จ(Neat Cutting Oil) ประกอบด้วยกรดไขมัน คลอไรด์ กำมะถัน ฟอสเฟสเอสเตอร์ ซัลโฟเนต ผสมสำเร็จนำไปใช้งานที่ใช้ความเร็วตัดต่ำ ต้องการการหล่อลื่นสูง เช่น การเซาะร่อง การกัด การไส โดยน้ำมันหล่อเย็นผสมสำเร็จจะแบ่งเป็นชนิดที่ทำปฏิกิริยากับชนิดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะอ่อนที่มีส่วนผสมของทองแดง
- น้ำมันหล่อเย็นผสมน้ำ(Water Solube Oil) ประกอบด้วยน้ำมันแร่ สารละลาย และสารเคลือบผิว เวลาใช้งานต้องผสมกับน้ำเพื่อเพิ่มคุณภาพในการหล่อเย็น ใช้กับการกลึง ดัด กัด เจียระไน หรืองานความเร็วรอบสูงที่ต้องการการระบายความร้อนมากๆ

## Slide 30: ภาพที่ 8.15 ตัวอย่างของน้ำมันหล่อเย็นผสมเสร็จ ที่มา http://www.surechemicals.co.uk/industrial-products/machine-shop/surecut-thin-neat-cutting-oil

## Slide 31: ภาพที่ 8.16 ตัวอย่างของน้ำมันหล่อเย็นผสมน้ำ ที่มา http://www.adswow.net/238498

## Slide 32: ภาพที่ 8.17 ระบบหล่อเย็นในเครื่องยนต์