## Slide 1: หัวข้อที่ 1 การทดสอบวิธีการการพินิจ
(Visual Testing: VT)

## Slide 2: 1. ลักษณะของการทดสอบด้วยการพินิจ
การทดสอบด้วยการพินิจ (Visual Testing: VT) เป็นวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ เพื่อประเมินผลโครงสร้างหรือชิ้นส่วนประกอบเบื้องต้น โดยประเมินผลการทดสอบในระดับการยอมรับ (Acceptance) หรือไม่ยอมรับ (Rejection) โดยการตรวจหาความไม่ต่อเนื่องหรือรอยบกพร่องบนผิวของชิ้นงานด้วยตาเปล่า ซึ่งผู้ทดสอบงานเชื่อมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับชิ้นงาน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และประเมินได้ว่าชิ้นงานนั้นเป็นอย่างไร

## Slide 3: 2. ขอบเขต ข้อดี ข้อจำกัด
2.1 ข้อดีของการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบต่ำสุด
2.1.2 กรรมวิธีในการตรวจสอบไม่ยุ่งยากและได้ผลดี
2.1.3 ตรวจสอบชิ้นงานได้ทุกชนิด
2.1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบมีราคาถูก
2.1.5 ใช้เวลาในการตรวจสอบน้อย
2.1.6 วิเคราะห์สาเหตุของการผิดพลาดได้ง่าย

## Slide 4: 2. ขอบเขต ข้อดี ข้อจำกัด
2.2 ข้อจำกัดของการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา
2.2.1 ตรวจสอบได้เฉพาะผิวภายนอก
2.2.2 ไม่สามารถตรวจสอบรอยตำหนิที่เล็กมาก ๆ ได้
2.2.3 มีโอกาสผิดพลาดเนื่องจากประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ
2.2.4 งานบางลักษณะไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น รอยรั่ว

## Slide 5: 3. ลักษณะการทดสอบโดยวิธีการตรวจพินิจ
ลักษณะการทดสอบโดยวิธีการตรวจพินิจตามมาตรฐาน ASME (the American Society of Mechanical Engineers) สามารถแบ่ง ได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1) การทดสอบโดยวิธีการตรวจพินิจโดยตรง (Direct visual examination)
ผู้ทดสอบต้องมีสายตาที่ดี จะต้องผ่านการทดสอบตาตาม มาตรฐาน ในการทดสอบจะต้องมีระยะห่างจากผิวชิ้นงานไม่เกิน 24 นิ้ว สายตาทำมุมไม่ต่ำกว่า 30 องศา กับระนาบของผิวชิ้นงาน ต้องคำนึงถึง แสงสว่างที่ใช้งาน (ซึ่งไม่ต่ำกว่า 100 ฟุต-แคนเดิ้ล หรือประมาณ 1,000 ลักซ์ ในกรณีหารอยความต่อเนื่องที่มีขนาดเล็ก)

## Slide 6: 3. ลักษณะการทดสอบโดยวิธีการตรวจพินิจ
2) การทดสอบโดยวิธีการตรวจพินิจโดยอ้อม (Remote visual examination)
ในบางกรณีต้องทดสอบในบริเวณที่ไม่สามารถมองด้วย สายตาโดยตรงได้ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยทดสอบระยะไกล เช่น กระจกเงา (Mirror) กล้องเทเลสโคป (Telescope) กล้อง บอร์สโคป (Borescope) และกล้องถ่ายรูป หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ มีความเหมาะสมและมีความสามารถในการแยกแยะ ไม่น้อยกว่า การทดสอบโดยวิธีการตรวจพินิจโดยตรง

## Slide 7: 3. ลักษณะการทดสอบโดยวิธีการตรวจพินิจ
3) การทดสอบโดยวิธีการตรวจพินิจโดยใช้แสงสว่างช่วย
(Translucent visual examination)
เป็นการช่วยเสริมการทดสอบโดยวิธีการตรวจพินิจโดยตรง โดยใช้แสงสว่างที่สร้างขึ้นมาใช้งานเฉพาะ (Article tight) เช่น การใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ ซึ่งจำกัดการส่องสว่างเฉพาะที่โดยมี การกระจายความเข้มของการส่องสว่างสม่ำเสมอตลอดพื้นที่การ ทดสอบ และต้องจำกัดแสงสว่างโดยรอบ (Ambient light) ให้มีความเข้มในการส่องสว่างน้อยกว่าแสงสว่างที่สร้างขึ้นมาใช้งาน (Artificial light) และควบคุมไม่ให้แสงสะท้อนจากผิวชิ้นงานที่ ทดสอบ สะท้อนเข้าสู่สายตา และแสงสว่างที่สร้างขึ้นมาใช้งาน เฉพาะ ต้องมีความเข้มส่องสว่างตามข้อกำหนดของมาตรฐานนั้นๆ

## Slide 8: 4. วัตถุประสงค์ของการทดสอบด้วยการพินิจ
2.1 เพื่อประเมินคุณภาพ
2.2 เพื่อลดตันทุนการผลิต
2.3 เพื่อเป็นการรับประกันและรับรองคุณภาพ
2.4 เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

## Slide 9: มาตรฐานที่ยอมรับการทดสอบด้วยการพินิจ
1. มาตรฐาน ISO 5817
2. มาตรฐาน IS0 10042
3. มาตรฐาน AWS D1.1 Section 6 Part C
4. มาตร์ฐาน ASME Section IX Article 28
5. มาตรฐาน API 1104 สำหรับงานเชื่อมท่อน้ำมัน

## Slide 10: 5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบด้วยการพินิจ
5.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ขยายภาพ (Magnifying Devices)
จะช่วยขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น โดยกำลังขยายของเลนส์จะต้องมีความสัมพันธ์กับระยะโฟกัส ซึ่งหากกำลังขยายสูงขึ้น ระยะโฟกัสและระยะชัดลึกจะน้อยลง ทำให้ภาพที่ได้จากเลนส์เกิดความคลาดเคลื่อนได้

## Slide 11: 5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบด้วยการพินิจ
5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ส่องสว่าง (Lighting Devices)
ช่วยเพิ่มความสว่างให้แก่บริเวณทดสอบงานเชื่อมที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอโดยเครื่องมือและอุปกรณ์ส่องสว่าง ได้แก่ ไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งให้ความร้อนและมีเงาน้อยกว่าหลอดไส้ หรือหลอดไฟรุ่นใหม่ที่สามารถปรับความเข้มของแสงได้

## Slide 12: 5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบด้วยการพินิจ
5.3 เครื่องมือและอุปกรณ์วัดขนาด (Measuring Devices)
อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดขนาดความกว้างและความนูนของรอยเชื่อม รวมถึงขนาดของจุดบกพร่องที่อยู่ในขอบเขตการยอมรับ เช่น ไม้บรรทัด ตลับเมตร เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier Caliper) เกจวัดรอยเชื่อม (Welding Gauge) และไมโครมิเตอร์ (Micrometer) นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ เช่น ชอล์กวัดอุณหภูมิและไพโรมิเตอร์ (Pyrometer)

## Slide 13: เกจวัดรอยเชื่อม (Welding Gauge)

## Slide 14: ตัวอย่างการใช้งานเกจวัดรอยเชื่อม

## Slide 15: 5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบด้วยการพินิจ
5.4 เครื่องมือและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Record-Deeping Devices)
เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกผลการทดสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันผลการทดสอบ เช่น การบันทึกเอกสาร เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปฟิล์ม กล้องถ่ายรูปดิจิทัล หรือกล้องถ่ายวิดีโอ

## Slide 16: 5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบด้วยการพินิจ
5.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบอื่นๆ (Miscellaneous Devices)
เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานพิเศษเฉพาะ ซึ่งช่วยในการทดสอบด้วยการพินิจ เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบในรูหรือท่อที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ได้แก่ กล้องบอร์สโดป (Borescope) และเครื่องมือวัดปริมาณเฟอร์ไรต์ (Feritscope) นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือช่วยขยายตรวจดูโครงสร้าง เช่น กล้องไมโครสโคป (Microscope) ชนิดต่าง ๆ

## Slide 17: ตัวอย่างการใช้งานกล้องบอร์สโดป (Borescope)

## Slide 18: 6. ขั้นตอนการทดสอบด้วยการพินิจ
1) ก่อนการทดสอบจะต้องทำความสะอาดรอยเชื่อมและบริเวณใกล้เคียงอย่างน้อย 25 มิลลิเมตร โดยบริเวณที่ทำการทดสอบต้องแห้งและปราศจากสิ่งสกปรก จาระบี คราบน้ำมัน สแลก สี หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจปกปิดรอยบกพร่องได้
2) ทำการทดสอบด้วยการพินิจห่างจากผิวของชิ้นงานไม่เกิน 300 มิลลิเมตร และต้องทำมุมไม่น้อยกว่า 30 องศา ซึ่งอาจใช้แว่นขยาย กล้องบอร์สโคป สายไฟเบอร์ออพติก หรือกล้องวิดีโอ ช่วยในการทดสอบได้ โดยการทดสอบจะต้องอยู่ภายใต้แสงสว่างอย่างน้อย 350 ลักซ์ แต่ค่าแสงสว่างที่เหมาะสมกับการทำการทดสอบ คือ 500 ลักซ์

## Slide 19: 6. ขั้นตอนการทดสอบด้วยการพินิจ
3) ในกรณีที่ชิ้นงานอยู่ไกลกับสายตา ผู้ทดสอบสามารถใช้กระจกเงา แว่นขยาย กล้องขยายหรือกล้องบอร์สโคป ช่วยทำการทดสอบชิ้นงานได้
4) ผู้ทดสอบต้องทำเครื่องหมาย ณ ตำแหน่งที่พบสิ่งบกพร่อง รวมทั้งระบุผู้ทดสอบและเวลาทำการทดสอบ เพื่อสามารถทำการบ่งชี้และสอบกลับได้
5) การทดสอบรอยเชื่อมด้วยการพินิจสามารถกระทำได้ทันทีหลังจากชิ้นงานเชื่อมเย็นตัวลงกับอุณหภูมิห้อง ยกเว้นเหล็กตามมาตรฐาน ASTM A514, ASTM A517 และ ASTM A709 เกรด 100 W หรือเหล็กมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า ซึ่งสามารถทำการทดสอบรอยเชื่อมด้วยการพินิจได้ภายหลังจากเชื่อมสำเร็จแล้วอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

## Slide 20: 7. การทดสอบรอยเชื่อมด้วยการพินิจ
7.1 การทดสอบก่อนการเชื่อม
ผู้ทดสอบจะต้องตรวจสอบขนาด รูปร่าง และระยะประกอบตามข้อกำหนดวิธีการเชื่อม ความตรงศูนย์และตำแหน่งของชิ้นงานโดยอ้างอิงตามแบบงาน รวมถึงความสะอาดของบริเวณรอยเชื่อมด้วย

## Slide 21: 7. การทดสอบรอยเชื่อมด้วยการพินิจ
7.2 การทดสอบระหว่างการเชื่อม
ผู้ทดสอบจะต้องตรวจสอบความสะอาดของรอยเชื่อม และตรวจสอบความไม่ต่อเนื่องของรอยเชื่อม เช่น รอยแตกหรือรูพรุน กรณีที่พบความไม่ต่อเนื่องจะต้องทำการแก้ไขก่อนที่จะเชื่อมทับแนวต่อไป รวมทั้งตรวจสอบบริเวณจุดต่อระหว่างรอยเชื่อมและชิ้นงานก่อนที่จะเชื่อมรอยต่อไป เช่น รูปร่างและการหลอมละลาย นอกจากนั้นยังต้องตรวจสอบความลึก รูปร่าง และผิวหน้าของการเซาะร่อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้กำจัดโลหะที่ไม่ต้องการออกไปหมดแล้ว

## Slide 22: 7. การทดสอบรอยเชื่อมด้วยการพินิจ
7.3 การทดสอบหลังการเชื่อม
ผู้ทดสอบจะต้องตรวจสอบการกำจัดสแลกบริเวณรอยเชื่อม การขัดผิว (Grinding) การตกแต่งรอยเชื่อมหรือรอยบกพร่อง รวมทั้งรูปร่าง ขนาด และความยาวของรอยเชื่อม หลังจากผ่านกรรมวิธีทางความร้อนหลังการเชื่อม จากนั้นปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ และเตรียมบันทึกผลการทดสอบ

## Slide 23: 7. การทดสอบรอยเชื่อมด้วยการพินิจ
7.4 การทดสอบรอยเชื่อมซ่อม
ผู้ทดสอบจะต้องตรวจสอบการกำจัดรอยบกพร่องออกก่อนการเชื่อมซ่อมขนาดต่างๆ บริเวณที่เตรียมเชื่อมซ่อม เช่น ความลึก ความลาดเอียง และความหยาบผิว จากนั้นปฏิบัติแบบไม่ทำลายสภาพ

## Slide 24: 7. การทดสอบรอยเชื่อมด้วยการพินิจ
7.5 การทดสอบหลังการใช้งาน
ผู้ทดสอบจะต้องตรวจสอบรอยเชื่อมและบริเวณรอบรอยเชื่อมว่ามีสิ่งบกพร่องต่างๆ หรือไม่ เช่น ขุมสนิมหรือรอยกัดกร่อน และรอยเชื่อมมีรอยร้าวเกิดขึ้นหรือไม่ จากนั้นปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ และเตรียมบันทึกผลการทดสอบ

## Slide 25: 8. จุดบกพร่องในงานเชื่อม
1) รอยแหว่งขอบแนว (Undercut)
สาเหตุ: 1. กระแสไฟเชื่อมสูง
2. มุมเอียงลวดเชื่อมมากเกินไป
3. ระยะอาร์กห่าง/เปลวอาร์กยาวไป
การแก้ไข: 1. ลดกระแสไฟเชื่อมลง
2. ปรับมุมเอียงลวดเชื่อม ให้เหมาะสมกับชั้น
ของแนวเชื่อมนั้น ๆ
3. ควบคุมความเร็วในการเชื่อมให้สม่ำเสมอ
4. ควบคุมการหยุดที่ขอบแนวอย่าให้ช้า หรือ
เร็วเกินไป และพยายามเติมเนื้อแนวเชื่อม
ให้เต็มบริเวณที่ขอบแนวเชื่อม

## Slide 26: 8. จุดบกพร่องในงานเชื่อม
2) สแลกฝังใน (Slag inclusions)
สาเหตุ: 1. การเตรียมงานไม่ดี
2. กระแสไฟที่ใช้เชื่อมต่ำ
3. เดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป
4. แนวเชื่อมสกปรก
5. เชื่อมทับเศษสแลกในกรณีเชื่อมหลายแนว
การแก้ไข: 1. เตรียมงานให้ถูกต้อง
2. ปรับกระแสไฟเชื่อมให้สูงขึ้นประมาณ5–15 แอมแปร์
3. ควบคุมความเร็วเดินลวดเชื่อมให้ช้าลง
4. ทำความสะอาดโดยต้องไม่มีเศษสแลก

## Slide 27: 8. จุดบกพร่องในงานเชื่อม
3) การหดตัวเชิงมุม (Distortion)
สาเหตุ: 1. รอยเชื่อมหดตัวดึงงานเข้าหากัน
2. ชิ้นงานเชื่อมได้รับความร้อนไม่สม่ำเสมอในขณะ
ทำการเชื่อม จึงทำให้ชิ้นงานบิดงอ
การแก้ไข: 1. ยึดชิ้นงานให้มั่นคง
2. ใช้วิธีการเผื่อช่อง สำหรับการหดตัวของชิ้นงาน
3. กระจายรอบเชื่อมให้สม่ำเสมอทั้งงาน

## Slide 28: 8. จุดบกพร่องในงานเชื่อม
4) แอ่งปลายแนวเชื่อม (Crater)
สาเหตุ: 1. ขณะทำการเชื่อมเดินลวดเชื่อมสุดแนวแล้ว
ยกลวดเชื่อมขึ้นเร็วเกินไป
การแก้ไข: 1. เมื่อเดินลวดเชื่อมสุดแนวแล้ว ให้ทำการเดินย้อนกลับเล็กน้อย และหยุดจนน้ำเหล็กเต็มบ่อหลอมเหลว และจึงยกลวดเชื่อมขึ้น

## Slide 29: 8. จุดบกพร่องในงานเชื่อม
5) รูพรุน (Porosity)
สาเหตุ: 1. ผิวชิ้นงานสกปรก
2. ระยะอาร์กไม่ถูกต้อง
3. ลวดเชื่อมมีความชื้นโดยเฉพาะลวดเชื่อมเบสิค (ด่าง)
การแก้ไข: 1. ควรทำความสะอาดผิวชิ้นงานทุกครั้งก่อนปฏิบัติการเชื่อม
2. ควบคุมระยะอาร์กให้ถูกต้อง
3. นำลวดเชื่อมไปอบในตู้อบลวดเชื่อมก่อนทำการเชื่อม

## Slide 30: 8. จุดบกพร่องในงานเชื่อม
6) การซึมลึกไม่สมบูรณ์ (Poor Penetration)
สาเหตุ: 1. ระยะห่างช่องว่างไม่ถูกต้อง
2. กระแสไฟที่ใช้เชื่อมต่ำ
3. เดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป
การแก้ไข: 1. เตรียมรอยต่อให้มีช่องว่างเหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน
2. ปรับกระแสไฟเชื่อมให้สูงขึ้นประมาณ 5–15 แอมแปร์
3. ควบคุมความเร็วการเดินลวดเชื่อมให้ช้าลง

## Slide 31: 8. จุดบกพร่องในงานเชื่อม
7) รอยเกย (Overlap)
สาเหตุ: 1. การเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป
2. กระแสไฟที่ใช้เชื่อมต่ำ
3. มุมลวดเชื่อมไม่ถูกต้อง
4. ระยะอาร์กสั้นเกินไป
การแก้ไข: 1. ควบคุมความเร็วการ เดินลวดเชื่อมให้ช้าลง
2. ปรับกระแสไฟเชื่อมให้สูงขึ้น
3. ปรับมุมลวดเชื่อมให้ถูกต้อง
4. ปรับระยะอาร์กให้ถูกต้อง

## Slide 32: 8. จุดบกพร่องในงานเชื่อม
8) รอยร้าวปลายแนวเชื่อม (End Crack)
สาเหตุ: 1. ยกลวดเชื่อมออกจากบ่อหลอมเร็วเกินไปโดยเฉพาะขณะเชื่อม ด้วยกระแสไฟเชื่อมที่สูงซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เกิดรอยร้าวปลายแนวเชื่อมได้ง่าย (ร้าวจากการหดตัว)
การแก้ไข: ทำการเติมเนื้อแนวให้เต็มบริเวณปลายแนวเชื่อม โดยเมื่อใกล้บริเวณจุดสิ้นสุดแนวให้เดินลวดถอยกลับ และเดินหน้าจนบริเวณปลายแนวเชื่อมเต็มหรือเมื่อใกล้บริเวณปลายแนวเชื่อม ให้ยกเชื่อมออกบริเวณปลายแนวให้เปลวอาร์กดับ แล้วกลับมาอาร์ก อีกครั้งบริเวณปลายแนว ทำสลับกันจนปลายแนวเชื่อมเต็ม