## Slide 1: หัวข้อที่ 5 การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี
(Radiographic Testing: RT)

## Slide 2: 1. การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี
วิธีการถ่ายภาพถ่ายรังสี โดยอาศัยหลักการให้รังสีเอกซ์ (X-Ray) หรือรังสีแกมม่า (Gamma Ray) ซึ่งเป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทะลุผ่านวัตถุขึ้นงานไปทำปฏิกิริยากับฟิล์มถ่ายภาพรังสี ที่ติดอยู่ด้านหลัง บริเวณเนื้อชื้นงานหรือจุดบกพร่อง ที่มีความหนาแน่นสูง รังสีทะลุผ่านได้ยากทำให้รังสีไปทำปฏิกิริยากับฟิล์มที่ติดอยู่ด้านล่างของชิ้นงานได้น้อย เมื่อล้างฟิล์มออกมาจะเป็นภาพสีจางหรือขาว ขณะที่บริเวณใดที่มีความหนาแน่นต่ำรังสีสามารถทะลุผ่านไปทำปฏิกิริยากับฟิล์มได้มาก เมื่อล้างฟิล์มออกมาจะเป็นภาพสีเข้มออกดำ (Dark)
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
1.1. หลักการเบื้องต้นในการถ่ายภาพรังสี

## Slide 3: 1. การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.

## Slide 4: 1. การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.

## Slide 5: 1. การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี
สรุปว่าภาพจุดบกพร่องที่ปรากฏบนฟิล์มอาจมีสีจางออกขาวหรือเข้มออกคำ ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัสดุที่รังสีทะลุผ่านไปทำปฏิกิริยากับฟิล์ม แต่ในการแปลผลต้องระวังจุดบกพร่องเทียม ที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการล้างฟิล์ม
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
1.1. หลักการเบื้องต้นในการถ่ายภาพรังสี

## Slide 6: 1. การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี
ข้อสังเกตจุดบกพร่องที่ปรากฎบนฟิล์มภาพถ่ายรังสีเป็นภาพที่เกิดจากทะลุผ่านของรังสี ดังนั้นภาพถ่ายรังสีจึงเป็นภาพ 2 มิติ จึงไม่สามารถระบุตำแหน่งความลึกของจุดบกพร่องได้ สามารถนำรังสีมาใช้ประโยชน์ใน 2 ด้านหลัก ๆ คือ
1) รังสีทางการแพทย์
2) รังสีอุตสาหกรรม
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
1.1. หลักการเบื้องต้นในการถ่ายภาพรังสี

## Slide 7: 2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1) ตรวจหาจุดบกพร่องที่อยู่ภายในชื้นงานทั่วไปเช่นงานหล่องานขึ้นรูป
2) ตรวจหาจุดบกพร่องที่อยู่ภายในชื้นงานเชื่อมและบริเวณผลกระทบร้อน (HAZ)
หรือ ด้านหลังรอยต่อที่ไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ต้องการทดสอบได้
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.

## Slide 8: 3. ชนิดรังสีที่ใช้ในการตรวจสอบ
เป็นเครื่องถ่ายภาพรังสีที่ต้องใช้ไฟฟ้า นิยมเรียกว่า "เครื่องเอกซเรย์" หลอดรังสีเอกซ์ (X - Ray) เป็นหลอดสุญญากาศ ภายในหลอดรังสีมีขั้วไฟฟ้าลบ (Cathode) ทำหน้าที่ปล่อยอิเล็กตรอนวิ่งไปชนเป้าทังสเตนซึ่งเป็นขั้วไฟฟ้าบวก (Anode) จะเกิดการแตกตัวให้รังสีเอกซ์ (X-Ray Beam)
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
3.1 แหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ (X - Ray)

## Slide 9: 3. ชนิดรังสีที่ใช้ในการตรวจสอบ
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูง เกิดจากการที่นิวเคลียสของธาตุกัมมันตภาพรังสีแตกตัวให้อิออน มีหน่วยวัดความเข้มหรือความแรงของรังสีเป็น คูรี (Curie: Ci) ระยะเวลาที่ธาตุกัมมันตภาพรังสีมีความเข้มลดลงหรือสลายตัวไปครึ่งหนึ่ง เรียกว่า ค่าครึ่งชีวิต (Half-life)
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
3.2 แหล่งกำเนิดรังสีแกมม่า (Gamma Ray)

## Slide 10: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ
1) ห้องเก็บธาตุกัมมันตภาพรังสี
2) อุปกรณ์เคลื่อนธาตุกัมมันตภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
4.1 เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา (Gamma Ray)

## Slide 11: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
4.1 เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา (Gamma Ray)

## Slide 12: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ (X-Ray) | เครื่องกำเนิดรังสีแกมมา (Gamma Ray)
1. เครื่องมีขนาดใหญ่ มีทั้งชนิดเคลื่อนย้ายและอยู่กับที่ 2. ราคาแพงทั้งตัวเครื่องและค่าบำรุงรักษา 3. สามารถปรับพลังงานรังสี ได้ตามต้องการ 4. มีสวิตช์ปิด - เปิด 5. ใช้เวลาฉายรังสีน้อย 6. ต้องใช้กระแสไฟฟ้าและต้องมีน้ำระบายความร้อน | 1. เครื่องมีขนาดเล็กและเคลื่อนย้ายสะดวก 2. ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าและไม่ต้องการการระบาย ความร้อน 3. เครื่องมีราคาถูกกว่า 4. ใช้เวลาฉายรังสียาวนานกว่า 5. ไม่สามารถปรับระดับพลังงานรังสีได้ 6. ภาพที่ปรากฎบนฟิล์มมีความคมชัดน้อยกว่า
4.1 เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา (Gamma Ray)

## Slide 13: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
1) ประเภทฟิล์มภาพถ่ายรังสี
(1) การแบ่งประเภทฟิล์มถ่ายภาพรังสี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
4.2 ฟิล์มถ่ายภาพรังสี
ที่ | ชนิดฟิล์ม | การใช้งาน
1 | Screen Type | ใช้งานกับฉากเรืองแสงเป็นฟิล์มรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์
2 | Direct Type | ใช้งานกับฉากเพิ่มความเข้มทำจากโลหะ เช่น ฉากตะกั่วที่ใช้ ถ่ายภาพรังสีอุตสาหกรรม
3 | Special Type | ผลิตขึ้นใช้กับงานเฉพาะทาง เช่น ฟิล์มเคลือบสารไวแสงหน้าเดียวที่ให้ความคมชัดพิเศษ

## Slide 14: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
เป็นฟิล์มที่ใช้ถ่ายภาพรังสีอุตสาหกรรม (Direct Type) สามารถแบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้ 5 กลุ่ม คือ
(ก) กลุ่มที่ 1 ฟิล์มที่มีความไวแสงต่ำ เกรนหรือเนื้อของฟิล์ม จะมีความละเอียด สามารถใช้งานกับฉากเพิ่มความเข้มทำจากโลหะหรือไม่ใช้ก็ได้ เป็นฟิล์มที่มีความคมชัดสูงสุด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ
กลุ่ม 1 (a) เป็นฟิล์มที่มีความไวแสงต่ำมาก มีความคมชัดสูงสุดเมื่อใช้กับรังสีเอกซ์
กลุ่ม 1 (b) เป็นฟิล์มที่มีความไวแสงสูงกว่าและมีความคมชัดกลุ่มใกล้เคียงกลุ่ม 1 (a)
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ฟิล์มถ่ายภาพรังสีอุตสาหกรรม (Direct Type)

## Slide 15: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
(ข) กลุ่มที่ 2 ฟิล์มที่ออกแบบงานกับฉากเพิ่มความเข้มทำจากโลหะหรือไม่ใช้ก็ได้ เป็นกลุ่มฟิล์มที่มีความไวแสงสูง เกรนหรือเนื้อของฟิล์ม จะมีความหยาบมากกว่า ฟิล์มกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ
กลุ่ม 2 (a) เป็นฟิล์มที่มีความไวแสงปานกลาง มีเกรนหรือเนื้อฟิล์มหยาบ
กลุ่ม 2 (b) เป็นฟิล์มที่มีความไวแสงสูงสุดในกลุ่มนี้
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ฟิล์มถ่ายภาพรังสีอุตสาหกรรม (Direct Type)

## Slide 16: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
(ค) กลุ่มที่ 3 ฟิล์มที่ออกแบบงานกับฉากเพิ่มความเข้มชนิดพิเศษ Salt Intensifying Screen ไม่ค่อยได้ใช้ในงานอุตสาหกรรม
(ง) กลุ่มที่ 4 ฟิล์มที่ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงกับงานถ่ายภาพรังสี
(จ) กลุ่มที่ 5 ฟิล์มที่ออกแบบงานกับฉากเพิ่มความเข้มชนิดพิเศษ เช่น Fluor metallic Screen
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ฟิล์มถ่ายภาพรังสีอุตสาหกรรม (Direct Type)

## Slide 17: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
การเปรียบเทียบความแตกต่างภาพหน้าตัดของฟิล์ม
ภาพหน้าตัดของฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้าง
ภาพหน้าตัดของฟิล์มที่ล้างแล้ว

## Slide 18: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
1) ประเภทฟิล์มภาพถ่ายรังสี
(2) การแบ่งประเภทฟิล์มถ่ายภาพรังสีตามมาตรฐานต่าง ๆ
(ก) การแบ่งฟิล์มถ่ายภาพรังสีตามมาตรฐาน ASME (SE94)
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
4.2 ฟิล์มถ่ายภาพรังสี
ฟิล์ม | ความไวแสง | คอนทราส | เกรนนิเนส
1 | ต่ำ | สูงมาก | ละเอียดมาก
2 | ปานกลาง | สูง | ละเอียด
3 | สูง | ปานกลาง | หยาบ
4 | สูงมาก ปานกลาง (4) | สูงมาก (2) ปานกลาง (4) | (3) ปานกลาง (4)

## Slide 19: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
1) ประเภทฟิล์มภาพถ่ายรังสี
(2) การแบ่งประเภทฟิล์มถ่ายภาพรังสีตามมาตรฐานต่าง ๆ
(ก) การแบ่งฟิล์มถ่ายภาพรังสีตามมาตรฐาน ASME (SE94)
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
4.2 ฟิล์มถ่ายภาพรังสี
ฟิล์ม | คุณลักษณะ
G1 | เนื้อละเอียดมาก
G2 | เนื้อละเอียด
G3 | เนื้อละเอียดปานกลาง

## Slide 20: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
2) ส่วนประกอบที่สำคัญของฟิล์ม
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
4.2 ฟิล์มถ่ายภาพรังสี
ฟิล์มถ่ายภาพรังสีอาจบรรจุอยู่ในซองสำเร็จรูป หรือเป็นฟิล์มที่ผู้ใช้ต้องบรรจุฟิล์มลงในซองสีดำในห้องมืดที่มีแสงสว่างไม่เกิน 5 แรงเทียน เพื่อป้องกันแสงทำปฏิกิริยากับฟิล์ม ส่วนประกอบที่สำคัญของฟิล์มถ่ายภาพรังสี ที่สำคัญมีดังนี้

## Slide 21: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
2) ส่วนประกอบที่สำคัญของฟิล์ม
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
4.2 ฟิล์มถ่ายภาพรังสี

## Slide 22: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
3) การล้างฟิล์ม แบ่งออกได้ 2 วิธี คือ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
4.2 ฟิล์มถ่ายภาพรังสี
(1) การล้างด้วยมือ
(2) การล้างด้วยเครื่องอัตโนมัติ

## Slide 23: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
การดูภาพถ่ายรังสีเพื่อแปลผล ต้องนำฟิล์มที่ผ่านกระบวนการล้างฟิล์มแล้ว ไปส่องดูกับตู้ไฟดูฟิล์ม ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ ที่ตู้ไฟดูฟิล์มต้องมีพัดลมระบายความร้อน เพื่อป้องกันฟิล์มร้อน
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
4.3 ตู้ไฟดูฟิล์ม (Film Viewer)

## Slide 24: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
1) Pocket Dosimeter
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
4.4 อุปกรณ์วัดรังสี
ที่นิยมใช้เป็นชนิดเป็นปากกาเสียบกระเป๋า ก่อนใช้ต้องชาร์จแบตเตอรี่ ใช้วัดรวบรวมปริมาณรังสีที่ผ่านเข้ามาในแต่ละครั้ง มีหน่วยวัดปริมาณรังสีเป็น Milliroentgen (MR) หรือ ไมโครซิเวอร์ทต่อชั่วโมง (μSv/hr) โดยที่ Sv ย่อมาจาก Sievert แต่ไม่สามารถบันทึกผลได้ถาวร

## Slide 25: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
2) ฟิล์มแบคจ์ (Film Badges)
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
4.4 อุปกรณ์วัดรังสี
เป็นแผ่นฟิล์มเล็กๆ ขนาด 3 X 4 ซม. บรรจุอยู่ในซองฟิล์มซึ่งใส่ไว้ในกลักฟิล์มทำจากพลาสติก โดยที่กลักฟิล์มจะมีช่องให้รังสีที่มีอำนาจทะลุละลวงต่ำผ่านเข้าไปได้ ใช้บันทึกปริมาณรังสีติดต่อกันได้เป็นเวลานาน จนถึงระยะเวลาที่กำหนดจึงนำฟิล์มไปล้างแล้วทำการเปรียบเทียบค่าความเข้มของฟิล์ม

## Slide 26: 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
3) Survey Meter
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
4.4 อุปกรณ์วัดรังสี
ใช้วัดอัตรารังสีเป็นปริมาณรังสีที่เกิดจากการแผ่รังสีต่อเวลา มีหน่วยวัดเป็น มิลลิเรินท์เกนต่อชั่วโมง (mR/hr) หรือ เรินท์เกนต่อชั่วโมง (R/hr) ทำให้รู้ว่าบริเวณใดมีรังสีอยู่หรือไม่ สามารถอ่านผลได้ทันทีและมีลำโพงเล็ก ๆ แสดงผลเป็นเสียงตามอัตราที่ได้รับรังสี

## Slide 27: 5. จุดบกพร่องที่เกิดจากการล้างฟิล์ม
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ความบกพร่อง | สาเหตุ
รอยขีดข่วน | การเคลื่อนย้ายไม่ระวัง หรือฝุ่นภายในซองฟิล์ม
รอยฟิล์มหัก | การม้วน การคัดฟิล์ม การบรรจุฟิล์มใส่ซองไม่ระวัง
รอยกด | น้ำหนักกดจากชิ้นงาน วัตถุตกบนฟิล์ม
รอยไฟฟ้าสถิต | อากาศแห้งและอากาศเย็น
(ที่มา: นิธิ บูรณจันทร์. ม.ป.ป.: 150)

## Slide 28: 5. จุดบกพร่องที่เกิดจากการล้างฟิล์ม
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ความบกพร่อง | สาเหตุ
รอยนิ้วมือ | มือสกปรกจับฟิล์ม
รอยดำตามขอบฟิล์ม | แสงเข้าซองบรรจุฟิล์ม
รอยจากฉากตะกั่ว | รอยขีดข่วน ความชื้น เศษกระดายในฉากตะกั่ว
ภาพมัว (Fogging) | ฟิล์มสัมผัสแสงก่อนบรรจุซอง ฟิล์มห มดอายุ หรือเก็บรักษาฟิล์มในที่ ๆ มีอุณหภูมิสูง
(ที่มา: นิธิ บูรณจันทร์. ม.ป.ป.: 150)

## Slide 29: 5. จุดบกพร่องที่เกิดจากการล้างฟิล์ม
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ความบกพร่อง | สาเหตุ
รอยฝุ่น | สารเคมีล้างฟิล์มสกปรก ฝุ่นจับฟิล์มเปียก
ฟิล์มติดกัน | แขวนฟิล์มในตู้อบชิดกัน หรือฟิล์มแตะกันในน้ำยาเคมี
สารเคลือบฟิล์มหลุด | ล้างน้ำนานเกินไปหรืออุณหภูมิสูงเกินไป
(ที่มา: นิธิ บูรณจันทร์. ม.ป.ป.: 150)

## Slide 30: 6. ขั้นตอนและเทคนิคการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ก่อนการถ่ายภาพรังสีต้องพิจารณาข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ
1) บริเวณที่ต้องการถ่ายภาพ ความไว้ในการตรวจสอบ ข้อกำหนดเฉพาะ และมาตรฐาน
ที่ใช้ในการตรวจสอบ
2) ข้อมูลขึ้นงาน เช่น ชนิดวัสดุงาน ข้อมูลการเชื่อม การปรับปรุงด้วยกรรมวิธีทาง
ความร้อน การผ่านการใช้งาน
3) เลือกเทคนิคการถ่ายภาพรังสี ทิศทางการฉายรังสี ตำแหน่งการวางฟิล์ม ขนาดและ
จำนวนฟิล์มที่จะใช้

## Slide 31: 6. ขั้นตอนและเทคนิคการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ก่อนการถ่ายภาพรังสีต้องพิจารณาข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ
4) เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพเช่น ตัวอักษรตะกั่ว การติดตัววัดคุณภาพ (IQI)
เทปกาวช่วยในการวางฟิล์ม
5) พิจารณาการเลือกใช้ระดับพลังงานรังสี การตั้งค่าเอกซ์ โพเชอร์ คำนวณหา
ระยะเวลาในการถ่ายภาพรังสี และคำนวณหาความคมชัดของภาพถ่ายรังสี
6) จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

## Slide 32: 6. ขั้นตอนและเทคนิคการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ขั้นตอนการถ่ายภาพรังสี สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

## Slide 33: 6. ขั้นตอนและเทคนิคการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ขั้นตอนการถ่ายภาพรังสี สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

## Slide 34: 6. ขั้นตอนและเทคนิคการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ขั้นตอนการถ่ายภาพรังสี สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

## Slide 35: 6. ขั้นตอนและเทคนิคการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ขั้นตอนการถ่ายภาพรังสี สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

## Slide 36: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.1 หลักการทั่วไปในการอ่านฟิล์ม
การอ่านฟิล์มจะต้องส่องดูกับ ตู้ไฟดูฟิล์มที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามมาตรฐานที่ผู้ตรวจสอบใช้ กำหนดไว้ การตรวจสอบภาพถ่ายรังสีที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีองค์ประกอบในการพิจารณา 3 ขั้นตอน คือ
1) การค้นหา (Detection)
2) การอ่านและแปลผล (Interpretation)
3) การประเมินผล (Evaluation)

## Slide 37: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.1 หลักการทั่วไปในการอ่านฟิล์ม
จุดบกพร่อง (Discontinuities) ในงานเชื่อมอาจเกิดขึ้นได้ 3 บริเวณ คือ บริเวณเนื้อโลหะงาน (Base Metal) เนื้อเชื่อม (Weld Metal) และ บริเวณผลกระทบร้อน (Heat Affects Zone: HAZ) การประเมินผลว่าผลการตรวจสอบจะผ่านการประเมิน (Accept) หรือไม่ผ่านการประเมิน (Reject) จะตัดสินขนาดจุดบกพร่อง ตามมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน เช่น ASME Section VIII ในงานเชื่อมหม้อน้ำและถังความดัน AWS D1.1 ในงานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก API 1104 ในงานเชื่อมท่อแก๊ส ท่อน้ำมัน เป็นต้น

## Slide 38: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
1) การไม่หลอมเหลวรวมตัวกันระหว่างลวดเชื่อมเติมและเนื้อโลหะงานเดิม (Cold Lap or Interpass Cold Lap) สาเหตุเนื่องจากความร้อนจากการอาร์คไม่พอและบ่อหลอมเหลวไหลไปหาเนื้องานแต่ไม่เชื่อมยึดติดกัน ภาพที่ปรากฎบนฟิล์มภาพถ่ายรังสีเป็นสีมืดเข้มดำเป็นแนวยาว

## Slide 39: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
2) ฟองอากาศ (Porosity)
(1) ฟองอากาศทั่วไป (Porosity) เป็นลักษณะฟองแก๊สที่หนีออกไม่ทันจึงฝังอยู่ในเนื้อเชื่อมที่แข็งตัว

## Slide 40: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
2) ฟองอากาศ (Porosity)
(2) กลุ่มฟองอากาศ (Cluster Porosity) เกิดจากฟลักซ์หุ้มลวดเชื่อมมีความชื้น (Moisture) เมื่อได้รับความร้อนในขณะเชื่อมจะกลายเป็นแก๊สและระเหยออกไม่หมดฝังอยู่ในเนื้อเชื่อม

## Slide 41: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
3) สารฝังในเนื้อเชื่อม (Slag Inclusion) มีลักษณะเป็นวัสดุแข็งที่ไม่ใช่เหล็กฝังอยู่ในเนื้อเชื่อม หรือระหว่างเนื้อเชื่อมกับโลหะงาน มีความหนาแน่นมากกว่าฟองอากาศที่เป็นช่องว่าง

## Slide 42: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
4) การหลอมเหลวลึกด้านล่างของแนวเชื่อมไม่สมบูรณ์ (Incomplete Penetration or Lack of Penetration: LOP) มีลักษณะเป็นแนวหลอมเหลวลึกด้านล่างของรอยต่อเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์ต่อเนื่อง เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแนวหลอมเหลวลึกที่ไม่สมบูรณ์

## Slide 43: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
5) การหลอมเหลวด้านข้างของเนื้อเชื่อมไม่สมบูรณ์ (Incomplete Fusion) เกิดจากโลหะจากลวดเชื่อมเติมไม่หลอมเหลวรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับโลหะงาน

## Slide 44: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
6) การเว้าหรือการยุบของแนวหลอมเหลวลึกด้านล่างแนวเชื่อม (Internal Concavity or Suck Back) เป็นสภาวะที่เนื้อเชื่อมเกิดการหดตัว ตลอดแนวหลอมเหลวลึกด้านล่าง ขณะแนวเชื่อมเย็นตัวลงมาจากอุณหภูมิหลอมเหลว

## Slide 45: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
7) การกัดขอบของแนวหลอมเหลวลึกด้านล่างแนวเชื่อม (Internal or Root Undercut) เป็นสภาวะ ที่เกิดการกัดขอบที่เนื้อโลหะงานตามขอบด้านข้างของแนวหลอมเหลวลึก (Root Penetration)

## Slide 46: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
8) การกัดขอบด้านผิวหน้าแนวเชื่อม (External or Crown Undercut) เป็นสภาวะที่เกิดการกัดขอบที่เนื้อโลหะงานตามขอบด้านข้างของผิวหน้าแนวเชื่อม (Crown of the Weld)

## Slide 47: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
9) การเยื้องศูนย์ของไม่ได้ระนาบของแนวเชื่อม (Offsets or Mismatch) เกิดจากการเชื่อมประกอบรอยต่อชิ้นงานไม่ได้แนวระนาบเดียวกัน

## Slide 48: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
10) ส่วนเสริมความแข็งแรงด้านผิวหน้าของแนวเชื่อมไม่พอเพียง (Inadequate Weld Reinforcement) เป็นลักษณะของความหนาแนวเชื่อมมีความหนาน้อยกว่าโลหะงานเนื่องจากเติม โลหะเชื่อมไม่เต็ม

## Slide 49: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
11) ส่วนเสริมความแข็งแรงด้านผิวหน้าของแนวเชื่อมนูนมากเกินไป (Excessive Reinforcement) มีลักษณะเป็นส่วนของแนวเชื่อมที่ถูกเติมลวดเชื่อมจนมีขนาดความนูนมากกว่าแบบงานวิศวกรรมหรือเกินกว่ามาตรฐานกำหนด ปกติสามารถตรวจสอบได้เจอด้วยสายตา เนื่องจากความหนามากกว่าส่วนอื่นๆ จึงดูดกลืนรังสีได้มาก

## Slide 50: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
12) รอยร้าวตัดขวางและตามยาวของแนวเชื่อม (Transverse and Longitudinal Cracks) เป็นรอยแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นที่วัสดุงานบริเวณผลกระทบร้อนจากการเชื่อม (Heat Affected Zone: HAZ) หรือบริเวณเนื้อเชื่อม (Weld Metal)

## Slide 51: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
12) รอยร้าวตัดขวางและตามยาวของแนวเชื่อม (Transverse and Longitudinal Cracks) เป็นรอยแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นที่วัสดุงานบริเวณผลกระทบร้อนจากการเชื่อม (Heat Affected Zone: HAZ) หรือบริเวณเนื้อเชื่อม (Weld Metal)

## Slide 52: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
13) จุดบกพร่องในกระบวนการเชื่อมแก๊สทังสเตนอาร์ค (Discontinuities in Gas Tungsten Are Welds: GTAW)
(1) ทังสเตนฝั่งในเนื้อเชื่อม (Tungsten Inclusion)

## Slide 53: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
13) จุดบกพร่องในกระบวนการเชื่อมแก๊สทังสเตนอาร์ค (Discontinuities in Gas Tungsten Are Welds: GTAW)
(2) ออกไซด์ฝั่งในเนื้อเชื่อม (Oxides Inclusion)

## Slide 54: 7. การอ่านฟิล์มและแปรผลการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
7.2 การอ่านและแปลผลฟิล์มภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อม
14) จุดบกพร่องในกระบวนการเชื่อมแก๊สเมทัลอาร์ค (Discontinuities in Gas Metal Arc Welds: GMAW)

## Slide 55: 8. ความปลอดภัยในการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
8.1 การกำหนดบริเวณรังสี
การปฏิบัติงานถ่ายภาพรังสี ในสถานที่ ต้องทำในห้องมิชิดและมีความหนาวัสดุผนังห้องสามารถกั้นรังสี ให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน 2 มิลลิเร็มต่อชั่วโมง (mR/hr) ผนังห้องอาจทำจากคอนกรีต หรือคอนกรีตบุด้วยตะกั่ว ประตูต้องมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าไม่ให้สามารถฉายรังสีได้ถ้าประตูยังเปิดอยู่

## Slide 56: 8. ความปลอดภัยในการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
8.1 การกำหนดบริเวณรังสี
ลักษณะสัญลักษณ์เขตรังสี
1) เป็นแผ่นป้ายสีเหลืองวงกลมแฉกเป็นสีม่วงแดง, สีดำ
2) มีขนาดเล็กใหญ่ตามความเหมาะสม
3) ใช้ติดกับภาชนะที่บรรจุวัสดุกัมมันตรังสี หรือใช้เป็นเครื่องหมายแสดงบริเวณรังสี
4) มีข้อความระบุให้เห็นได้ชัดเจนหรือมี ข้อความอื่นที่บ่งบอกรายละเอียดเพิ่มเติม
เช่น "อันตราย" "บริเวณรังสี" "วัสดุกัมมันตรังสี"

## Slide 57: 8. ความปลอดภัยในการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
8.2 ผลกระทบจากรังสีที่มีต่อร่างกาย
- ผลกระทบโดยตรง (รังสี) เซลล์ + รังสี โครงสร้างหรือส่วนประกอบที่เสียหายไปเซลล์อาจซ่อมแซมตัวเองได้ขึ้นอยู่
1) ชนิดและปริมาณรังสี-เซลล์เสียหายมากซ่อมแซมตัวเองยาก
2) เซลล์(เป้าถูกรังสี ถ้าสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเซลล์ เซลล์อาจอยู่ต่อไปไม่ได้

## Slide 58: 8. ความปลอดภัยในการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
8.2 ผลกระทบจากรังสีที่มีต่อร่างกาย
- ผลกระทบ โดยอ้อม (อนุมูลอิสระ) ขั้นตอนอันตรกริยาและปฏิกิริยาเคมี
1) รังสี +น้ำ () = + (อนุมูลอิสระ)
2) อนุมูลอิสระ + เซลล์ = เกิดผลเสียหายต่อเซลล์

## Slide 59: 8. ความปลอดภัยในการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
8.2 ผลกระทบจากรังสีที่มีต่อร่างกาย
อนุมูลอิสระทำลายเซลล์ เซลล์อาจซ่อมตังเองได้ขึ้นกับ
1) ชนิด / ปริมาณรังสีที่ได้รับ (ผลเสียหาย)
2) เป้าที่ถูกรังสี-ถ้าสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเซลล์ เซลล์อาจอยู่ต่อไปไม่ได้
3) สารประกอบที่เกิดขึ้นใหม่มีอันตรายต่อเซลล์หรือไม่ อาจทำปฏิกิริยาเคมีกับส่วน
ประกอบของเซลล์ มีโทษต่อการดำรงชีวิตอยู่ของเซลล์

## Slide 60: 8. ความปลอดภัยในการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
8.2 ผลกระทบจากรังสีที่มีต่อร่างกาย
อนุมูลอิสระทำลายเซลล์ เซลล์อาจซ่อมตังเองได้ขึ้นกับ
1) ชนิด / ปริมาณรังสีที่ได้รับ (ผลเสียหาย)
2) เป้าที่ถูกรังสี-ถ้าสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเซลล์ เซลล์อาจอยู่ต่อไปไม่ได้
3) สารประกอบที่เกิดขึ้นใหม่มีอันตรายต่อเซลล์หรือไม่ อาจทำปฏิกิริยาเคมีกับส่วน
ประกอบของเซลล์ มีโทษต่อการดำรงชีวิตอยู่ของเซลล์

## Slide 61: 8. ความปลอดภัยในการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
8.3 อาการเจ็บป่วยเนื่องจากรังสี
1) Deterministic Effect เป็นผลกระทบที่ร่างกายมนุษย์ได้รับรังสีในปริมาณที่สูงในช่วงเวลาสั้นๆ
(1) ระบบเลือด จะเกิดเจ็บป่วยเมื่อระบบเลือดของร่างกายได้รับปริมาณรังสี 1 Sievert (Sv)
ขึ้นไป และถ้าได้รับรังสี 4 ถึง 5 Sievert (Sv) ขึ้นไปจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 50%
(2) ระบบย่อยอาหาร จะเกิดเจ็บป่วยเมื่อระบบย่อยอาหารของร่างกายได้รับปริมาณรังสี 2
Sievert (Sv) ขึ้นไป
(3) ระบบทางสมอง จะเกิดเจ็บป่วยเมื่อระบบสมองของร่างกายได้รับปริมาณรังสี 20 Sv ขึ้น
ไป ผู้ป่วยมี โอกาสเสียชีวิตแน่นอน

## Slide 62: 8. ความปลอดภัยในการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
8.3 อาการเจ็บป่วยเนื่องจากรังสี
2) Stochastic Effect เป็นผลกระทบที่ร่างกายมนุษย์ได้รับรังสีไม่ว่าจะมากหรือน้อย มีโอกาสเกิดมะเร็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมถ่ายไปยังลูกหลาน ที่จะมี โอกาสเกิดมะเร็งได้เช่นเดียวกัน

## Slide 63: 8. ความปลอดภัยในการถ่ายภาพรังสี
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
8.4 การป้องกันอันตรายจากรังสี
1) อาศัยเวลาในการลดปริมาณรังสี
2) อาศัยระยะทางในการลดปริมาณรังสี
3) อาศัยที่กำบังในการลดปริมาณรังสี

## Slide 64: 9. ข้อดีและข้อจำกัดในการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ข้อดี (Advantages)
1) ตรวจสอบแม่นยำและบันทึกผลเป็นหลักฐานได้
2) ตรวจสอบงานได้หลายรูปทรงและหลายขนาด
3) มีความไวในการตรวจสอบสูง และให้ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบสูง
4) แสดงรูปร่างจุดบกพร่องชัดเจน
5) ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างกว้างขวาง
6) เป็นวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ ที่สามารถทราบขนาดจุดบกพร่อง

## Slide 65: 9. ข้อดีและข้อจำกัดในการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ข้อจำกัด (Limitations)
1) ต้องติดฟิล์มภาพถ่ายรังสีให้แนบชิดกับผิวงานด้านล่างมากที่สุด
2) ระยะห่างระหว่างต้นกำเนิดรังสีถึงแผ่นฟิล์มต้องมากที่สุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 8 เท่า
ของความหนาชิ้นงาน
3) ต้นกำเนิดรังสีเอกซ์ (X-Ray) จะถ่ายภาพรังสีเหล็กกล้าหนาสุดนิ้วแต่ต้องใช้
พลังงานสูงถึง 400,000 โวลท์ในทางปฏิบัติทำได้ยาก
4) ต้นกำเนิดรังสี Ir-192 สามารถถ่ายภาพรังสีเหล็กกล้าได้หนาสุด 2.5 นิ้ว และ Co-60
สามารถถ่ายภาพรังสี ได้หนาถึง 7 นิ้ว

## Slide 66: 9. ข้อดีและข้อจำกัดในการตรวจสอบ
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
ข้อจำกัด (Limitations)
5) ธาตุกัมมันตภาพรังสีมีการสลายตัวคายพลังงานออกมาตลอดเวลา มีอายุการใช้งาน
ตามค่าครึ่งชีวิต (Half Life) ของแต่ละธาตุไม่ว่าจะใช้งานหรือไม่ก็ตาม
6) ผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพรังสี ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรการถ่ายภาพรังสี
7) รังสีมีอันตรายต่อร่างกายสามารถทำลายเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย อาจทำให้บาดเจ็บ
สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตได้
8) ทิศทางการฉายรังสีต้องขนานกับรอยแตกหรือรอยแยกจึงจะเห็นจุดบกพร่องชัดเจน

## Slide 67
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.

## Slide 68
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.

## Slide 69: แบบฝึกหัด
สุเทพ นุชิต, 2565, ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Nondestructive Testing), พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ;บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
1. จงอธิบายลักษณะของการทดสอบด้วยภาพถ่ายรังสี
2. จงบอกวัตถุประสงค์ของการทดสอบด้วยภาพถ่ายรังสี
3. จงบอกชนิดของรังสีที่ใช้ในการทดสอบด้วยภาพถ่ายรังสี
4. จงบอกชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบด้วยภาพถ่ายรังสี
5. จงอธิบายขั้นตอนและเทคนิคการทดสอบด้วยถ่ายภาพรังสี
6. จงอธิบายการอ่านฟิล์มและการแปลผลการทดสอบด้วยภาพถ่ายรังสี
7. จงบอกข้อดีในการทดสอบด้วยภาพถ่ายรังสีมา 3 ข้อ
8. จงบอกข้อจำกัดในการทดสอบด้วยภาพถ่ายรังสีมา 3 ข้อ