|  | การประกอบแบตเตอรี่ | ครั้งที่ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | วิชา งานระบบกักเก็บและอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า | จำนวนคาบ 4 |
|  | ชื่อหน่วยการสอน การประกอบแบตเตอรี่ | หน่วยที่ 6 |
|  | ชื่องาน การแพ๊คแบตเตอรี่ | ใบงานที่ 6 |
| จุดประสงค์การเรียน 1. การเลือกใช้แบตเตอร์รี่ชนิดต่างๆ การออกแบบหาโวล์ต หาแอมป์ได้ถูกต้อง 2. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพ็คแบตเตอรี่ได้ถูกต้อง 3. สามารถแพ๊คแบตเตอรี่ได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย อุปกรณ์ - เครื่องมือและวัสดุ 1. มัลติมิเตอร์วัดความต้านทาน 2. มิตเตอร์ดิจิตอล 3. หัวแร้งและตะกั่ว 4. เครื่องสปอต 5. ลวดการเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่ นิเกิล 6. เทปกาวแบบกันความร้อน 7. เทปกาวกันช๊อตของขั้วบวกเซลล์แบตเตอรี่ 8. แผ่นอีพอคซี่กันช๊อต 9. เทปใยสับปะรด Filament Tape 10. ท่อหด 11. ขั้วต่อแอนดิสัน 12. สายไฟ DC 13. BMS 14. รางใส่เซลล์แบตเตอรี่ Holder 15. คีมปอกสายไฟ |
| ลำดับขั้นการปฏิบัติ | ตรวจสอบ |
| เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ 2. นำเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมที่จะแพ๊คชาร์จไฟให้เต็ม เพื่อให้แรงดันไฟ V และกระแสไฟฟ้า A เท่ากันทุกเซลล์ก่อนที่จะแพ๊ค 3. นำเซลล์แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วทั้งหมด มาวัดหาค่า IR โดยใช้เครื่องวัดค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่ 4.นำเซลล์แบตเตอรี่ที่จะแพ๊คทำการจัดกลุ่มเซลล์ จากค่า IR โดยใช้รางใส่เซลล์แบตเตอรี่ ข้อควรระวัง – การจัดค่าความต้านทานภายในแต่ละกลุ่มให้ได้เท่ากันมากที่สุดหรือให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุด 5.เตรียมแผ่นนิเกิลมาตัดใส่ให้พอดีกับเซลล์แบตเตอรี่ที่จะสปอตแผ่นนิเกิลกับขั้วแบตเตอรี่ ข้อควรระวัง – ต้องทำการวัดช่วงระยะของเซลล์แบตเตอรี่ ขนาดความหนาของแผ่นนิเกิลที่ใช้ 0.15 มิลลิเมตร 6.สปอตนิกเกิลกับเซลล์แบตเตอรี่ โดยใช้เครื่องสปอตสำหรับแถบนิเกิลขนาด 0.15 มม.ทำการสปอตทั้ง 2ด้าน โดยเรื่มที่ขั้วบวกก่อน ข้อควรระวัง – สังเกตประกายไฟเล็กๆและทำการสปอตจุด 2 ครั้ง เพื่อให้แผ่นนิเกิลยึด ติดแน่น 7.ติดเทปกาวกันความร้อนให้กับแบตเตอรี่ที่แพ๊คไว้ เพื่อป้องกันการสะสมความร้อนภายในแบตเตอรี่ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน 8.ต่อ BMS ใช้ในการจัดเซลล์แบตเตอรี่ ในการต่อในระบบ จะเรียกดังนี้ B+ B- B1 ->ทำการปลอกสายไฟทุกเส้นไว้ 1 ซม.สำหรับการบัดกรีกับแผ่นนิเกิลที่สปอตไว้ 9.บัดกรีสาย BMS เข้ากับแพ๊คแบตเตอรี่ โดยบัดกรีจุดเริ่มต้นที่สาย B- ก่อนเป้นเส้นแรก ข้อควรระวัง – ตรวจการบัดกรีมีความยึดติดแน่นและความถูกต้องของสายไฟ 10.ใช้มิตเตอร์วัดแรงดันไฟที่ตัว BMS ที่ขั้ว B+ และ C ว่ามีแรงดันดันไฟ ออกตามที่เราแพ๊คแบตเตอรี่ไว้ ข้อควรระวัง – ถ้าวัดแรงดันที่ B+ และ C ไม่มีแรงดันไฟ แสดงว่าเราต่อสาย BMS ผิด ดังนั้นต้องใช้มิตเตอร์วัดที่ขั้ว + - ของแบตเตอรี่โดยตรง วัดแล้วแรงดันไฟออก แสดงว่าเราต่อสายผิด หรือบัดกรีจุดใดจุดหนึ่งไม่แน่น จนทำให้ BMS ไม่สามารถจ่ายแรงดันไฟออกมาได้ 11.เก็บสาย BMS ให้เรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงามและใช้เทปกาวกันความร้อนติดอีกรอบเพื่อความหนาแน่นของสาย 12.ต่อสายไฟออกมาใช้งานจะต่อจาก BMS ที่ขั้ว B+ และ C ต้องทำการเข้าปลั๊ก แอนดิสันก่อนโดยการบัดกรีขั้วให้แน่นสำหรับนำไปต่อใช้งาน หลังจากนนั้นนำปลายสายไฟขั้ว + - ไปต่อกับ BMS ที่ขั้ว B+ และ C 13.ติดแผ่นอีพ๊อกซี่เพื่องป้องกันการกระแทกและการช๊อตกับตัวรถ ติดให้ครบด้ายชองแพ๊คแบตเตอรี่ โดยใช้เทปกาวสับปะรด เป็นตัวติดทับให้เกิดความติดแน่นของแผ่นอีพ๊อกซี่กับตัวแพ๊คแบตเตอรี่ 14.การหุ้มท่อหด PVC เพื่อป้องกันน้ำเข้า โดยการสวมใส่กับแพ๊คแบตเตอรี่แล้วใช้ความร้อนจากไดร์ทำความร้อนเป่าท่อหดให้เข้ารูปทรงของแพ๊คแบตเตอรี่และทำการยิงซิลิโคลนตามช่องให้ปิดสนิทกันน้ำเข้า ข้อควรระวัง – ต้องไม่มีรูหรือช่องว่างที่น้ำจะเข้าได้ 15.นำแพ๊คแบตเตอรี่ไปทำการชาร์จไฟให้เต็มก่อนนำไปใช้งาน 16.ตรวจสอบความเรียบร้อย | ( |
| งานที่มอบหมาย ประเมินผล - ถามตอบ, สังเกต 1. ศึกษาใบงานที่จะปฏิบัติครั้งต่อไป - ใบประเมินผล |  |