## Slide 3
ส่วนประกอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน มีดังนี้
ส่วนประกอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

## Slide 4
2.1.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันเชื้อเพลิงทำหน้าที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อส่งต่อให้กับคาร์บูเรเตอร์ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนส่วนมากถูกออกแบบให้ติดตั้งอยู่ด้านบนของเครื่องยนต์ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงไหลเข้าสู่คาร์บูเรเตอร์ได้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ถังน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วย
1. ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง
2. กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 5
2.1.2 หม้อกรองอากาศ
หม้อกรองอากาศ

## Slide 6
หม้อกรองอากาศที่ใช้ในเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนมี 3 แบบ คือ
1. หม้อกรองอากาศแบบแห้ง หม้อกรองอากาศแบบนี้ไส้กรองอากาศจะทำด้วยกระดาษและทำเป็นครีบเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกรองอากาศให้สะอาดก่อนที่จะเข้าไปในเครื่องยนต์
ไส้กรองกระดาษแบบแห้ง

## Slide 7
2. หม้อกรองอากาศแบบกึ่งเปียก หม้อกรองอากาศแบบนี้ไส้กรองอากาศจะเป็นแบบกึ่งเปียก ไส้กรองอากาศทำด้วยฟองน้ำ เมื่อนำไปใช้งานฟองน้ำจะชุบด้วยน้ำมันหล่อลื่นพอหมาด ๆ แล้วจึงนำไปใช้งาน
ไส้กรองอากาศแบบกึ่งเปียก

## Slide 8
3. หม้อกรองอากาศแบบเปียก หม้อกรองอากาศแบบเปียกนี้ไส้กรองอากาศทำด้วยใยลวดหรือใยพลาสติกเส้นเล็ก ๆ ที่ด้านล่างของหม้อกรองอากาศจะบรรจุน้ำมันหล่อลื่นไว้ เพื่อดักฝุ่นละอองที่มากับอากาศ
กรองอากาศแบบเปียก

## Slide 9
2.1.3 คาร์บูเรเตอร์ ทำหน้าที่ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศในอัตราส่วนที่พอเหมาะกับความต้องการของเครื่องยนต์
การทำงานของคาร์บูเรเตอร์
หลักการทำงานของคาร์บูเรเตอร์

## Slide 10
คาร์บูเรเตอร์ที่ใช้ในเครื่องยนต์แบ่งตามทิศทางการดูดอากาศได้ 3 แบบ คือ แบบดูดข้าง แบบดูดลงและแบบดูดขึ้น ดังนี้
1. แบบดูดข้าง
คาร์บูเรเตอร์แบบดูดข้าง
2. แบบดูดลง
คาร์บูเรเตอร์แบบดูดลงล่าง
3. แบบดูดขึ้น
คาร์บูเรเตอร์แบบดูดขึ้น

## Slide 11
วงจรลูกลอย
(ก) ลูกลอยยกตัวขึ้น เข็มลูกลอยปิด (ข) ลูกลอยตกลง เข็มลูกลอยเปิด
ห้องลูกลอยคาร์บูเรเตอร์

## Slide 12
วงจรเดินเบา มีการทำงานดังนี้
ขณะที่วาล์วเร่งปิดสนิท
วาล์วเร่งปิดสนิท
ขณะที่วาล์วเร่งเปิดเล็กน้อย
วาล์วเร่งเปิดเล็กน้อย

## Slide 13
วงจรเดินเร็ว
วงจรเดินเร็ว
วงจรโช้ค
การสตาร์ตเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิต่ำ
การทำงานเมื่ออุ่นเครื่องยนต์แล้ว

## Slide 14
ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากาวานาทำหน้าที่ควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนต์ให้คงที่เหมาะสมกับภาระหรือโหลดที่เครื่องยนต์ได้รับ ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์มีแบบต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 การควบคุมความเร็วแบบใช้ลม
การควบคุมความเร็วแบบใช้ลม

## Slide 15
2.2.2 การควบคุมความเร็วแบบกลไก
1. ตำแหน่งดับเครื่อง
การทำงานของกาวานาตำแหน่งดับเครื่อง
2. ตำแหน่งเครื่องยนต์ทำงาน
การทำงานกาวานาตำแหน่งติดเครื่อง

## Slide 16
การปรับตั้งสามารถปรับได้ตามระบบการควบคุมความเร็วของกาวานาแต่ละแบบ ดังนี้
1. การปรับตั้งกาวานาแบบลม
การปรับกาวานาแบบลม
2. การปรับตั้งกาวานาแบบกลไก
(เครื่องยนต์ฮอนด้า รุ่น G200)
การปรับตั้งกาวานาแบบกลไกเครื่องยนต์
HONDA รุ่น G200

## Slide 17
การปรับตั้งกาวานาแบบกลไก (เครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX) กาวานาแบบกลไกของเครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX มีวิธีการปรับเหมือนกับเครื่องยนต์ HONDA รุ่น G200 แต่มีกลไกหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ มากกว่า HONDA รุ่น G 200
วิธีการปรับตั้งกาวานาแบบกลไก (เครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX)
1. ถอดถังน้ำมันออก และคลายนอตยึดแขนกาวานาออกพอหลวม ๆ
2. ดันแขนกาวานาไปในตำแหน่งให้วาล์วปีกผีเสื้อเปิดสุด (เร่งสุด)
3. ใช้คีมจับแกนกาวานาแล้วหมุนไปตามเข็มนาฬิกาจนสุด
4. ล็อกนอตยึดแขนกาวานาให้แน่น
5. ตรวจสอบการทำงานของกาวานาให้เคลื่อนที่ได้สะดวก
6. ติดเครื่องยนต์อุ่นเครื่องให้ได้อุณหภูมิของการทำงาน แล้วหมุนสกรูจำกัดรอบเครื่องยนต์เพื่อปรับตั้งรอบสูงสุดตามมาตรฐาน

## Slide 18
การปรับกาวานาแบบกลไก (เครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX)