## Slide 3
เครื่องมือซ่อม คือเครื่องมือทั่ว ๆ ไปที่ใช้ในการซ่อมเครื่องยนต์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือถอดและประกอบในการซ่อมเครื่องยนต์มีหลายอย่าง เช่น ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบ็อกซ์ ไขควงและค้อน เป็นต้น
5.1.1 ประแจ (Wrench) ประแจที่ใช้ในงานถอดประกอบเครื่องกลมีดังนี้
1. ประแจแหวน (Box–End Wrench)
ประแจแหวน

## Slide 4
2. ประแจปากตาย (Open–End Wrench)
ประแจปากตาย
3. ประแจรวม (Combination Wrench)
ประแจรวม
4. ประแจแหวนหัวผ่า (Flare Nut Wrench)
ประแจแหวนหัวผ่า

## Slide 5
5. ประแจแหวนโค้ง (Half Moon Box Wrench)
ประแจแหวนโค้ง
6. ประแจกระบอก (Socket Wrench)
7. ประแจวัดแรงบิด (Torque Wrench) หรือประแจปอนด์
ประแจวัดแรงบิด
ประแจกระบอก

## Slide 6
8. ประแจเลื่อน (Adjustable Wrench)
ประแจเลื่อน
9. ประแจแอล (Allen Wrench)
ประแจแอล
10. ประแจกระบอกข้ออ่อน
(Swivel Socket)
ประแจกระบอกข้ออ่อน
11. ประแจข้ออ่อนด้ามในตัว
(Flex Hand Wrench)
ประแจข้ออ่อนด้ามในตัว

## Slide 7
5.1.2 ด้ามประแจ (Handle) และด้ามต่อ(Extension) ประกอบด้วยด้ามขันชนิดต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้ามขันเร็ว (Speed Handle)
ด้ามสว่าน
2. ด้ามขันปรับมุม (Flex Handle)
ด้ามขันปรับมุม
3. ด้ามขันกรอกแกรก (Ratchet Handle)
ด้ามกรอกแกรก
4. ด้ามขันตัวที (Sliding “T” Handle)
ด้ามขันตัวที

## Slide 8
5. ด้ามต่อ (Extension)
6. ข้อต่ออ่อน (Universal Joint)
7. หัวต่อลด–เพิ่ม (Adaptor)
8. หัวต่อแบบต่าง ๆ (Socket Attachment)
หัวต่อแบบต่าง ๆ
ด้ามต่อ
ข้อต่ออ่อน
หัวต่อลด–เพิ่ม

## Slide 9
5.1.3 ไขควง (Screwdriver) เป็นเครื่องมือสำหรับขันหรือคลายสกรู แบ่งตามลักษณะการใช้งานดังนี้
1. ไขควงปากแบน (Flat Head Screwdriver)
ไขควงปากแบน
2. ไขควงปากแฉกหรือฟิลลิปส์ (Phillips Head Screwdriver)
ไขควงปากแฉก

## Slide 10
5.1.4 คีม(Pliers) เป็นเครื่องมือสำหรับจับ ตัด ปอก ถอด และประกอบงานทั่ว ๆ ไปประกอบด้วยคีมลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. คีมปากแหลมหรือคีมปากยาว (Long Nose Pliers)
คีมปากจิ้งจก
2. คีมตัด (Diagonal Cutter Pliers)
คีมตัด

## Slide 11
3. คีมเลื่อน (Slip Joint Pliers)
คีมเลื่อน
4. คีมถอดแหวนล็อก (Snap Ring Pliers)
คีมถอดแหวนล็อก
5. คีมล็อก (Vise–Grip or Locking Pliers)
คีมถอดแหวนล็อก

## Slide 12
5.1.5 ค้อน (Hammers) ใช้ตอกชิ้นงานเข้า–ออก เวลาถอดหรือประกอบชิ้นส่วน มีหลายแบบดังนี้
1. ค้อนหัวกลม (Ball Peen Hammers) ใช้ตอกงานทั่ว ๆ ไป เช่น ตอกนำศูนย์ย้ำหมุด ตอกสกัด ฯลฯ
2. ค้อนหัวอ่อนหรือค้อนพลาสติก (Soft Hammers) ใช้ตอกเคาะเวลาถอดประกอบชิ้นส่วนที่เปราะบางหรือทำด้วยโลหะอ่อน ซึ่งไม่ต้องการให้บุบสลาย
3. ค้อนงานช่าง (Engineer’s Hammers) ใช้สำหรับงานช่างทั่ว ๆ ไป
4. ค้อนปอนด์ (Lump Hammers) มีน้ำหนักมาก ใช้ตอกเคาะงานที่แน่นมาก
(ก) ค้อนหัวกลม
(ข) ค้อนหัวอ่อน
(ค) ค้อนงานช่าง
(ง) ค้อนปอนด์
ค้อนแบบต่าง ๆ

## Slide 13
เครื่องมือวัด คือเครื่องมือที่ใช้วัดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ว่าชิ้นส่วนของเครื่องยนต์มีสภาพที่ยังใช้งานได้หรือเห็นสมควรที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ เครื่องมือวัดมีหลายอย่างดังต่อไปนี้
5.2.1 ฟิลเลอร์เกจ
ฟิลเลอร์เกจ
การใช้ฟิลเลอร์เกจวัดช่องว่างวาล์ว

## Slide 14
วิธีใช้ฟิลเลอร์เกจ
1. ก่อนที่จะใช้ฟิลอร์เกจวัดชิ้นงานควรทำความสะอาดฟิลอร์เกจก่อนเพื่อผลของการวัดจะได้ไม่คลาดเคลื่อน
2. เลือกแผ่นฟิลเลอร์เกจที่จะใช้วัดระยะห่างของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่นเครื่องยนต์คูโบต้า รุ่น RT 100 กำหนดระยะช่องว่างวาล์วไอดีและไอเสียเท่ากับ 0.195 – 0.235 มม.
3. สอดแผ่นฟิลเลอร์เกจเข้าระหว่างชิ้นส่วนที่ต้องการวัดโดยชักแผ่นฟิลเลอร์เกจเข้าและออกจนรู้สึกว่าแผ่นฟิลเลอร์เกจมีความฝืดเกิดขึ้นแสดงว่าค่าที่วัดใช้ได้ (สำหรับการตั้งวาล์วนั้นต้องปรับสกรูตัวตั้งวาล์วเพื่อให้ได้ความฝืดที่ต้องการ)

## Slide 15
การบำรุงรักษา
1. ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน
2. ชะโลมน้ำมันหล่อลื่นทุกครั้งหลังใช้งานเพราะจะได้ไม่เกิดสนิมที่แผ่นฟิลเลอร์เกจ
3. ควรใช้แผ่นฟิลเลอร์เกจอย่างระมัดระวังเพราะฟิลลอร์เกจบางแผ่นมีขนาดบางมากอาจจะทำให้แตกหรือหักได้
4. เก็บแผ่นฟิลเลอร์เกจโดยซ้อนเรียงตามลำดับความหนาของแผ่นให้เรียบร้อย
5. เก็บฟิลเลอร์เกจไม่ให้ปนกับเครื่องมืออย่างอื่น

## Slide 16
5.2.2 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ปากอยู่กับที่วัดใน
ปากเลื่อนวัดใน
สเกลหลัก
สกรูล็อก
วัดความลึก
สเกลเลื่อน
ปากเลื่อนวัดนอก
ปากอยู่กับที่วัดนอก
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ค่าความละเอียด บนสเกลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ระบบเมตริกมีค่าความละเอียด โดยแบ่งสเกลหลักมีค่าขีดละ 1 มม. และสเกลเลื่อนมีค่าขีดละ 1/10 (0.1 มม.), 1/20 (0.05 มม.), 1/50 (0.02 มม.), 1/1000 (0.001มม.)

## Slide 17
วิธีใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
1. ก่อนใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ควรทำความสะอาดทั้งเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และชิ้นงานด้วยผ้าที่สะอาดก่อนซึ่งจะทำให้ค่าที่วัดได้เที่ยงตรง
2. เลือกใช้ปากวัดงานให้เหมาะสมกับงานที่จะวัดเช่นวัดขนาดภายนอกวัดขนาดภายในและวัดความลึกของชิ้นงาน
3. การวัดเลื่อนปากของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ให้สัมผัสกับชิ้นงานควรใช้แรงกดให้พอดี ถ้าใช้แรงมากจะทำให้ค่าที่อ่านได้ไม่เที่ยงตรง
4. นำเอาเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์จับชิ้นงานที่วัดให้ชิดด้านในใกล้สเกลหลักมากที่สุดเพราะถ้าใช้ขอบบางปลายของปากอยู่กับที่และปากเลื่อนวัดทำให้ค่าที่ได้ไม่แน่นอน
5. การจับชิ้นงานจับให้ปากเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ตั้งฉากกับชิ้นงาน
6. อย่าวัดชิ้นงานในขณะชิ้นงานยังร้อนและกำลังหมุนอยู่
7. หลังใช้งานเลื่อนให้เลข “0” ของสเกลเลื่อนตรงกับเลข “0” ของสเกลหลัก

## Slide 18
การบำรุงรักษา
1. ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานด้วยผ้าที่สะอาดและทาน้ำมันกันสนิม
2. วางเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ไว้บนผ้าในขณะใช้งาน
3. อย่าเก็บเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ไว้ในที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
4. เก็บเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ไว้ต่างหากห้ามปนกับเครื่องมือมีคม
วิธีใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

## Slide 19
5.2.3 ไมโครมิเตอร์
ปากอยู่กับที่
วัตถุที่จะวัด
ปากเคลื่อนที่
ปลอกนอก
ปลอกหมุน
ปลอกหมุนกระทบ
ไมโครมิเตอร์

## Slide 20
วัตถุที่จะใช้วัด
ปลอกนอก
ปากเคลื่อนที่
ปากอยู่กับที่
ปลอกหมุน
ปลอกหมุนกระทบ
ใช้หมุนเลื่อนปากเคลื่อนที่
ไม่ให้บีบวัตถุจนแน่นเกินไป
การแบ่งขีดบนปลอกนอก
แต่ละขีดมีค่าเท่ากับ0.5 มม.
1 รอบของปลอกหมุนจะเท่ากับ 1 ขีดบนแขน
(ในกรณีนี้คือ 50 ขีดบนปลอกหมุนจะเท่ากับ 0.5 มม. ดังนั้น 1 ขีดจึงเท่ากับ 0.01 มม.)
แสดงการอ่านค่าที่ไมโครมิเตอร์

## Slide 21
วิธีใช้ไมโครมิเตอร์
1. ก่อนใช้ไมโครมิเตอร์ควรทำความสะอาดด้วยผ้าที่สะอาดและอย่าใช้นิ้วมือลูบและตรวจสอบขีด “0” ที่ปลอกหมุนและปลอกนอกต้องตรงกัน
2. หมุนให้ไมโครมิเตอร์มีขนาดใหญ่กว่าชิ้นงานที่จะวัด
3. การวัดชิ้นงานจะต้องจับปลายของปากวัดให้ตั้งฉากกับชิ้นงาน
4. การวัดชิ้นงานหมุนปลอกหมุนอย่างช้า ๆ จนกระทั่งผิวปากเคลื่อนที่ของไมโครมิเตอร์สัมผัสกับชิ้นงาน จากนั้นหมุนปลอกหมุนกระทบต่อไปอีก 2 – 3 แก๊ก เพื่อให้มีแรงกดที่ผิววัดให้พอเหมาะแล้วล็อกแกนวัดให้อยู่กับที่ด้วยปุ่มล็อก
5. อ่านค่าผลของการวัดชิ้นงานขณะทำการวัด
6. หลังจากใช้งานให้หมุน ให้เลข “0” ของปลอกหมุนตรงกับเลข “0” ของปลอกนอก

## Slide 22
การบำรุงรักษา
1. หลังจากใช้งานทุกครั้งทำความสะอาดด้วยผ้าที่สะอาดและทาน้ำมันกันสนิม
2. ชิ้นงานที่ใช้ไมโครมิเตอร์วัดควรมีผิวเรียบ
3. อย่าวัดชิ้นงานในขณะที่ชิ้นงานกำลังหมุนอยู่
4. อย่าให้ไมโครมิเตอร์ตกเพราะจะทำให้ชำรุดเสียหายได้
5. วางไมโครมิเตอร์บนผ้านุ่มที่สะอาด
6. เก็บไมโครมิเตอร์ไว้ในกล่องเครื่องมือของไมโครมิเตอร์ห้ามปนกับเครื่องมือมีคม

## Slide 23
5.2.4 นาฬิกาวัด
นาฬิกาวัด
วิธีการอ่านนาฬิกาวัด
นาฬิกาวัด จะมีหน้าปัดที่อ่านค่าสเกลวัดได้ 2 หน้าปัด คือ
1. หน้าปัดใหญ่ สเกลบนหน้าปัดใหญ่จะแบ่งสเกลออกเป็นช่องเล็ก ๆ ช่องละ 0.01 มม.
2. หน้าปัดเล็ก สเกลบนหน้าปัดเล็กจะแบ่งออกเป็นช่อง ๆ ละ 1 มม.
การทำงาน
ถ้าแกนวัดของนาฬิกาวัดเคลื่อนที่ เข็มบนหน้าปัดใหญ่และเล็กก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วย เข็มบนหน้าปัดใหญ่เคลื่อนที่ไป 1 รอบ จะมีค่าเท่ากับ 1 มม. และเข็มบนหน้าปัดเล็กจะเคลื่อนที่ไปเท่ากับ 1 มม. (เข็มจะตรงเลข 1)

## Slide 24
แกนวัดตั้งฉากกับชิ้นงาน (ก้านวาล์ว)
ปลอกวาล์ว
ช่องว่าง
นาฬิกาวัด
ก้านวาล์ว
การใช้นาฬิกาวัดวัดระยะรุนของก้านวาล์ว
วิธีใช้นาฬิกาวัด (วัดระยะรุน)
1. ทำความสะอาดนาฬิกาวัดด้วยผ้าสะอาดก่อนใช้งาน
2. ติดตั้งแกนวัดของนาฬิกาวัดให้ตั้งฉากกับชิ้นงาน
3. ปรับกรอบนอก (กรอบปรับได้) ของนาฬิกาวัดให้เลข “0” ตรงกับเข็มวัด
4. จับชิ้นงานที่สัมผัสกับปลายแกนวัดของนาฬิกาวัดโยกไปมาอย่างช้า ๆ เพื่อหาค่าระยะรุน
5. อ่านค่าที่เข็มวัด (เข็มยาว) ของนาฬิกาวัดในช่องที่เข็มวัดเคลื่อนที่ไป

## Slide 25
การบำรุงรักษา
1. ทำความสะอาดด้วยผ้าที่สะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง
2. ใช้งานด้วยความระมัดระวังอย่าให้ตกเพราะจะทำให้ชำรุดเสียหายได้
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเข็มวัดโดยปรับกรอบนอกให้ตรงเลข “0” ตรงกับเข็มวัดแล้วยกแกนวัดขึ้นและปล่อยลงเบา ๆ ว่าเข็มกลับมาชี้ที่เลข “0” เสมอทุกครั้งที่ปล่อยแกนวัดและไม่ควรกดแกนวัดขึ้นลงเพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งานได้
4. เก็บเครื่องมือไม่ให้ปนกับเครื่องมืออย่างอื่น

## Slide 26
5.2.5 เครื่องมือวัดกระบอกสูบ
ชุดกล่องเครื่องมือวัดและ
ก้านเสริมเกจวัด, แหวนเสริม
เครื่องมือวัดกระบอกสูบ
กระบอกสูบ
เครื่องมือวัดกระบอกสูบ

## Slide 27
วิธีใช้เครื่องมือวัดกระบอกสูบ
1. วัดขนาดกระบอกสูบด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
2. เลือกใช้ก้านเสริมเกจวัดและเลือกขนาดของแหวนที่จะมาเสริมให้ได้ขนาดที่เหมาะสม
3. ประกอบเกจเข้ากับเกจวัดกระบอกสูบ ตัวอย่างถ้าหากวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบได้เท่ากับ 53.00 มม.
4. ตั้งไมโครมิเตอร์ 53 มม. ตั้งเกจกระบอกสูบจากค่าที่วัดได้และปรับเข็มวัดของไดอัลเกจให้ตรงเลข 0 ของนาฬิกาวัด
5. สอดเกจกระบอกสูบเข้าไปในกระบอกสูบที่ต้องการวัด ขยับปลายเกจวัดไปตามมุมต่าง ๆ เพื่อจะหาจุดที่แคบที่สุดของกระบอกสูบ

## Slide 28
การบำรุงรักษา
1. ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยผ้าสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน
2. ระมัดระวังในการใช้อย่าให้ตกหล่นเพราะจะทำให้เครื่องมือชำรุดได้
3. เก็บเครื่องมือไม่ให้ปนกับเครื่องมืออย่างอื่น

## Slide 29
5.2.6 พลาสติกเกจ
ช่องว่างระหว่างข้อเหวี่ยงและแบริ่ง

## Slide 30
พลาสติกเกจ รูปร่างคล้ายเส้นด้าย
พลาสติกเกจมีหน่วยวัดเป็น มม. มีขนาดระหว่าง 0.25 – 0.76 มม.
พลาสติกเกจมีหน่วยวัดเป็นนิ้ว มีขนาด ระหว่าง 0.001 – 0.003 นิ้ว

## Slide 31
การใช้พลาสติกเกจวัดช่องว่างระหว่างแบริ่งกับเพลาข้อเหวี่ยง

## Slide 32
วิธีใช้พลาสติกเกจ ใช้วัดช่องว่างระหว่างเพลาข้อเหวี่ยงและแบริ่ง
1. ทำความสะอาดเพลาข้อเหวี่ยงและแบริ่งให้สะอาด
2. ตัดพลาสติกเกจ พร้อมด้วยซองให้มีความยาวพอดีกับความกว้างของแบริ่ง
3. เทเส้นพลาสติกเกจออกจากซองและวางบนเพลาข้อเหวี่ยง
4. ใส่ฝาประกับพร้อมแบริ่งเข้ากับเพลาข้อเหวี่ยงแล้วขันสกรูให้แน่นตามค่าแรงขันที่กำหนด
5. ถอดฝาประกับออกพร้อมแบริ่งแล้ววัดความกว้างของพลาสติกเกจที่แบนด้วยซองพลาสติกเกจ แล้วนำค่าที่วัดได้ไปเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด

## Slide 33
การบำรุงรักษา
1. อย่างอและอย่าให้ของหนักทับพลาสติกเกจเพราะจะทำให้พลาสติกเกจขาดและแบนได้ก่อนที่จะใช้งาน
2. การเก็บและดูแลรักษาต้องเก็บในที่ปลอกภัยอย่างดีเพราะพลาสติกเกจชำรุดเสียหายได้ง่าย
ข้อควรระวัง
ในขณะวัดช่องว่างโดยใช้พลาสติกเกจอย่าหมุนเพลาข้อเหวี่ยงเพราะจะทำให้พลาสติกเกจขาดหรือชำรุดได้

## Slide 34
5.2.7 บรรทัดเหล็ก
บรรทัดเหล็ก
ฝาสูบ
ฟิลเลอร์เกจ
การใช้บรรทัดเหล็กวัดความโก่งฝาสูบ
วิธีใช้บรรทัดเหล็ก
1. ทำความสะอาดบรรทัดเหล็กด้วยผ้าที่สะอาดก่อนใช้งาน
2. ทำความสะอาดชิ้นงานที่จะวัด
3. วางบรรทัดเหล็กในตำแหน่งที่จะวัดความโก่งบนชิ้นงาน
4. เลือกใช้แผ่นฟิลเลอร์เกจที่สามารถสอดช่องว่างระหว่างบรรทัดเหล็กกับชิ้นงานได้อย่างพอดีแล้วอ่านผลของการวัดว่าได้ค่าเท่าไรจากแผ่นฟิลเลอร์เกจ
การบำรุงรักษา
1. ทำความสะอาดเครื่องมือและชโลมมันหล่อลื่นหลังใช้งาน
2. ดูแลอย่าให้ขอบของบรรทัดเหล็กชำรุดเสียหายได้
3. เก็บเครื่องมือไม่ให้ปนกับเครื่องมืออย่างอื่น

## Slide 35
5.2.8 เครื่องทดสอบหัวฉีด
คันโยก
หน้าปัด
กระปุกน้ำมันเชื้อเพลิง
วาล์วควบคุม
เครื่องทดสอบหัวฉีดและวิธีการใช้

## Slide 36
วิธีใช้เครื่องทดสอบหัวฉีด
1. เตรียมเครื่องมือให้พร้อมและทำความสะอาดก่อนทดสอบ
2. ตรวจสอบดูเข็มแรงดันที่เรือนหน้าปัดตรงเลข 0 หรือไม่
3. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะใช้ทดสอบหัวฉีดที่กระปุกให้เพียงพอต่อการทดสอบ
4. ใส่ท่อแรงดันเครื่องทดสอบและใส่หัวฉีดที่จะทดสอบเข้ากับท่อแรงดันให้แน่น
5. ปิดวาล์วควบคุมและโยกคันโยกเครื่องทดสอบอย่างรวดเร็วเพื่อไล่สิ่งสกปรกออกจากหัวฉีด
6. โยกคันโยกดูการฉีดของหัวฉีดเป็นฝอยละอองและรูปกรวย
7. เปิดวาล์วควบคุมและโยกคันโยกอย่างช้าๆ แล้วสังเกตแรงดันที่หน้าปัดเครื่องทดสอบว่ามีแรงดันเท่าใด

## Slide 37
การบำรุงรักษา
1. ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยผ้าที่สะอาดหลังใช้งาน
2. ปิดวาล์วควบคุม
3. ปิดฝากระปุกน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อไม่ให้ฝุ่นผงละอองเข้าไป
4. ดูการรั่วซึมของกระปุกที่ใสน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าปรากฏควรตรวจซ่อม
5. เก็บเครื่องมือไม่ให้ปนกับเครื่องมืออย่างอื่น
ข้อควรระวัง
อย่าหมุนวาล์วควบคุมแน่นเกินไปเพราะจะทำให้วาล์วชำรุดเสียหายได้

## Slide 38
เครื่องมือพิเศษ คือ เครื่องมือที่ใช้ในในงานซ่อมช่างยนต์เฉพาะด้านที่เครื่องมือซ่อมทั่วไปไม่สามารถที่จะใช้ได้ เครื่องมือพิเศษมีหลายอย่างดังต่อไปนี้
5.3.1 ประแจวัดแรงบิด
1. ประแจวัดแรงบิดแบบเข็มชี้
(ก) ลักษณะของประแจวัดแรงบิดแบบเข็มชี้ (ข) การอ่านค่าจากประแจวัดแรงบิดแบบเข็มชี้
ประแจวัดแรงบิดแบบเข็มชี้มีหน่วยวัด กก.– ซม.

## Slide 39
วิธีการอ่าน
ค่าแรงขัน 100 กก.– ซม. = 1. 0 กก.– ม.
ค่าที่อ่านได้ตามรูป (ข) คือ 300 กก.– ซม. หรือ 3 .00 กก. – ม.
วิธีใช้ประแจวัดแรงบิดแบบเข็มชี้
1. ก่อนที่จะใช้ประแจวัดแรงบิด ควรเริ่มต้นด้วยการใช้ประแจแหวนหรือประแจบ๊อกซ์ขันให้แน่นก่อนแล้วจึงขันด้วยประแจวัดแรงบิด
2. การจับประแจวัดแรงบิดต้องจับให้ตั้งฉากกับประแจดึงประแจเข้าหาตัวและต้องจับ 2 มือคือใช้มือที่ถนัดจับที่ด้ามขัน อีกมือหนึ่งจับที่ปลายประแจ (ที่ลูกบ๊อกซ์) ไม่ให้เอียงและเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกประแจบ๊อกซ์หลุดจากการขัน
3. การเริ่มขันด้วยประแจวัดแรงบิดแบบเข็มชี้นี้ ควรกำหนดแรงขันออกเป็นระดับของแรงขัน เช่น ถ้าค่ามาตรฐานค่าแรงขันนอตยึดฝาสูบกำหนดให้ 1,000 กก. – ซม. ถ้าเริ่มที่ 800 กก. – ซม. ขันนอตทุกตัวก่อนแล้วต่อไปที่ 900 และ 1000 กก. – ซม. ตามลำดับจนเสร็จ (การแบ่งระดับแรงการขันนอตให้ดูงานที่ทำด้วยว่าช่างผู้ซ่อมเห็นสมควรจะแบ่งระดับการขันเป็นอย่างไร)
4. อ่านค่าแรงขันที่สเกลตรงเข็มชี้กับตัวเลขที่บอกไว้ว่าแรงขันเท่ากับเท่าไร

## Slide 40
การบำรุงรักษา
1. ทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน
2. ตรวจดูเข็มชี้ เข็มชี้ควรจะชี้ที่เลข “0” ของสเกล
3. เก็บเครื่องมือไม่ให้ปนกับเครื่องมืออย่างอื่น

## Slide 41
2. ประแจวัดแรงบิดแบบปรับค่าได้
ประแจวัดแรงบิดแบบปรับค่าได้
การบำรุงรักษา
1. ทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน
2. เก็บเครื่องมือไม่ให้ปนกับเครื่องมืออย่างอื่น

## Slide 42
วิธีใช้ประแจวัดแรงบิดแบบปรับค่าได้
ประแจแบบนี้วิธีการใช้ต่าง ๆ ก็จะเหมือนประแจวัดแรงบิดแบบเข็มชี้แต่จะต่างกันตรงที่ประแจ แบบนี้ปรับค่าได้หมายความว่ากำหนดแรงขันออกเป็นระดับได้โดยที่ถ้าตั้งแรงขันไว้เท่าใดถ้า ออกแรงเกินกว่าที่ตั้งไว้จะตัดเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้
1. ถ้ากำหนดแรงขันเท่ากับ 1,000 กก. – ซม.
2. ถ้าแบ่งแรงขันออกเป็น 3 ระดับคือ 600, 800 และ 1,000 กก. – ซม
3. ปลดตัวล็อกค่าแรงบิด
4. หมุนสเกลย่อยโดยดูตัวเลขที่สเกลหลักให้ได้ค่าแรงขันที่800 ตามกำหนดและให้ตัวเลขที่สเกลย่อยตรงเลข 0 ตรงกับขีดที่กำหนดไว้
6. ล็อกตัวล็อกค่าแรงบิดแล้วออกแรงขัน เมื่อถึงแรงที่ตั้งไว้ ประแจก็จะตัดแรงขันออกเองโดยอัติโนมัติ
7. ถ้ากำหนดแรงขันใหม่ก็ทำวิธีเดียวกันนี้ จนเสร็จงาน

## Slide 43
5.3.2 ปลอกรัดแหวนลูกสูบ
ประกอบลูกสูบ
ปลอกรัดแหวนลูกสูบ
วิธีใช้ปลอกรัดแหวนลูกสูบ
1. ทำความสะอาดปลอกรัดและชิ้นงานก่อนใช้งาน
2. คลายปลอกรัดให้ใหญ่กว่าชิ้นงานที่จะรัด (เวลาคลายต้องใช้มือพยุงไว้อย่าให้สปริงคลายตัวแรงและใช้มืออีกข้างหนึ่งบีบเดือยล็อกไว้)
3. นำปลอกรัด รัดชิ้นงานโดยใช้ด้ามหมุนของปลอกรัด หมุนรัดชิ้นงานให้แน่น
4. นำชิ้นงาน (แหวนลูกสูบ) ที่รัดแล้วประกอบเข้ากับเครื่องยนต์
การบำรุงรักษา
1. ทำความสะอาดและชะโลมน้ำมันหล่อลื่นหลังใช้งาน
2. ปรับขนาดของเครื่องมือให้มีความเหมาะสมในการเก็บ
3. เก็บเครื่องมือไม่ให้ปนกับเครื่องมืออย่างอื่น

## Slide 44
5.3.3 คีมถ่างแหวนลูกสูบ
คีมถ่างแหวนลูกสูบ
วิธีใช้คีมถ่างแหวนลูกสูบ
1. เลือกขนาดของเครื่องมือให้มีขนาดเหมาะสมกับแหวนลูกสูบ
2. ใส่เครื่องมือเข้ากับแหวนลูกสูบโดยให้ขอเกี่ยวของเครื่องมืออยู่ที่ปากแหวน ถ้าใช้ถอดให้หงายเครื่องมือขึ้น ถ้าใส่ให้คว่ำเครื่องมือลง
3. ค่อย ๆ ออกแรงบีบด้ามจับเครื่องมือ จนแหวนลูกสูบออกจากลูกสูบ
การบำรุงรักษา
1. ทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากใช้งานทุกครั้ง
2. ตรวจดูกลไกและจุดหมุนควรหล่อลื่นด้วยน้ำมันหล่อลื่น
3. เก็บเครื่องมือในกล่องเครื่องมือไม่ปนกับเครื่องมืออื่น ๆ
ข้อควรระวัง
อย่าบีบด้ามจับให้แหวนถ่างออกมากเกินไปอาจจะทำให้แหวนหักได้

## Slide 45
5.3.4 เหล็กเซาะร่องแหวนลูกสูบ
เหล็กเซาะร่องแหวนลูกสูบ
วิธีใช้เหล็กเซาะร่องลูกสูบ
1. เลือกขนาดของเครื่องมือให้เหมาะสมกับขนาดของร่องแหวน
2. ใส่เครื่องมือเข้ากับร่องแหวนของลูกสูบ
3. จับลูกสูบให้อยู่กับที่
4. หมุนเครื่องมือไปมาสลับกันหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้เหล็กเซาะร่องขูดเขม่าและสิ่งสกปรกออกจนหมดแล้วถอดเครื่องมืออก
การบำรุงรักษา
1. ทำความสะอาดและชโลมน้ำมันหล่อลื่นหลังใช้งาน
2. เก็บเครื่องมือในที่เก็บโดยไม่ปนกับเครื่องมืออื่น ๆ

## Slide 46
5.3.5 เครื่องมือถอดล้อช่วยแรง
ถอดนอตยึดล้อช่วยแรง
รูสำหรับใส่สกรูยึดเครื่องมือถอดล้อช่วยแรง
เครื่องมือถอดล้อช่วยแรงและวิธีการใช้
การบำรุงรักษา
1. ทำความสะอาดและชโลมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือหลังจากใช้งาน
2. เก็บเครื่องมือไว้ในที่เก็บไม่ปนกับเครื่องมืออื่น ๆ

## Slide 47
วิธีใช้เครื่องมือถอดล้อช่วยแรง
1. นำเครื่องมือใส่ที่ล้อช่วยแรงหลังจากถอดนอตยึดล้อช่วยแรงออกแล้วโดยให้ปลายของสกรูที่ด้ามขันยันกับรูปลายเพลาของเพลาข้อเหวี่ยงในแนวตรงหรือตั้งฉากกับล้อช่วยแรง
2. ใส่สกรูยึดเครื่องมือกับล้อช่วยแรง 3 ตัว และยึดให้แน่นโดยขันสกรูยึดเข้าพร้อม ๆ กันจนแน่นโดยให้เครื่องมือเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ได้ศูนย์กลางของล้อช่วยแรง
3. ล็อกล้อช่วยแรงไม่ให้หมุนตามในขณะที่ขันด้ามขันของเครื่องมือถอด
4. ขันด้ามขันของเครื่องมือและใช้ค้อนพาสติกตอกที่ด้ามขันช่วยเพราะล้อช่วยแรงยึดติดแน่นกับเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อให้ปลายสกรูของเครื่องมือไปยันกับปลายเพลาข้อเหวี่ยง เมื่อขันเข้าต่อไปเรื่อย ๆ เครื่องมือจะดึงเอาล้อช่วยแรงออกมาได้ (การขันเข้าต้องค่อย ๆ ขันเข้าทีละน้อยจนกระทั่งล้อช่วยแรงหลุดออกมา)
5. เมื่อเสร็จแล้วถอดเครื่องมือเก็บ

## Slide 48
5.3.6 เครื่องมือถอดปลอกสูบ
ขายัน
ขาดูด
ปลอกสูบ
สกรู
นอต
เครื่องมือถอดปลอกสูบและวิธีการใช้
5.3.7 เครื่องมือดูดเฟืองหรือดูดมู่เล่
ขาดูด
สกรู
เครื่องมือดูดเฟืองหรือมู่เล่

## Slide 49
5.3.8 เครื่องมือประกอบปลอกสูบ
เครื่องมือประกอบลูกสูบ
ปลอกสูบ
ตอกปลอกสูบ
ค้อนพาสติก
การใช้เครื่องมือประกอบลูกสูบ

## Slide 50
5.3.9 เครื่องมือถอด ประกอบสปริงวาล์ว
คันโยก
สกรู
เครื่องมือถอด ประกอบสปริงวาล์ว
5.3.10 เครื่องมือวัดความแข็งของสปริงวาล์ว
เครื่องมือวัดความแข็งสปริงวาล์ว

## Slide 51
5.3.11 ฉากวัดความเอียงของสปริงวาล์ว
ฉากวัดความเอียงของสปริงวาล์ว