## Slide 3
ส่วนประกอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซล

## Slide 4
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เล็กดีเซลมีส่วนประกอบดังนี้
8.1.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีส่วนประกอบคือ
1. ฝาปิดถังน้ำมัน
2. กรองน้ำมัน
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 5
8.1.2 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่นเศษผงที่ปะปนมากับน้ำมันเชื้อเพลิงให้สะอาดก่อนที่จะไหลไปยังปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีด
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 6
8.1.3 ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
คลิปล็อกสลักลูกกลิ้ง
แผ่นรองสปริงตัวล่าง
เฟืองฟันหวี
แหวนยางคอปั๊ม
แหวนทองแดง
ลูกกลิ้งปั๊ม
แผ่นรองสปริงตัวบน
เฟืองบังคับปลอกลูกปั๊ม
สปริงลูกปั๊ม
ลูกปั๊ม
นอตยึดเรือนวาล์วส่ง
สปริงวาล์วส่ง
ชุดวาล์วส่ง
เรือนปั๊ม
กระบอกปั๊ม
ส่วนประกอบของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 7
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1. นอตยึดวาล์วส่ง เป็นตัวยึดวาล์วส่งน้ำมันอยู่ด้านบนของหัวฉีด ปลายด้านหนึ่งจะต่ออยู่กับท่อน้ำมันแรงดันสูงและปลายอีกด้านหนึ่งจะขันยึดอยู่กับด้านบนของปั๊มเพื่อบังคับชุดวาล์วส่งให้นั่งอยู่กับบ่าของกระบอกปั๊ม
2. สปริงวาล์วส่ง ทำหน้าที่กดวาล์วส่งให้นั่งอยู่บนบ่าของวาล์วส่ง เพื่อไม่ให้น้ำมันไหลผ่านได้
3. ชุดวาล์วส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ชุดวาล์วส่งน้ำมันทำหน้าที่

## Slide 8
ชุดวาล์วส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
การทำงานชุดวาล์วส่งน้ำมัน
เมื่อปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงทำงาน ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะส่งน้ำมันแรงดันสูงจากปั๊มผ่านวาล์วส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยน้ำมันแรงดันสูงชนะแรงดันของสปริงวาล์วส่งน้ำมัน ส่งน้ำมันไปยังหัวฉีด ให้หัวฉีด ฉีดน้ำมันเข้าสู่กระบอกสูบเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานตามจังหวะการทำงาน

## Slide 9
4. กระบอกปั๊มและลูกปั๊ม มีส่วนประกอบดังนี้
กระบอกปั๊ม
รูน้ำมันเข้า
ร่องล็อกกระบอกปั๊ม
ร่องบากดับเครื่อง
จุดตัดน้ำมันระยะแรก
ร่องเวียนควบคุมน้ำมัน
ลูกปั๊ม
หน้าแปลนสวมเฟืองปลอกบังคับ
แกนปั๊ม
ส่วนประกอบของกระบอกปั๊มและลูกปั๊ม

## Slide 10
7. เฟืองปลอกบังคับลูกปั๊ม ทำหน้าที่บังคับให้ลูกปั๊มให้เคลื่อนที่ไปมา เฟืองปลอกบังคับลูกปั๊มจะขบอยู่กับเฟืองฟันหวี
8. แผ่นรองสปริงตัวบน ทำหน้าที่รองรับสปริงลูกปั๊มทางด้านบน
9. สปริงลูกปั๊ม ทำหน้าที่ดันให้ลูกปั๊มกลับเมื่อลูกปั๊มไม่ทำงานหรือในขณะที่ลูกเบี้ยวไม่เตะปั๊ม
10. แผ่นรองสปริงตัวล่าง ทำหน้าที่รองรับสปริงลูกปั๊มทางด้านล่างและที่แผ่นรองสปริงจะมีร่องไว้สำหรับล็อกแกนด้านล่างของลูกปั๊มเพื่อให้ลูกปั๊มเคลื่อนที่ไปพร้อมกับสปริงลูกปั๊ม
11. แผ่นชิม ทำหน้าที่ปรับความแข็งของสปริงลูกปั๊มและปรับระยะชักของปั๊ม
12. ชุดลูกถ้วย อยู่ด้านล่างของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วย สลัก, ลูกถ้วยและลูกกลิ้ง ชุดลูกถ้วยจะถูกเตะโดยลูกเบี้ยว ทำให้ลูกปั๊มเลื่อนขึ้นลงเพื่ออัดน้ำมันให้มีแรงดันสูง
13. สลักล็อก ทำหน้าที่ล็อกชุดลูกถ้วยปั๊มไม่ให้หลุดออกมาและไม่ให้ชุดลูกถ้วยปั๊มหมุน
14. แหวนสปริงล็อก ทำหน้าที่ล็อกไม่ให้สลักล็อกชุดลูกถ้วยหลุดออกมาจากเรือนปั๊ม
15. ลูกเบี้ยวปั๊ม ทำหน้าที่เตะให้ลูกปั๊มเลื่อนขึ้นอัดน้ำมันให้มีแรงดันสูงเพื่อส่งต่อไปให้หัวฉีดให้ฉีดน้ำมัน ลูกเบี้ยวปั๊มจะยึดอยู่บนเพลาเดียวกันกับเพลาลูกเบี้ยวของเครื่องยนต์

## Slide 11
การทำงานของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงมีการทำงานดังต่อไปนี้
1. น้ำมันเชื้อเพลิงเข้าทางช่องรูน้ำมันเข้า – ออก
ลูกปั๊ม
ห้องน้ำมัน
รูน้ำมันเข้า–ออก
วาล์วส่งน้ำมัน
ห้องส่งน้ำมัน
ร่องควบคุมน้ำมัน
น้ำมันเชื้อเพลิงเข้าทางช่องรูน้ำมันเข้า – ออก

## Slide 12
2. น้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มมีแรงดัน
ลูกปั๊ม
ร่องควบคุมน้ำมัน
รูน้ำมันเข้า–ออก
ห้องน้ำมัน
ห้องส่งน้ำมัน
วาล์วส่งน้ำมัน
น้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มมีแรงดัน
3. น้ำมันเชื้อเพลิงถูกอัดจ่ายออกไปด้วยแรงดันสูง
ลูกปั๊ม
ร่องควบคุมน้ำมัน
รูน้ำมันเข้า–ออก
ห้องน้ำมัน
ห้องส่งน้ำมัน
วาล์วส่งน้ำมัน
น้ำมันเชื้อเพลิงถูกอัดจ่ายออกไปด้วยแรงดันสูง

## Slide 13
4. สิ้นสุดการจ่ายน้ำมัน เมื่อลูกปั๊มเลื่อนขึ้นเรื่อย ๆ
ลูกปั๊ม
ร่องควบคุมน้ำมัน
รูน้ำมันเข้า–ออก
ห้องน้ำมัน
ห้องส่งน้ำมัน
วาล์วส่งน้ำมัน
การสิ้นสุดการจ่ายน้ำมัน

## Slide 14
การเพิ่มและลดปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การเพิ่มและลดปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง มีการทำงานดังต่อไปนี้คือ
(ก) (ข) (ค)
(1. รูน้ำมันเข้า–ออก 2. ร่องควบคุมน้ำมัน 3. ลูกปั๊ม 4. เฟืองปลอกบังคับลูกปั๊ม 5. เฟืองฟันหวี)
การเพิ่มและลดปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 15
8.1.4 หัวฉีด หัวฉีดทำหน้าที่ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละอองในระยะเวลาและปริมาณที่ถูกต้อง
คุณสมบัติของหัวฉีด
1. หัวฉีดต้องทำงานภายใต้กำลังดันสูง ๆ ได้ดี
2. หัวฉีดต้องทำงานได้รวดเร็วและมีความทนทานแข็งแรง
3. หัวฉีดจะต้องฉีดน้ำมันด้วยความเร็วภายในเศษส่วนของวินาทีได้

## Slide 16
ส่วนประกอบหัวฉีด หัวฉีดมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
ส่วนประกอบหัวฉีด
1. แหวนรองหัวฉีด
2. ปลอกยึดเข็มหัวฉีด
3. เรือนเข็มหัวฉีด
4. เข็มหัวฉีด
5. บ่ารองก้านกดเข็มหัวฉีด
6. ก้านกดเข็มหัวฉีด
7. สปริงหัวฉีด
8. แผ่นชิมปรับความแข็งของสปริง
9. เรือนหัวฉีด
10. ข้อต่อน้ำมันไหลเข้าหัวฉีด
11. ข้อต่อน้ำมันไหลกลับถัง
12. แหวนรองข้อต่อน้ำมันไหลกลับถัง
13. สกรูยึดข้อต่อน้ำมันไหลกลับถัง

## Slide 17
ชนิดของหัวฉีด ปัจจุบันหัวฉีดที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ หัวฉีดแบบเดือยและ หัวฉีดแบบรู
1. หัวฉีดแบบเดือย แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือแบบเดือยสั้นและแบบเดือยยาว
(1) หัวฉีดแบบเดือยสั้น
การทำงานหัวฉีดแบบเดือยสั้น

## Slide 18
(2) หัวฉีดแบบเดือยยาว
การทำงานหัวฉีดแบบเดือยยาว
2. หัวฉีดแบบรู หัวฉีดแบบรูแบ่งออกเป็น 2 แบบคือแบบรูเดียวและแบบหลายรู
(1) หัวฉีดแบบรูเดียว
หัวฉีดแบบรูเดียว

## Slide 19
(2) หัวฉีดแบบหลายรู
หัวฉีดแบบหลายรู
2. หัวฉีดแบบรู หัวฉีดแบบรูแบ่งออกเป็น 2 แบบคือแบบรูเดียวและแบบหลายรู
(1) หัวฉีดแบบรูเดียว
หัวฉีดแบบรูเดียว

## Slide 20
8.2.1 การไล่ลมแบบอัตโนมัติ
1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
2 ท่อไล่ลม
3 ท่อไล่ลม
4 ท่อน้ำมัน
5 กรองน้ำมัน
6 ท่อน้ำมัน
7 ปั๊มน้ำมัน
8 ท่อน้ำมันแรงดันสูง
9 หัวฉีด
10 ท่อน้ำมันไหลกลับ
ส่วนประกอบของวงจรระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 21
การไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงจะเริ่มต้นจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนและไหลไปตามวงจรการทำงานของระบบดังได้จากไดอะแกรมการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงดังนี้
การไล่ลมแบบอัตโนมัติ

## Slide 22
8.2.2 การไล่ลมแบบใช้วิธีการไล่ออก การไล่ลมออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงแบบนี้จะมีโบลท์ไว้สำหรับการไล่ลมออกจากระบบ 3 จุด วิธีการไล่ลมออกจากระบบทำดังต่อไปนี้
1. การไล่ลมครั้งแรกให้ทำการคลายโบลท์ตัวที่ 1 ซึ่งอยู่ที่กรองน้ำมันเชื้อเพลิงคลายให้ฟองอากาศไหลออกจากระบบให้หมดแล้วจึงขันโบลท์ให้แน่นอย่างเดิม
2. การไล่ลมครั้งที่สองให้ทำการคลายโบลท์ตัวที่ 2 ซึ่งอยู่ที่ข้อต่อท่อทางเข้าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงคลายให้ฟองอากาศไหลออกจากระบบให้หมดแล้วจึงขันโบลท์ให้แน่นอย่างเดิม
3. การไล่ลมครั้งสุดท้ายให้ไล่ลมที่โบลท์ตัวที่ 3 ไล่ให้ฟองอากาศหมดแล้วจึงขันโบลท์ให้แน่นอย่างเดิม การไล่ลมจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายเพราะท่อน้ำมันจากกรองน้ำมันเชื้อเพลิงมายังปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นท่อเอียง ซึ่งในขณะที่ไล่ลมที่โบลท์ตัวที่ 2 อาจมีฟองอากาศลอยขึ้นไปอยู่ที่กรองน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ดังนั้นจึงต้องไล่อากาศที่โบลท์ตัวที่ 3 เป็นจุดสุดท้าย

## Slide 23
โบลท์ตัวที่ 1
โบลท์ตัวที่ 2
โบลท์ตัวที่ 3
วิธีการไล่ลมแบบไล่ออกเอง

## Slide 24
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กาวานา ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ให้ให้คงที่และแน่นอนเหมาะสมกับภาระการทำงานของเครื่องยนต์ ซึ่งควบคุมได้ที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมให้เครื่องยนต์มีความเร็วคงที่ตลอดเวลาในขณะที่คันเร่งอยู่กับที่ เพื่อป้องกันไม่ให้
1. เครื่องยนต์มีอาการเร่งเอง เบาเอง
2. เครื่องยนต์หยุดทำงานหรือดับ
3. เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ที่ติดตั้งเช่น เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น
กาวานาแบบกลไก กาวานาของเครื่องยนต์เล็กดีเซลเป็นกาวานาแบบกลไกประกอบด้วยตุ้มถ่วงกาวานา 2 ตัว โดยมีจุดหมุนอยู่ที่เฟืองของกาวานาและแกนกาวานา ทำงานโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของตุ้มกาวานา

## Slide 25
ตัวควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จะเป็นตัวควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับการทำงานหนักเบาของเครื่องยนต์ และเป็นตัวช่วยให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ตัวควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 26
การทำงานของชุดควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เพลาข้อเหวี่ยง
เฟืองเพลาข้อเหวี่ยง
แกนแขนกาวานา
ลูกตุ้มกาวานา
แกนกาวานา
แขนกาวานา 1
แขนกาวานา 2
ชุดควบคุมการจ่ายน้ำมัน 1
สปริงควบคุมรอบเดินเบา
เฟืองฟันหวี
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
ชุดควบคุมการจ่ายน้ำมัน 2
สปริงกาวานา 2
สปริงกาวานา 1
คันเร่ง
C
D
A
B
ชุดควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 27
การทำงานของชุดควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถแบ่งแยกตามสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ออกได้ดังนี้
1. การสตาร์ตเครื่องยนต์
2. การเดินเบาเครื่องยนต์
3. เครื่องยนต์ไม่มีภาระ – เครื่องยนต์ทำงานเกินกำลัง
3.1 เครื่องยนต์ไม่มีภาระ – ภาระปานกลาง
3.3 เครื่องยนต์มีภาระสูง – สูงสุด
3.4 เครื่องยนต์มีภาระสูงสุด – ภาระเกินกำลัง
4. การดับเครื่องยนต์