## Slide 3
ฝาสูบ เป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่อยู่ตอนบนสุดของเครื่องยนต์เป็นส่วนประกอบของห้องเผาไหม้และเป็นที่อยู่ชุดกลไกของวาล์ว
เครื่องยนต์และฝาสูบของเครื่องยนต์เล็กดีเซล

## Slide 4
3
4
1
2
ฝาสูบ
การขันนอตฝาสูบออกแบบทะแยง
แสดงการถอดฝาสูบ

## Slide 5
9.2.1 ตรวจวัดความโก่งฝาสูบ
บรรทัดขอบตรง
ฝาสูบ
ฟิลเลอร์เกจ
B
C
D
E
A
F
ตำแหน่งการวัดความโก่งฝาสูบ
ตาราง แสดงค่ามาตรฐาน ความโก่งฝาสูบ
รายการ | รุ่น |  |  |  | 
 | ET 70 | ET 80 | ET 95 | ET 110 | RT ทุกรุ่น
ค่าความโก่งฝาสูบ (มม.) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
แสดงการตรวจวัดฝาสูบ

## Slide 6
9.2.2 วัดความกว้างของบ่าวาล์วและความลึกผิวหน้าฝาสูบถึงผิวหน้าวาล์ว
แสดงการวัดความกว้างบ่าวาล์วและความลึก
วิธีการวัด
1. ทำความสะอาดบ่าวาล์วให้สะอาด
2. วัดความกว้างบ่าวาล์วและความลึกด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
3. นำค่าที่วัดได้เทียบกับค่ามาตรฐานถ้าไม่ได้ให้เปลี่ยนบ่าวาล์วและวาล์วใหม่

## Slide 7
9.2.3 วัดช่องว่างก้านวาล์วกับปลอกวาล์ว
ไดอัลเกจ
ก้านวาล์ว
ไดอัลเกจ
ปลอกวาล์ว
ช่องว่าง
แสดงการวัดช่องว่างก้านวาล์ว
ตาราง แสดงค่ามาตรฐาน ช่องว่างก้านวาล์วกับปลอกวาล์ว
รายการ | รุ่น |  |  | 
 | ET 70,80 | ET 95,110 | RT 77, 90,100 | RT 100,110,120
ช่องว่างก้านวาล์วกับปลอกวาล์ว(มม.) | 0.035 – 0.065 | 0.04 – 0.07 | 0.035 – 0.065 | 0.04 – 0.07
บริษัทสยามคูโบต้าดีเซล จำกัด., ม.ป.ป. และบริษัทสยามคูโบต้าดีเซล จำกัด., 2546

## Slide 8
9.3.1 ประกอบฝาสูบเข้ากับเสื้อสูบ
ตำแหน่งการขันนอตยึดฝาสูบแบบทะแยงตามลำดับ 1, 2, 3, และ 4
4
1
2
3
ฝาสูบ
ฝาสูบ
แสดงการประกอบฝาสูบ
วิธีการประกอบ
1. ใส่โอ – ริง ที่ท่อทางน้ำมันเครื่องบนเสื้อสูบ
2. ใส่ปะเก็นฝาสูบและใส่ฝาสูบเข้ากับเสื้อสูบ
3. ขันนอตยึดฝาสูบด้วยแรงขันตามมาตรฐานที่เครื่องยนต์กำหนดไว้ และให้ขันนอตแบบทะแยงมุมเพื่อป้องกันฝาสูบโก่ง ตามลำดับดังนี้ หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 (ใช้ประแจปอนด์แบบตั้งค่าได้ขัน)

## Slide 9
9.3.2 ประกอบก้านกระทุ้งและชุดกระเดื่องกดวาล์ว
ก้านกระทุ้ง
ชุดกระเดื่องกดวาล์ว
แสดงการประกอบก้านกระทุ้งและชุดกระเดื่องกดวาล์ว
วิธีการประกอบ
1. ใส่ก้านกระทุ้งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียให้ลงในช่องตรงกับช่องลูกกระทุ้งและประกอบชุดกระเดื่องกดวาล์วบนสตัทที่ฝาสูบ
2. ขันนอตยึดกระเดื่องกดวาล์วตามค่าแรงขันที่กำหนด
3. ตั้งระยะห่างวาล์วให้ได้ตามค่าที่กำหนด

## Slide 10
9.3.3 การตั้งระยะห่างวาล์วไอดีและไอเสีย
กระบอกสูบ
จุดศูนย์ตายบน
ลูกสูบ
จุดศูนย์ตายล่าง
มาร์ค
ดูมาร์ค
(ก)
(ค)
ฟิลเลอร์เกจ
ระยะห่าง
ปรับตั้ง
ระยะห่างวาล์ว
(ง)
(ข)
แสดงการตั้งระยะห่างวาล์ว

## Slide 11
วิธีการตั้ง
1. ตั้งระยะห่างวาล์วในขณะที่เครื่องยนต์เย็น
2. หมุนเครื่องยนต์ตามทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ให้ลูกสูบอยู่ในตำแหน่งอัดสุด โดยดูมาร์คตัว T ที่ล้อช่วยแรงและมาร์ค(สามเหลี่ยม)จุดที่ตะแกรงครอบพัดลมให้ตรงกัน(ภาพ ก และ ค)
3. ใช้ฟิลเลอร์เกจวัดช่องว่างระหว่างกระเดื่องกดวาล์ว และหมวกวาล์วโดยใช้ไขควงปรับที่สกรูปรับตั้งวาล์ว(ภาพ ค และ ง)

## Slide 12
9.3.4 การปรับคันยกวาล์ว
แสดงการปรับคันยกวาล์วและแสดงตำแหน่งจุดศูนย์ตายบน(TDC)

## Slide 13
วิธีการปรับคันยกวาล์ว
1. หมุนเครื่องยนต์ให้ลูกสูบอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นไอดีและไอเสียปิดสนิท มาร์คตัว T ตรงกับมาร์คที่ตะแกรงครอบพัดลม(ภาพ กและ ค)
2. ถอดฝาปิดตัวครอบสกรูปรับตั้งคันยกวาล์วออก
3. ยกคันยกวาล์วขึ้นจนสุด
4. คลายนอตล็อกสกรูปรับตั้งออก
5. ใช้ไขควงแบนคลายสกรูปรับตั้งออกไม่ให้สัมผัสกับกระเดื่องกดวาล์ว
6. จากนั้นหมุนสกรูปรับตั้งเข้าจนเริ่มรู้สึกว่าสกรูสัมผัสกับกระเดื่องกดวาล์ว แล้วให้ขันสกรูปรับตั้งเข้าไปอีก 1. 5 รอบ แล้วล็อกนอตให้แน่น(ภาพ ข และ ง)

## Slide 14
การตรวจซ่อมฝาสูบและชุดวาล์วของเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก ควรจะปฏิบัติดังนี้
1. การถอด
2. การตรวจวัดสภาพฝาสูบ
3. การตรวจวัดวาล์ว
4. การตรวจวัดกระเดื่องกดวาล์ว
5. การตั้งวาล์ว
6. การปรับคันยกวาล์ว