## Slide 3
ลูกสูบและชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เล็กดีเซล
การตรวจตรวจซ่อมชุดลูกสูบและชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์เล็กดีเซลมีลำดับขั้นตอนการถอด การประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (การตรวจซ่อมชุดลูกสูบและชิ้นส่วนภายในของหน่วยนี้ทำต่อจากการถอดฝาสูบและถอดฝาครอบห้องเกียร์ของเครื่องยนต์คูโบต้า RT100)

## Slide 4
12.1.1 ถอดฝาปิดท้ายเครื่อง
ฝาปิดท้ายเครื่อง
3
1
2
4
5
6
7
8
ฝาปิดท้ายเครื่อง
การถอดฝาปิดท้ายเครื่อง
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์ยึดฝาปิดท้ายเครื่องออก การถอดโบลท์ควรถอดโบลท์ตรงข้ามกันสลับกันไปมาดังรูปที่ 12.1 เพื่อป้องกันไม่ให้ฝาปิดท้ายเครื่องบิดเบี้ยว
2. ถอดฝาปิดท้ายเครื่องออก

## Slide 5
12.1.2 ถอดแผ่นกั้นน้ำมัน
แผ่นกั้นน้ำมัน
การถอดแผ่นกั้นน้ำมัน
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์ยึดแผ่นกั้นน้ำมันออก
2. ถอดแผ่นกั้นน้ำมันออก

## Slide 6
12.1.3 ถอดเพลาลูกเบี้ยว
เพลาลูกเบี้ยว
การถอดเพลาลูกเบี้ยว
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์ยึดแผ่นล็อกชุดเพลาลูกเบี้ยวออก
2. ถอดแผ่นล็อกเพลาลูกเบี้ยวออก
3. ถอดเพลาลูกเบี้ยวออก
ข้อสังเกต
1. ก่อนถอดเพลาลูกเบี้ยวให้ตรวจดูมาร์คที่ฟันเฟืองของเพลาลูกเบี้ยว
2. ตรวจดูมาร์คที่ฟันเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง
3. มาร์คที่ฟันเฟืองเพลาลูกเบี้ยวและมาร์คที่ฟันเฟืองเพลาข้อเหวี่ยงต้องตรงกัน

## Slide 7
12.1.4 ถอดเฟืองสะพาน
เฟืองสะพาน
การถอดเฟืองสะพาน
วิธีการถอด
1. ถอดคลิปล็อกเฟืองสะพานออก
2. ถอดเฟืองสะพานออก
ข้อสังเกต
1. ตรวจดูมาร์คที่เฟืองสะพานให้ตรงกับมาร์คที่เฟืองเพลาข้อเหวี่ยง
2. ตรวจดูมาร์คที่เฟืองสะพานให้ตรงกับมาร์คที่เฟืองสะพานของเพลาสมดุล

## Slide 8
12.1.5 ถอดเพลาสมดุลตัวบน
เพลาสมดุลตัวบน
การถอดเพลาสมดุลตัวบน
วิธีการถอด
1. ถอดโบลท์ยึดแผ่นล็อกและถอดแผ่นล็อกชุดเฟืองเพลาสมดุลออก
2. ถอดเพลาสมดุลตัวบนออก (ดูมาร์คที่เพลาสมดุลตัวบนและตัวล่างก่อนถอด)

## Slide 9
12.1.6 ถอดเพลาสมดุลตัวล่าง
การถอดเพลาสมดุลตัวล่าง
วิธีการถอด
ถอดเพลาสมดุลตัวล่างออกต่อจากการถอดเพลาสมดุลตัวบน
เพลาสมดุลตัวล่าง

## Slide 10
12.1.7 ถอดลูกสูบ
ลูกสูบ
การถอดลูกสูบ
12.1.8 การถอดแหวนลูกสูบ, สลักลูกสูบและก้านสูบ
แหวนลูกสูบ
สลักลูกสูบ
ก้านสูบ
การถอดแหวนลูกสูบ, สลักลูกสูบและก้านสูบ

## Slide 11
12.1.9 ถอดตุ้มถ่วงกาวานา
ตุ้มถ่วงกาวานา
การถอดตุ้มถ่วงกาวานา
12.1.10 ถอดล้อช่วยแรง
ล้อช่วยแรง
การถอดล้อช่วยแรง

## Slide 12
12.1.11 ถอดเรือนลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาข้อเหวี่ยง
เรือนลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยง
การถอดเรือนลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาข้อเหวี่ยง
12.1.12 ถอดลูกกระทุ้งวาล์วไอดี ไอเสีย
เสื้อสูบ
ลูกกระทุ้งวาล์วไอดีไอเสีย
การถอดลูกกระทุ้งวาล์ว

## Slide 13
12.1.13 ถอดปลอกสูบ
ปลอกสูบ
การถอดปลอกสูบ
วิธีการถอด
1. ใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับถอดปลอกสูบ
2. ถอดปลอกสูบออกจากเสื้อเครื่องยนต์

## Slide 14
12.2.1 วัดความโตของรูสลักลูกสูบ
รูสลักลูกสูบ
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
การวัดความโตของรูสลักลูกสูบ
ตาราง ค่ามาตรฐาน ความโตของรูสลักลูกสูบ
รายการ | รุ่น |  |  | 
 | ET 70, 80 | ET 95, 110 | RT 77, 90 | RT 100, 110, 120
ความโตรูสลักลูกสูบ (มม.) | 25 – 25.013 | 27 – 27.021 | 25.00 – 25.013 | 27.00 – 27.021
ไม่เกิน (มม.) | 25.04 | 27.04 | 25.04 | 27.04

## Slide 15
12.2.2 วัดช่องว่างระหว่างสลักลูกสูบกับรูบูชก้านสูบ
ไมโครมิเตอร์
สลักลูกสูบ
รูบูชก้านสูบ
การวัดช่องว่างระหว่างสลักลูกสูบกับรูบูชก้านสูบ
12.2.3 วัดช่องว่างระหว่างแหวนกับร่องแหวนของลูกสูบ
แหวนลูกสูบ
ร่องแหวนลูกสูบ
การวัดช่องว่างระหว่างแหวนกับร่องแหวนของลูกสูบ

## Slide 16
12.2.4 วัดระยะห่างปากแหวนในกระบอกสูบ
กระบอกสูบ
ระยะห่างปากแหวน
ฟิลเลอร์เกจ
การวัดระยะห่างปากแหวนในกระบอกสูบ
12.2.5 วัดช่องว่างระหว่างเพลาข้อเหวี่ยงด้านรูน้ำมันกับวงในแหวนรูน้ำมัน
แหวนรูน้ำมัน
เพลาข้อเหวี่ยง
การวัดช่องว่างระหว่างเพลาข้อเหวี่ยงด้านรูน้ำมันกับวงในแหวนรูน้ำมัน

## Slide 17
12.2.6 วัดช่องว่างระหว่างแบริ่งก้านสูบกับข้อของเพลาข้อเหวี่ยง
การวัดช่องว่างระหว่างแบริ่งก้านสูบกับข้อของเพลาข้อเหวี่ยง
12.2.7 วัดระยะรุนเพลาข้อเหวี่ยง
ไดอัลเกจ
เพลาข้อเหวี่ยง
การวัดระยะรุนเพลาข้อเหวี่ยง

## Slide 18
12.2.8 วัดความสึกหรอของปลอกสูบ
a
b
10 มม.
1
2
3
ปลอกสูบ
เกจวัดปลอกสูบ
การวัดความสึกหรอของปลอกสูบ

## Slide 19
12.2.9 วัดปลอกสูบส่วนที่ยื่นเหนือลูกสูบ
ส่วนที่ยื่น
ปลอกสูบ
เสื้อสูบ
การวัดปลอกสูบส่วนที่ยื่นเหนือลูกสูบ

## Slide 20
12.2.10 การวัดความสูงของลูกเบี้ยวไอดีและไอเสียของเพลาลูกเบี้ยว
ความสูง
ลูกเบี้ยว
ไมโครมิเตอร์
การวัดความสูงลูกเบี้ยว
12.2.11 วัดช่องว่างระหว่างปลายเพลาลูกเบี้ยวกับรูปลอกเพลาลูกเบี้ยวที่เสื้อสูบ
ปลายเพลาลูกเบี้ยว
รูปลอกเพลาลูกเบี้ยว
เสื้อสูบ
การวัดช่องว่างระหว่างปลายเพลาลูกเบี้ยวกับรูปลอกเพลาลูกเบี้ยวที่เสื้อสูบ

## Slide 21
12.2.12 วัดช่องว่างระหว่างเฟืองเพลาลูกเบี้ยวกับเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง
เฟืองเพลาข้อเหวี่ยง
ไดอัลเกจ
การวัดช่องว่างระหว่างเฟืองเพลาลูกเบี้ยวกับเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง

## Slide 22
ประกอบส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ปลอกสูบ, เพลาข้อเหวี่ยง, แหวนลูกสูบ, ลูกสูบ, เพลาลูกเบี้ยวและเพลาสมดุล
12.3.1 การประกอบปลอกสูบ
ยางโอริง (O– Ring)
ปลอกสูบ
เครื่องมือพิเศษอัดปลอกสูบ
การประกอบปลอกสูบ

## Slide 23
12.3.2 ประกอบลูกกระทุ้งวาล์ว
เสื้อสูบ
ลูกกระทุ้งวาล์วไอดีไอเสีย
การประกอบลูกกระทุ้งวาล์ว
12.3.3 ประกอบชุดเพลาข้อเหวี่ยง
ชุดเพลาข้อเหวี่ยง
การประกอบชุดเพลาข้อเหวี่ยง

## Slide 24
12.3.4 ประกอบลูกสูบเข้ากับก้านสูบ
การประกอบลูกสูบเข้ากับก้านสูบ
12.3.5 ประกอบแหวนลูกสูบเข้ากับลูกสูบ
การประกอบแหวลูกสูบเข้ากับลูกสูบ

## Slide 25
12.3.6 การจัดปากแหวนอัดและแหวนน้ำมันของลูกสูบ
ด้านบน
ด้านล่าง
ด้านท่อไอเสีย
ปากแหวนตัวที่ 2
ปากแหวนตัวที่ 4
ด้านท่อไอดี
ปากแหวนตัวที่ 1, 5
ปากแหวนตัวที่ 3
1, 5
3
2
4
ด้านบน
ด้านล่าง
การจัดปากแหวนเรียง
ตามหมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 5
การจัดปากแหวน

## Slide 26
12.3.7 การประกอบลูกสูบเข้าปลอกสูบและการประกอบประกับก้านสูบ
การประกอบลูกสูบ

## Slide 27
12.3.8 ประกอบตุ้มเหวี่ยงกาวานา
ตุ้มถ่วงกาวานา
การประกอบตุ้มเหวี่ยงกาวานา
12.3.9 ประกอบเพลาลูกเบี้ยว
ดูมาร์ค
เฟืองเพลาลูกเบี้ยว
เฟืองเพลาข้อเหวี่ยง
แผ่นล็อก
การประกอบเพลาลูกเบี้ยว

## Slide 28
12.3.10 ประกอบเพลาสมดุลตัวบนและตัวล่าง
มาร์ค 1 จุด
แผ่นล็อก
เพลาสมดุลตัวบน
เพลาสมดุลตัวล่าง
มาร์ค 2 จุด
เฟืองเพลาสมดุลตัวบน
เฟืองเพลาสมดุลตัวล่าง
ดู
การประกอบเพลาสมดุลตัวบนและตัวล่าง

## Slide 29
12.3.11 ประกอบเฟืองสะพาน
3
3
เฟืองสะพานบนเพลาสมดุล
แหวนรองและคลิปล็อก
เฟืองสะพาน
มาร์คจุด 2 จุด
มาร์คเลข 3
เฟืองเพลาข้อเหวี่ยง
การประกอบเฟืองสะพาน

## Slide 30
12.3.12 ประกอบแผ่นกั้นน้ำมัน
แผ่นกั้นน้ำมัน
การประกอบแผ่นกั้นน้ำมัน
12.3.13 ตรวจสอบการสัมพันธ์ของเฟืองต่าง ๆ
ยางโอริง
เฟืองเพลาลูกเบี้ยว
เฟืองเพลาข้อเหวี่ยง
เฟืองเพลาสมดุล
เฟืองสะพาน
เฟืองสตาร์ท
เฟืองสะพาน
เฟืองเพลาสมดุล
3
3
การประกอบเฟืองต่าง ๆ ครบทุกตัวให้ถูกต้องตามมาร์คที่กำหนดไว้