## Slide 2
สารบัญ
หน่วยที่ 1 พลังงาน
หน่วยที่ 2 ปิโตรเลียม
หน่วยที่ 3 เชื้อเพลิงแข็ง
หน่วยที่ 4 เชื้อเพลิงก๊าซ
หน่วยที่ 5 การกลั่นน้ำมัน
หน่วยที่ 6 วัสดุหล่อลื่น
หน่วยที่ 7 น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์สำหรับยานยนต์
หน่วยที่ 8 น้ำมันเบรกและจาระบี
หน่วยที่ 9 น้ำมันก๊าดและน้ำมันเครื่องบิน
หน่วยที่ 10 น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา
หน่วยที่ 11 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์
และการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอย่างปลอดภัย

## Slide 6
พลังงาน (Energy) หมายถึง ความสามารถที่จะใช้ทำงานให้เกิดประโยชน์ได้ เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ พลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ในยุคแรก เช่น แรงงานมนุษย์และสัตว์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ต่อมาเมื่อมนุษย์มีวิวัฒนาการทางด้านวิชาการมากขึ้น สามารถค้นคว้าและนำพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ดีกว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย เช่น พลังงานที่ได้จากน้ำมันและก๊าซ

## Slide 7
พลังงานจากน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจากสถิติต่าง ๆ พบว่าปริมาณการใช้พลังงานของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากกระบวนการผลิตในหลาย ๆ ขั้นตอนจำเป็นต้องอาศัยพลังงาน จึงถือได้ว่าพลังงานเป็นปัจจัยของการผลิตที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

## Slide 8
1.3.1 พลังงานต้นกำเนิด (Primary Energy)
พลังงานต้นกำเนิดเป็นพลังงานที่สามารถแปรรูปเป็นพลังงานรูปอื่น ๆ ได้ พลังงานประเภทนี้ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย เช่น ไม้ ฟืน ถ่านหิน น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ แสงอาทิตย์ น้ำ ลม บ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อนใต้พิภพ แร่นิวเคลียร์ เป็นต้น
พลังงานแสงอาทิตย์

## Slide 9
1.3.2 พลังงานแปรรูป (Secondary Energy)
พลังงานแปรรูปเป็นพลังงานที่ได้จากการนำพลังงานต้นกำเนิดมาแปรรูป เพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากน้ำในเขื่อน เชื้อเพลิงสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปิโตรเลียม และถ่านโค้ก
พลังงานจากกังหันลม

## Slide 10
1.4.1 แหล่งทรัพยากรพลังงานตามแบบ
(Conventional Energy Resources)
แหล่งทรัพยากรพลังงานตามแบบ หมายถึง พลังงานที่เคยใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก เช่น แหล่งถ่านหิน แหล่งน้ำมัน แหล่งก๊าซธรรมชาติ แหล่งพลังงานน้ำ ไม้ ฟืน ซึ่งมีการนำมาใช้ให้เกิดเป็นพลังงานมาเป็นเวลานานนับทศวรรษ
บ่อน้ำมันดิบ

## Slide 11
1.4.2 แหล่งทรัพยากรพลังงานนอกแบบ
(Non–Conventional Energy Resources)
แหล่งทรัพยากรพลังงานนอกแบบ หมายถึง แหล่งพลังงานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาถึงขั้นที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง ได้แก่ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ หินน้ำมัน ก๊าซชีวภาพ ก๊าซไฮโดรเจนเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ หรือพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ำมันดิบ

## Slide 12
1.5.1 การใช้พลังงานของโลก
ในอดีตประมาณ 5 ทศวรรษที่ผ่านมา โลกได้พึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงพลังงานที่สำคัญคือ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน โดยที่สัดส่วนของพลังงานดังกล่าวรวมกันเกินกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด กล่าวคือ ในช่วง พ.ศ. 2471–2501 โลกได้ใช้พลังงานจากถ่านหินเป็นอันดับแรก และต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ถึงปัจจุบัน โลกได้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันเป็นอันดับแรกแทนการใช้ถ่านหิน
ถ่านหิน

## Slide 13
1.5.2 การใช้พลังงานในประเทศไทย
จากการประเมินการใช้พลังงานในประเทศไทยทั้งในอดีตและในอนาคตจะสังเกตเห็นว่า การใช้พลังงานจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีปริมาณมากกว่าการใช้พลังงานอื่น ๆ และเมื่อรวมการใช้พลังงานทั้งหมดแล้วจะเห็นว่า ในอนาคตมีการใช้พลังงานมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น

## Slide 14
การใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจไทย

## Slide 15
1.6.1 เชื้อเพลิงแข็ง
เชื้อเพลิงแข็ง หมายถึง เชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของเชื้อเพลิงนี้ ส่วนมากประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน กำมะถัน และเถ้า ซึ่งเชื้อเพลิงแข็งที่ได้จากขบวนการผลิต เช่น ถ่านไม้ (Charcoal) ถ่านโค้ก (Coke) ถ่านอัดเป็นก้อนหรือเป็นแท่ง (Fuel Briquette) เป็นต้น

## Slide 16
1.6.2 เชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิงเหลว หมายถึง เชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติ เชื้อเพลิงประเภทนี้ เช่น น้ำมันที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม น้ำมันจากพืช น้ำมันจากสัตว์ เป็นต้น เชื้อเพลิงเหลวที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ได้จากผลิตภัณฑ์การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเหลว เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันแก๊สโซลีน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา เป็นต้น

## Slide 17
1.6.3 เชื้อเพลิงก๊าซ
เชื้อเพลิงก๊าซ หมายถึง เชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิปกติ หรือก๊าซทุกชนิดที่สามารถนำมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจน แล้วเกิดการเผาไหม้ทำให้ได้พลังงานความร้อนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เชื้อเพลิงประเภทนี้ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนเช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม (ก๊าซ LPG) ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

## Slide 18
1.7.1 น้ำมันดีเซลชีวภาพ (Biodiesel)
เนื่องจากพลังงานปิโตรเลียมนับวันยิ่งหายากขึ้น ซึ่งตรงข้ามกับความต้องการของประเทศต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทำให้มีการค้นคว้าวิจัยหาแหล่งพลังงานอื่นเพื่อนำมาใช้ทดแทนปิโตรเลียม เช่น เชื้อเพลิงจากพืช ซึ่งได้แก่ น้ำมันพืชต่าง ๆ สามารถนำมาผลิตใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลที่เรียกว่า น้ำมันดีเซลชีวภาพ
น้ำมันดีเซลชีวภาพ คือ เชื้อเพลิงเหลวซึ่งผลิตได้จากกระบวนการที่เรียกว่า ปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) ของน้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กในเมทานอล (Methanol) โดยมีโซเดียมหรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี (Catalyst)

## Slide 19
ประวัติความเป็นมาของน้ำมันดีเซลชีวภาพ
น้ำมันดีเซลชีวภาพมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศในแถบยุโรป มีการทดลองกระบวนการปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transetherification) ในปี พ.ศ. 2525 โดยใช้เมล็ดเรฟ ณ สถาบัน Institute of Organic Chemistry Graz Austria ปัจจุบันสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการผลิตออกจำหน่ายอย่างกว้างขวาง โดยได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และผู้ค้าน้ำมัน

## Slide 20
ข้อดีของไบโอดีเซล
  1. ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมันดิบ เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของ ประเทศ
  2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
  3. การเผาไหม้สมบูรณ์ ลดควันดำ
  4. ไอเสียมีมลพิษต่ำกว่า
  5. การนำน้ำมันใช้แล้วมาผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพเป็นการป้องกันการนำน้ำมันเก่ามาใช้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

## Slide 21
คุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและน้ำมันดีเซลชีวภาพ
คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลแต่ละคุณสมบัติ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกำหนดในมาตรฐานนั้น มีความเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งแต่ละคุณสมบัติมีผลต่อการใช้งานและเครื่องยนต์ดีเซลแตกต่างกันไป

## Slide 22
1.7.2 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol)
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่ใช้สำหรับทดแทนน้ำมันเบนซิน (น้ำมันแก๊สโซลีน) สามารถเติมได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติม และสามารถเติมสลับหรือผสมกับเบนซินโดยไม่ต้องรอให้น้ำมันหมดถัง
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ผลิตจากน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ผสมกับเอทานอล มีการเผาไหม้สมบูรณ์กว่าน้ำมันเบนซิน เนื่องจากมีส่วนผสมของเอทานอล ซึ่งมีโมเลกุลของออกซิเจนในเนื้อน้ำมันมาก ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยกว่าน้ำมันเบนซิน และพบว่าทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีขึ้นหรือเท่ากับการใช้น้ำมันเบนซินปกติ

## Slide 23
ผลดีต่อเครื่องยนต์
    1. ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะเครื่องยนต์และอัตราการเร่งไม่แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน 95
    2. สามารถเติมผสมกับน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังได้โดยไม่ต้องรอให้น้ำมันที่มีอยู่ในถังหมด
    3. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับแต่งเครื่องยนต์

## Slide 24
ผลดีต่อประเทศชาติ
  1. ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า
  2. ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าสาร MTBE ถึงปีละ 3,000 ล้านบาท
  3. ใช้ประโยชน์จากพืชผลทางการเกษตรสูงสุดและยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร
  สร้างรายได้ให้เกษตรกร
  4. เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่ดีขึ้น ทำให้ช่วยลดมลพิษทางอากาศ
  5. ทำให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
  6. เป็นพลังงานหมุนเวียนจึงถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาประเทศที่ ยั่งยืน

## Slide 25
ผลดีเมื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
1. ได้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในราคาที่ประหยัดลง 1.50 บาท/ลิตร
2. ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สะอาดสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น
4. สามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลถึงชีวิตตนเอง ลูกหลาน และเพื่อนร่วมชาติ