## Slide 3
น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG จะต้องมีอุณหภูมิสูง เพราะจะช่วยป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอได้เป็นอย่างดี ดังนั้นน้ำมันเครื่องที่มีสมรรถนะสูงจึงถูกกำหนดให้ใช้กับก๊าซ LPG โดยเฉพาะในฤดูหนาวและประเทศในแถบหนาวเย็นต้องใช้น้ำมันเครื่องเกรด SAE 20 ส่วนในบริเวณที่อุณหภูมิปกติใช้ SAE 30

## Slide 4
ข้อเปรียบเทียบ | ก๊าซ NGV | ก๊าซ LPG | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันดีเซล
สถานะ | เป็นก๊าซ | เป็นก๊าซและเก็บในรูปของเหลว ที่ความดัน 7 บาร์ | เป็นของเหลว | เป็นของเหลว
น้ำหนัก | เบากว่าอากาศ ไม่มีการสะสมเมื่อเกิดการรั่วไหล | หนักกว่าอากาศ | หนักกว่าอากาศ | หนักกว่าอากาศ
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของก๊าซ NGV, LPG, น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล

## Slide 5
ข้อเปรียบเทียบ | ก๊าซ NGV | ก๊าซ LPG | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันดีเซล
ขีดจำกัดการติดไฟ (Flammability Limit % โดยปริมาตร) | 5 – 15% | 2.0 – 9.5% | 1.4 – 7.6% | 0.6 – 7.5%
อุณหภูมิติดไฟ (Ignition Temperature) | 650 oC | 481 OC | 275 oC | 250 oC
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของก๊าซ NGV, LPG, น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล (ต่อ)

## Slide 6
7.2.1 คุณสมบัติในการชะล้าง (Detergency)
สารเพิ่มคุณภาพในการชะล้าง (Detergent Additives) มีมากมายหลายชนิด ซึ่งให้คุณสมบัติที่ดีแตกต่างกัน บางชนิดมีคุณสมบัติป้องกันการทำปฏิกิริยาของน้ำมันกับออกซิเจนรวมอยู่ด้วย และบางชนิดสามารถปรับค่าความเป็นด่างของน้ำมันให้สูงขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้สารเคมีผสมลงในน้ำมันเครื่องนั้น ๆ

## Slide 7
7.2.2 คุณสมบัติในการกระจายสิ่งสกปรกและตะกอนเขม่า (Dispersancy)
สารเคมีที่ช่วยทำให้น้ำมันเครื่องกระจายสิ่งสกปรกจะทำหน้าที่คล้ายเม็ดโลหิตขาวในร่างกายของมนุษย์ คือ คอยล้อมจับสิ่งสกปรกไว้และป้องกันไม่ให้รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ ๆ ได้ สิ่งสกปรกเหล่านี้เมื่อกระจายอยู่ในน้ำมันในสภาพที่เป็นผงหรือก้อนที่เล็กมาก ๆ จะปราศจากอันตรายและจะถูกถ่ายทิ้งไปพร้อมกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้

## Slide 8
7.2.3 ค่าความเป็นด่างของน้ำมัน (Total Base Number; TBN)
การวัดค่าและบอกค่าความเป็นด่างในน้ำมันเครื่อง ทำได้โดยการเทียบน้ำหนักของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นมิลลิกรัมต่อน้ำมันเครื่อง 1 กรัม ค่านี้เรียกว่า ค่าความเป็นด่างของน้ำมัน (TBN)
สรุปได้ว่า ค่า TBN ยิ่งมาก ค่าความเป็นด่างในน้ำมันก็มีมากขึ้น ดังนั้นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณกำมะถันปนมาก ควรใช้น้ำมันเครื่องที่มีค่า TBN มากขึ้น

## Slide 9
7.2.4 คุณสมบัติในการป้องกันการสึกหรอ (Antiwear)
คุณสมบัติในการป้องกันการสึกหรอของน้ำมันเครื่องได้มาจากการเติมสารเคมีเพิ่มคุณภาพ หรือที่เรียกว่า สารป้องกันการสึกหรอ (Antiwear Additives) เช่น ซิงก์ไดอัลคิลไดไธโอฟอสเฟต (Zinc Dialkyldithiophosphate; ZDDP) ไตรครีซิลฟอสเฟต (Tricresyl Phosphate) ลงไปในน้ำมัน ซึ่งสารป้องกันการสึกหรอจะทำหน้าที่คล้ายกับสาร EP

## Slide 10
7.2.5 สารเพิ่มคุณภาพในการป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน (Antioxidants)
โดยธรรมชาติของน้ำมันหล่อลื่นจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจน หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันตลอดเวลา โดยเฉพาะในเครื่องยนต์ที่มีความร้อนเป็นตัวช่วยเสริม ปฏิกิริยานี้จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นจึงควรใช้สารต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งได้แก่ อะโรแมติกเอมีน (Aromatic Amines) และบิสฟีนอล (Bis–Phenols)

## Slide 11
7.3.1 แบ่งตามสภาพการใช้งาน
      GL–1 เป็นการใช้งานของเกียร์ประเภทเฟืองเดือยหมู เฟืองหนอน ในสภาพงานเบา โดยไม่จำเป็นต้องเติมสารเพิ่มคุณภาพ
      GL–2 ใช้สำหรับงานของเกียร์ประเภทเฟืองหนอน เพลาล้อ ซึ่งเป็นงานหนักกว่าประเภท GL–1 น้ำมันที่ใช้ควรมีสารเพิ่มคุณภาพเพื่อป้องกันการสึกหรอ
      GL–3 ใช้สำหรับงานของเกียร์ประเภทเฟืองเดือยหมูและกระปุกเกียร์ที่มีสภาพความเร็ว และการรับแรงขนาดปานกลาง

## Slide 12
      GL–6 ใช้สำหรับสภาพงานของเกียร์ประเภทเฟืองไฮปอยด์ที่มีแนวเยื้องศูนย์มากกว่า 2.0 นิ้ว และประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองตัวใหญ่ และมีความเร็วสูง
7.3.1 แบ่งตามสภาพการใช้งาน (ต่อ)
      GL–4 ใช้สำหรับสภาพงานของเกียร์ประเภทเฟืองไฮปอยด์ (Hypoid) ที่ทำงานหนักปานกลาง มีคุณลักษณะของการทำงานขั้น MIL–L–2105
      GL–5 ใช้สำหรับสภาพงานของเกียร์ประเภทเฟืองไฮปอยด์ที่ทำงานหนักมาก และมีคุณลักษณะของงานขั้น MIL–L–2105 B, C

## Slide 13
7.3.2 แบ่งตามความข้นใส
ระดับ SAE | อุณหภูมิสูงสุดที่ความข้นใส 150,000 cP (oC) | ค่าความข้นใส | 
 |  | ที่อุณหภูมิ 100 oC (cSt) | ที่อุณหภูมิ 210 oF (SUS)
75W 80W 85W 90 140 250 | –40 –26 –12 – – – | สูงกว่า 4.1 สูงกว่า 7.0 สูงกว่า 11.0 13.5–24.0 24.0–41.0 สูงกว่า 41.0 | 40–49 49–63 63–74 74–120 120–200 สูงกว่า 200
การกำหนดความข้นใสของน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐาน SAE J306

## Slide 14
การกำหนดความข้นใสของน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐาน MIL–L–2105 C
ระดับ SAE | อุณหภูมิสูงสุดที่ความข้นใส 150,000 cP | ค่าความข้นใสที่ 100 oC (cSt)
75W 80W/90 85W/140 | –40 –26 –12 | สูงกว่า 4.1 13.5–24.0 24.0–41.0

## Slide 15
7.3.3 สารเพิ่มคุณภาพสำหรับน้ำมันเกียร์
1. สารช่วยรับแรงกดสูง
2. สารป้องกันการเกิดฟอง
3. สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน
4. สารพิเศษ

## Slide 16
คุณสมบัติ | PTT GL–4 |  | PTT GL–5 | 
 | เบอร์ 90 | เบอร์ 140 | เบอร์ 90 | เบอร์ 140
จุดวาบไฟ (oC) สูงกว่า จุดไหลเท (oC) ต่ำกว่า ความข้นใสที่ 100 oC (cSt) ดัชนีความข้นใส สูงกว่า มาตรฐาน API | 180 0 13.5 – 24 85 GL–4 | – 0 24 – 41 85 GL–4 | 180 0 13.5 – 24 90 Gl–5 | 180 0 24 – 41 90 GL–5
คุณสมบัติบางอย่างของน้ำมันเกียร์ (ปตท.)

## Slide 17
คุณสมบัติบางอย่างของน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
ผลิตภัณฑ์ | ความข้นใส (cSt) |  | ดัชนี ความข้นใส | จุดวาบไฟ (oC) | มาตรฐาน
 | เบอร์ 90 | เบอร์ 140 |  |  | 
เชลล์สไปแร็กซ์EP90 EP140 | 184.0 559.0 | 16.9 32.7 | 97 89 | 191 199 | MIL–L–2105 API GL–4
เชลล์สไปแร็กซ์HD90 HD140 | 184.0 559.0 | 16.9 32.7 | 97 89 | 168 174 | MIL–L–2105B API GL–5
เชลล์สไปแร็กซ์ MB90 | 184.0 | 16.9 | 97 | 168 | MIL–L–2105B API GL–5
เชลล์เดนแท็กซ์ 90 | 175.0 | 16.8 | 101 | 268 | 
140 | 465.0 | 32.0 | 160 | 296 | API GL–1

## Slide 18
น้ำมันเกียร์เอสโซ่สำหรับเกียร์ธรรมดาในยานยนต์
คุณสมบัติ | GX | GP | ST
มาตรฐานการใช้งาน มาตรฐานทางการทหาร การรับแรงกดสูง การต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน การป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ค่าดัชนีความข้นใส ความต้านทานการเกิดฟอง เบอร์ของน้ำมัน | GL–5 MIL–L–2105C XXX XXX XXX X X 90.140 | GL–4 MIL–L–2105 XX XX XX X X 90.140 | GL–1 – X X X X X 90.140

## Slide 19
7.4.1 คุณสมบัติของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
1. สามารถส่งกำลังผ่านเข้าไปที่ตัวขับหรือตัวส่งแรงบิดได้
2. หล่อลื่นระบบเฟืองต่าง ๆ
3. ช่วยให้คลัตช์ต่าง ๆ ทำงานได้ดี
4. ป้องกันชุดส่งกำลังไม่ให้เกิดสนิมและการกัดกร่อน

## Slide 20
คุณสมบัติของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของเอกิป (Agip F–1 ATF Dexron)
คุณสมบัติ | คุณลักษณะ number B–11297
ความข้นใสที่ 210 oF (cSt) 100 oF (cSt) 50 oC (เยอรมัน) ความข้นใสแบบบรุ๊กฟิลด์ที่ –40 oF (cP) ที่ –10 oF (cP) ค่าดัชนีความข้นใสแบบ ASTM D2270 จุดวาบไฟแบบ จุดไหลเท สี ความถ่วงจำเพาะที่ 15 oC/15 oC | 7.5 42 3.6 45,000 3,500 160 180 -40 สีแดง 0.885

## Slide 21
7.4.2 มาตรฐานของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
1. Dexron II (GM 6137–M)
2. M2C 33–F หรือ Type F
3. M2C 33–G หรือ Type G
4. M2C 138–CJ
5. M2C 166–H หรือ Type H

## Slide 22
7.5.1 ความหมายของสารหล่อเย็น (Coolants Cutting Fluid)
สารหล่อเย็น หมายถึง สารที่ทำหน้าที่ช่วยลดอุณหภูมิ หรือระบายความร้อนออกจากเครื่องจักรกล หรือกระบวนการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องจักรกลและเครื่องมือมีความคงทนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารหล่อเย็นมีหลายชนิดเช่น อากาศ น้ำ น้ำมัน สารเคมี เป็นต้น

## Slide 23
7.5.2 วัตถุประสงค์ของการใช้สารหล่อเย็น
1. ทำให้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น หินเจียระไน มีดกลึง สว่าน ฯลฯ ทนทานและทำงานได้เร็วขึ้น
2. ทำให้ผิวของงานเรียบ
3. ช่วยลดพลังงานที่ใช้ เช่น ลดกำลังในการกลึง เจียระไน หรือการเจาะให้น้อยลง

## Slide 24
7.5.3 การเลือกใช้สารหล่อเย็น
1. ชนิดของโลหะที่ผลิต
2. เครื่องมือที่ใช้
3. วิธีการทำงาน งานเบา ความเร็วสูง ต้องการกำลังระบายความร้อนสูงกว่ากำลังหล่อลื่น ส่วนงานหนัก ความเร็วต่ำ ต้องการกำลังหล่อลื่นสูงกว่ากำลังระบายความร้อน

## Slide 25
7.5.4 ประเภทของสารหล่อเย็น
1. ประเภทน้ำมันผสมกับน้ำได้ น้ำมันประเภทนี้จะระบายความร้อนได้ดี เพราะมีน้ำผสมอยู่ แต่ให้การหล่อลื่นน้อย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการระบายความร้อนมาก และต้องการการหล่อลื่นไม่มาก เช่น การกลึง ไส และเจียระไน
2. ประเภทยาเคมีผสมกับน้ำ ประเภทนี้เหมาะสำหรับงานเจียระไน จะช่วยลดน้ำหนักหรือทำให้ลื่นและลดการสึกหรอของหินเจียระไน แล้วยังช่วยแยกให้เศษโลหะออกได้เร็วมากขึ้น

## Slide 26
3. ประเภทน้ำมันล้วน ๆ เหมาะใช้สำหรับงานหนัก มีแรงกดสูง แยกได้เป็น 2 ประเภท
(1) ประเภทที่ “มีปฏิกิริยา” หมายถึง ตัวยามีปฏิกิริยากับโลหะที่เป็นทองแดงจึงเหมาะสำหรับโลหะที่เป็นเหล็กเท่านั้น
(2) ประเภทที่ “ไม่มีปฏิกิริยา” เหมาะสำหรับโลหะที่เป็นทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง เช่น ทองเหลือง เป็นต้น