## Slide 1
สารหล่อเย็น (Coolant Cutting Fluid) เป็นสารที่ใช้ป้องกันไม่ให้เครื่องมือตัด เจาะ ไส กลึง และชิ้นงานร้อนเกินไป ขณะเดียวกันก็จะปรับอุณหภูมิของเครื่องให้เหมาะสมกับการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และชิ้นงานที่ผลิตได้มีคุณภาพ เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว หรือก๊าซ รวมทั้งน้ำมันหล่อลื่น โดยทั่วไปแล้วจะมีข้อกำหนดต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่สถานที่เก็บ วิธีการเก็บ ภาชนะในการเก็บตลอดจนการเก็บรักษา รวมทั้งการกำหนดบริเวณอันตราย ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชน
สารหล่อเย็นและ
การเก็บรักษาเชื้อเพลิง

## Slide 2
การผลิตชิ้นงาน การแปรรูป หรือการปรับแต่งชิ้นงานให้มีรูปร่างต่างๆ บนเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นงานตัด งานเจาะ งานไส งานกลึง รวมไปถึงงานที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น การกัดเฟืองเกียร์ และการเจียระไน เป็นต้น การปฏิบัติงานย่อมเกิดความเสียดทานระหว่างชิ้นงานกับเครื่องมือและทำให้เกิดความร้อนขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ชิ้นงานร้อนขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวและมีความแข็งแรงลดลง หรืออาจผิดรูปร่างไปจากความต้องการและทำให้อายุการใช้งานของเครื่องสั้นลงได้นอกจากนั้น ในงานธรรมดาซึ่งปกติจะกระทำโดยไม่มีสารหล่อเย็นช่วย สามารถปรับปรุงให้ผลงานออกมามีลักษณะและคุณภาพที่ดีขึ้น ถ้ามีการใช้สารหล่อเย็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าช่วย
หน้าที่ที่สำคัญของสารหล่อเย็น มีดังนี้
 ลดความร้อนจากใบมีด หินตัด และชิ้นงาน ซึ่งมีผลต่อความเที่ยงในขนาดของชิ้นงาน
 ช่วยหล่อลื่นบริเวณผิวสัมผัสของชิ้นงานกับเครื่องมือตัด และมีผลให้ผิวงานเรียบ
 ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องมือ เช่น ใบมีดตัด หินขัด ฯลฯ ยาวนานขึ้น
 ช่วยชะล้างเศษโลหะ และควบคุมผงฝุ่นอันเกิดจากการแปรรูปของชิ้นงาน
 เพิ่มอัตราการผลิต กล่าวคือ สารหล่อเย็นจะช่วยลดความร้อนและความเสียดทาน จึงสามารถใช้ความเร็วได้สูงกว่าปกติทำให้ชิ้นงานเสร็จเร็วขึ้น
 ช่วยป้องกันผิวของชิ้นงานไม่ให้เกิดสนิมได้ง่าย
ความสำคัญของคนหล่อเย็น

## Slide 3
แสดงการจ่ายสารหล่อเย็นบนเครื่องเลื่อยและเจาะเป็นร่อง
ความสำคัญของคนหล่อเย็น

## Slide 4
น้ำมันหล่อเย็น (Coolant) หรือน้ำมันตัด (Cutting Fluid) เป็นน้ำมันที่ใช้สำหรับงานตัดโลหะแต่โดยทั่วไปเรียกว่า “สารหล่อเย็น” มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เครื่องมือตัด เจาะ ใส กลึง และชิ้นงานร้อนจัดเกินไป ขณะเดียวกันก็จะปรับอุณหภูมิ ของเครื่องให้เหมาะสมกับการทำงานตลอดเวลา
สารหล่อเย็นที่ดี ควรมีคุณลักษณะดังนี้
 มีแรงดึงที่ผิวหน้าต่ำ เพื่อให้สิ่งสกปรกแยกตัวออกและตกตะกอน
 ต้องไม่ทำให้ระบบหล่อลื่นของเครื่องผิดปกติ
 ช่วยป้องกันสนิมบนผิวงานและเครื่องจักรได้ดี
 มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวงานเรียบมากที่สุด
 ควรมีความใสมากที่สุด
 ต้องผสมเข้ากับน้ำได้ง่าย
 ต้องไม่ทำอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีควันและกลิ่น
ชนิดและคุณลักษณะของสารหล่อเย็น
แสดงการจ่ายสารหล่อเย็นเครื่องเจาะและคว้านโลหะ

## Slide 5
สารหล่อเย็นที่ใช้สำหรับงานตัดโลหะโดยทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. น้ำมันละลายผสมกับน้ำ (Soluble Cutting Oils) สารหล่อเย็นชนิดนี้จะเป็นส่วนผสมของน้ำมันและน้ำในรูปที่มีน้ำมันอยู่น้อยกว่าน้ำ โดยมีการเติมสารเคมีจำพวกอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifiers) ลงไปในน้ำมัน ทำให้น้ำมันที่ตามปกติจะไม่รวมตัวกับน้ำสามารถละลายรวมตัวกับน้ำได้ในรูปของสารผสม และจะทำให้มีหยดน้ำมันเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปในน้ำที่ใช้ผสม หยดน้ำเหล่านี้จะผลักดันกันเองตลอดเวลาไม่ให้รวมตัวเป็นหยดหรือกลุ่มก้อนใหญ่ๆ มิฉะนั้นจะเกิดการแยกตัวเป็นชั้น โดยชั้นของน้ำมันซึ่งเบากว่าจะลอยอยู่ชั้นบน สารหล่อเย็นประเภทน้ำมันละลายผสมกับน้ำอาจจะมีสารเคมีชนิดอื่นๆ ปนอยู่ด้วยก็ได้ สารเหล่านี้ได้แก่
1) สารกระทำให้เปียก (Wetting Agents) สารชนิดนี้จะช่วยให้หยดน้ำมันเล็กๆ ในน้ำมันสามารถยึดเกาะกับผิวของชิ้นงานได้ดีขึ้น และเป็นการป้องกันสนิมให้ชิ้นงานอีกด้วย
2) สารเพิ่มคุณภาพในการรับแรงกด (Extreme Pressure Additives) สารชนิดนี้จะช่วยรับแรงเสียดสีระหว่างใบมีดหรือหินตัดกับชิ้นงานได้ดี ซึ่งจะทำให้ได้ชิ้นงานที่ราบเรียบ และช่วยให้ใบมีดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
3) สารป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitors) สารชนิดนี้จะช่วยป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิมบนชิ้นงานและเครื่องมือกลที่ใช้
ข้อดีของสารหล่อเย็นชนิดน้ำมันละลายผสมน้ำ คือ การระบายความร้อนได้ดี และราคาถูก แต่ไม่มีคุณสมบัติ ในการหล่อลื่นและการเคลือบผิวโลหะเพื่อป้องกันสนิม
ชนิดและคุณลักษณะของสารหล่อเย็น

## Slide 6
2. นีตคัตติ้งออยล์ (Neat Cutting Oils) เป็นสารหล่อเย็นชนิดที่เป็นน้ำมัน หรือน้ำมันผสมสารเคมี มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมที่ดีกว่าประเภทแรก แบ่งออกได้ดังนี้
1) มิเนอรัล-แฟตตีออยล์ (Mineral and Fatty Oil Mixtures) เป็นสารหล่อเย็นผสมระหว่างน้ำมันปิโตรเลียมและไขหรือน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์ ฟิล์มของน้ำมันชนิดนี้มีการเกาะผิวงานได้ดี เหมาะกับภาระงานหนักปานกลาง
2) ซัลฟูไรซ์ออยล์ (Sulphurised Oils) เป็นสารหล่อเย็นที่ผสมสารประกอบของกำมะถันในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเหมาะกับงานตัด กลึง เจียระไนโลหะต่างๆแต่สำหรับโลหะผสม (Alloys) ที่มีส่วนผสมของนิกเกิลสูง สารหล่อเย็นชนิดนี้อาจทำให้เกิดรอยต่างๆ (Stains) ขึ้นบนชิ้นงานได้ เนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างกำมะถันกับโลหะ ดังนั้นในการนำโลหะมากลึงเจียระไน ถ้าต้องการให้ผิวงานดีจำเป็นต้องเลือกสารหล่อเย็นที่มีค่าส่วนผสมของกำมะถันให้เหมาะสมกับงานชนิดนั้น
3) ซัลเฟอร์ออยล์ (Sulfured Oils) เป็นสารหล่อเย็นที่ผสมด้วยธาตุกำมะถัน ซึ่งจะละลายอยู่ในเนื้อน้ำมันอย่างอิสระ (Free Sulfur) หรือแอกทีฟซัลเฟอร์ (Active Sulfur) จึงไวต่อปฏิกิริยากับโลหะประเภทไม่มีเหล็ก ซึ่งจะทำให้เกิดรอยด่างคล้ำจากปฏิกิริยาดังกล่าว โดยเฉพาะโลหะประเภททองแดง ทองเหลือง และโลหะผสมของนิกเกิล น้ำมันชนิดนี้เหมาะกับงานเหล็กเป็นอย่างมาก
ชนิดและคุณลักษณะของสารหล่อเย็น

## Slide 7
งานตัดหรืองานเจียระไนที่ใช้หินเจียระไนชนิดที่เรียกว่า “ซัลเฟอร์บอนด์สโตน” (Sulfur Bonded Stone) สารหล่อเย็นประเภทซัลฟูไรซ์ออยล์ และซัลเฟอร์ออยล์อาจทำให้หินสึกเร็วและแตกได้ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ออยล์ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของกำมะถันอิสระในน้ำมันกับสารประกอบกำมะถันที่ใช้ในการทำให้เนื้อหินยึดเกาะติดกัน
4) สารประกอบจำพวกกำมะถัน/คลอรีน (Oils With Sulfur and/or Chlorine Additives, Other Than Those Mentioned) สารหล่อเย็นชนิดนี้เป็นสารประกอบของกำมะถัน และ/หรือคลอรีนในรูปที่ค่อนข้างเสถียร เหมาะกับโลหะทุกชนิดและงานทุกประเภท สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม สารคลอรีนหรือสารประกอบกำมะถันกับคลอรีน (Sulphochlorinated) เป็นสารเพิ่มคุณภาพชนิดทนแรงกดอัดได้สูง เรียกสารพวกนี้ว่า สาร EP สารหล่อเย็นชนิดนี้เหมาะกับประเภทงานหนัก และได้ผิวของชิ้นงานที่สวยงาม เครื่องมือกลมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
3. สารเคมีผสมน้ำ (Chemical Solution) สารหล่อเย็นกลุ่มนี้เป็นสารเคมีผสมน้ำ จึงมีคุณสมบัติในการละลายความร้อน และล้างเศษโลหะได้ดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติของน้ำ แต่อาจขาดคุณสมบัติในเรื่องการหล่อลื่นอยู่บ้าง ดังนั้นจึงได้มีการเติมสาร EP เพื่อให้สามารถรับแรงกดอัดได้สูง และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือกลให้ยาวนานขึ้น นอกจากนั้นยังมีการเติมสารป้องกันการกัดกร่อนและสนิมเพิ่มเข้าไปด้วย เพื่อป้องกันการเกิดสนิมที่ชิ้นงาน สารหล่อเย็นชนิดนี้เป็นสารเคมีที่ละลายอยู่ในน้ำไม่ใช่สารผสม ส่วนผสมที่ได้จึงมีลักษณะใสไม่เหมือนกลุ่มอื่น สารหล่อเย็นในกลุ่มนี้มีหลายชนิดซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการได้ แม้กระทั่งกับงานที่ต้องการความละเอียดสูง เช่นการเจียระไนแว่นตา เจียระไนเลนส์ การกัดเฟืองเกียร์ การผลิตลูกปืน เป็นต้น สารหล่อเย็นชนิดนี้แม้ว่าจะมีราคาสูง แต่ถ้าเทียบความสิ้นเปลืองต่อชิ้นงานแล้ว พบว่าสิ้นเปลืองน้อยกว่า สารหล่อเย็นประเภทอื่น เพราะใช้ในอัตราส่วนผสมที่น้อยมาก อาจน้อยถึง 1 : 100 ในงานบางประเภท
ชนิดและคุณลักษณะของสารหล่อเย็น

## Slide 8
4. สารสังเคราะห์ (Synthetic Cutting Fluids) สารหล่อเย็นในกลุ่มนี้เป็นผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ที่บริษัทผู้ผลิตต่างๆ ได้พยายามคิดค้นขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีต่อการใช้มากที่สุด ปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด ดังนั้น สารหล่อเย็นที่เหมาะกับงานประเภทหนึ่งอาจไม่เหมาะกับงานอีกประเภทหนึ่งสารหล่อเย็นกลุ่มนี้เมื่อผสมน้ำแล้วอาจได้สารละลายที่มีลักษณะใส หรือของผสมในลักษณะขุ่นก็ได้แต่ส่วนมากแล้วมักจะเป็นประเภทลักษณะขุ่นมากกว่า
ข้อดีของสารหล่อเย็นประเภทนี้ คือ ผสมน้ำได้ดี ของผสมที่ได้จะคงตัว และไม่เกิดการแยกตัวเป็นชั้นออกจากน้ำ ได้โดยง่าย
ดังนั้นการเลือกใช้สารหล่อเย็น จึงควรจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดในสิ่งดังต่อไปนี้
 เครื่องมือที่ใช้กับลักษณะงาน
 ชนิดของโลหะที่ผลิต
 วิธีการทำงาน
 งานหนัก ความเร็วจะต่ำต้องการกำลังหล่อลื่นสูงกว่ากำลังระบายความร้อน
 งานเบา ความเร็วสูงต้องการระบายความร้อนมากกว่ากำลังหล่อลื่น
ชนิดและคุณลักษณะของสารหล่อเย็น

## Slide 9
ในการเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิงถือว่ามีความสำคัญมาก เริ่มตั้งแต่การเก็บ การบรรจุ และการนำไปใช้งาน ดังนั้นกฎหมายจึงได้มีการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่เก็บ อาคารบริการ เขตสถานีบริการบริเวณอันตราย ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป โดยการออกกฎกระทรวงก็เพื่อให้มีความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชน จึงมีข้อกำหนดในการเก็บเชื้อเพลิง แต่ละชนิด แบ่งออกได้ตามประเภทดังนี้
1. การเก็บเชื้อเพลิงแข็ง ในที่นี้จะกล่าวถึงเชื้อเพลิงแข็งจำพวกถ่านหิน มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ
 ถ่านหินที่ขุดได้ใหม่ๆ ต้องตากทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์
 อย่ากองถ่านหินให้กองโตเกินไป
 อย่ากองถ่านหินสูงมากจนเกินไป เพราะจะทำให้ความร้อนระบายออกได้ยาก
 หมั่นตรวจอุณหภูมิของถ่านหินอยู่เสมอ พยายามอย่าให้ร้อนเกิน 50 °C
 อย่ากองถ่านหินใกล้สิ่งที่ร้อน เช่น ปล่องไฟ เป็นต้น
 ถ้าจะเก็บถ่านหินเป็นเวลานานๆ ควรอัดผิวรอบกองถ่านหินให้แน่น เพื่อกันอากาศเข้าไป หรืออาจจะใช้น้ำมันดิบปกปิดผิว
การเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิง

## Slide 10
2. การเก็บเชื้อเพลิงก๊าซ มีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้
1) “สถานที่เก็บก๊าซ” หมายความถึง
 ร้านจำหน่ายก๊าซ ซึ่งได้แก่สถานที่เก็บและจำหน่ายก๊าซที่บรรจุอยู่ในกระป๋องก๊าซและ/หรือก๊าซหุงต้ม และมีปริมาณก๊าซ รวมกันทั้งหมดตั้งแต่ 500 ลิตรขึ้นไป
 สถานที่ใช้ก๊าซ ซึ่งได้แก่ สถานที่เก็บและใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ และ/หรือจากถังก๊าซหุงต้มหลายถังซึ่งมีไว้เพื่อการใช้เอง และมีปริมาณก๊าซรวมกันทั้งหมดเกิน 500 ลิตรรวมทั้งบริเวณของสถานที่ดังกล่าว
 สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ ซึ่งได้แก่ สถานที่เก็บและใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มถังเดียวหรือหลายถัง และมีปริมาณก๊าซรวมกันทั้งหมดเกิน 250 ลิตร และ/หรือจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ ทั้งนี้เพื่อใช้ปรุงและจำหน่ายอาหารให้แก่ลูกค้า รวมทั้งบริเวณของสถานที่ดังกล่าว
 โรงเก็บก๊าซ ซึ่งได้แก่ สถานที่ที่ใช้เก็บก๊าซที่บรรจุในกระป๋องก๊าซและ/หรือถังก๊าซหุงต้ม ซึ่งมีปริมาณก๊าซรวมทั้งหมดเกิน 500 ลิตร และมิใช่เป็นร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
2) “บริเวณอันตราย” หมายความว่า ระยะห่างรอบๆ ที่ตั้งเก็บภาชนะบรรจุก๊าซในสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ และระยะห่างรอบๆ อาคาร บริเวณ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้บรรจุก๊าซหรือใช้ก๊าซในสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ
การเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิง

## Slide 11
3) “ภาชนะบรรจุก๊าซ” แบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ กระป๋องก๊าซ ถังก๊าซหุงต้ม ถังก๊าซรถยนต์ ถังก๊าซเรือยนต์ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่งก๊าซ
 กระป๋องก๊าซต้องเป็นภาชนะที่บรรจุก๊าซไม่เกิน 1 ลิตร และทนความดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2.75 เท่า ของความดันใช้งานแต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.52 เมกาปาสคาลมาตร
 ถังก๊าซหุงต้มต้องเป็นภาชนะที่บรรจุก๊าซได้ไม่เกิน 500 ลิตร และต้องมีขนาดลักษณะ และอุปกรณ์นิรภัย ตามที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์
4) “ร้านจำหน่ายก๊าซ” หรือสถานที่ใช้ก๊าซ ซึ่งใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มหรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซวิ่ง ใช้ก๊าซจากถังหุงต้ม ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ำยาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงอันเกิดจากก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิงได้ และเครื่องดับเพลิงดังกล่าวต้องมีขนาดบรรจุผงเคมีหรือน้ำยาหรือสารอย่างอื่นไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม เครื่องดับเพลิงดังกล่าว จะต้องติดตั้งไว้ที่ผนังริมประตู เข้าออกหนึ่งเครื่อง และที่บริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซหนึ่งเครื่องต่อปริมาณก๊าซทุก 1,000 ลิตร เศษของ 1,000 ลิตร ให้คิดเป็น 1,000 ลิตร
การเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิง

## Slide 12
5) บริเวณที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้มและที่ห้องปรุงอาหารที่ใช้ก๊าซ ของสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซให้มีป้าย ที่มีข้อความดังนี้
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดก๊าซรั่ว
 ปิดลิ้นทุกตัวทันที
 ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เช่น เปิด/ปิดสวิทช์ไฟ ฯลฯ
 เปิดประตูและหน้าต่าง เพื่อให้ก๊าซระบายออกสู่ภายนอกได้
 นำเครื่องดับเพลิงออกมาเตรียมพร้อม
ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดง บนพื้นสีขาว มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน และอ่านได้ง่ายในระยะ 10 เมตร และต้องติดตั้งป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย
การเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิง
แสดงถังก๊าซรถยนต์

## Slide 13
ในทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาเชื้อเพลิงก๊าซ มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ
 ตัวถังจะต้องทำด้วยวัสดุอย่างดีได้มาตรฐานตามที่กำหนด และทนความดันได้มากกว่า 4 เท่า
 การบรรจุก๊าซลงถัง จะต้องมีการเผื่อความดันไว้ด้วย เพื่อป้องกันการกระแทกเวลาขนส่งถังก๊าซ
 สถานที่เก็บวัสดุเชื้อเพลิงต้องเป็นที่โล่ง และอากาศถ่ายเทได้ดี
 ต้องเก็บให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
 ควรเก็บถังเชื้อเพลิงแยกจากถังออกซิเจน
 บริเวณที่เก็บต้องมีป้ายเตือน ห้ามสูบบุหรี่ หรือสุมไฟ เป็นต้น
 ต้องหมั่นตรวจเช็กตามข้อต่อ ท่อและวาล์วเปิด-ปิด อยู่เสมอ
 ต้องมีการป้องกันไม่ให้มีสิ่งของมาชนหรือกระแทกถังเก็บ วาล์ว เพราะจะทำให้ชำรุดเสียหายได้
 ควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับดับเพลิงจากก๊าซไว้ใกล้ๆ บริเวณที่เก็บเชื้อเพลิง
3. ก๊าซเชื้อเพลิงเหลว มีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้
1) การบรรจุ ในกรณีที่มีการบรรจุให้บรรจุน้ำมันในภาชนะบรรจุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันและไม่รั่วซึม ภาชนะบรรจุต้องมีความแข็งแรงและปลอดภัยในการขนส่ง และการเก็บรักษา
การเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิง

## Slide 14
2) เครื่องหมายและฉลาก ที่ภาชนะบรรจุหรือหัวจ่ายน้ำมันทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน
 คำว่า “น้ำมันประเภท…”
 ปริมาตรสุทธิ
 ข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงว่า “ไวไฟ”
 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 วัน เดือน ปีที่ผลิต
ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น
3) ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์นั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว
4) การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
 รุ่น
 กรณีภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (ขนาดบรรจุน้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เดซิเมตร) รุ่น หมายถึง น้ำมัน... ที่บรรจุ ในภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกันที่ผลิตหรือส่งมอบในระยะเวลาเดียวกัน
 กรณีภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ (ขนาดบรรจุตั้งแต่ 210 ลูกบาศก์เดซิเมตร) รุ่น หมายถึง น้ำมัน... ในภาชนะ บรรจุเดียวกัน
การเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิง

## Slide 15
 การชักตัวอย่าง การชักตัวอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการชักตัวอย่างปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ในกรณีที่ยังไม่มีประกาศมาตรฐานดังกล่าวให้เป็นไปตาม ASTM D4057)
 เกณฑ์ตัดสิน ตัวอย่างน้ำมัน... ต้องเป็นไปตามข้อคุณลักษณะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จึงจะถือว่าน้ำมัน... รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
5) การทดสอบ
 ให้ใช้วิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานหรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธี ที่กำหนดในมาตรฐานนี้
 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น น้ำกลั่นและสารเคมีที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ์เหมาะสมสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์
การเก็บรักษาวัสดุเชื้อเพลิง

## Slide 16
เนื่องจากน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันหนัก ของแข็งจึงใช้เวลาพอสมควรในการตกตะกอน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ควรเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุน้ำมันดีเซลเป็นเวลา 2-3 วันก่อนที่จะเอาน้ำมันออกจากภาชนะ ถังเก็บน้ำมันควรมีขนาดใหญ่ที่เพียงพอสำหรับการใช้งาน ถังเก็บควรมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก และควรวางไว้ในแนวระดับโดยให้มีความลาดชัน 40 มิลลิเมตรต่อเมตรของความยาวจากข้อต่อทางออก ข้อต่อทางออกควรจะต้องอยู่สูงจากก้นถังอย่างน้อย 75 มิลลิเมตร และถังเก็บควรติดตั้งวาล์วระบายตะกอนไว้ที่ก้นถังที่ทางด้านปลายต่ำ การระบายตะกอนและน้ำที่สะสมในถังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาให้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาด
ตัวอย่างการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
แสดงถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 17
ปัจจัยสำคัญในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกต้อง มีดังนี้
1. เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเหล็กกล้า อย่าเก็บน้ำมันในถังอาบสังกะสี เพราะสังกะสีจะทำปฏิกิริยากับน้ำมันดีเซลและทำให้เกิดตะกอนได้
2. เมื่อเก็บน้ำมันอย่างถูกต้องภายใต้สภาวะเย็นและแห้ง น้ำมันดีเซลมีอายุการเก็บประมาณ 12 เดือน เมื่อจะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่เข้าไปจะต้องถ่ายน้ำมันออกจากถังให้หมดก่อน
3. ระบายตะกอนและน้ำที่ควบแน่นออกจากถังก่อนการเติมน้ำมัน
4. ติดตั้งเครื่องกรองเข้าในสายยางหรือท่อทางออกของถัง
5. หลังจากการเคลื่อนย้ายหรือเติมถังน้ำมัน ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะเอาน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้
6. หลีกเลี่ยงการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเกรดหน้าร้อนไปใช้ในหน้าหนาว
7. การดูแลถังเก็บน้ำมันควรเก็บถังในที่มีหลังคาคลุมเพื่อไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าร้อน และพยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อยที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถทำให้อากาศที่มีความชื้นมากเข้าไปในถังได้
8. เก็บถังให้พ้นจากพื้นและให้วางนอนลงโดยให้ช่องเติมอยู่ที่ตำแหน่ง 90 องศา
ตัวอย่างการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 18
แสดงวิธีการจัดตำแหน่งของถังน้ำมันที่กำลังใช้
ตัวอย่างการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
ปัญหาของการปนเปื้อนของน้ำมันเชื้อเพลิงโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในถังเก็บ โดยเฉพาะในถังน้ำมันดีเซลเรือ ซึ่งการปนเปื้อน เริ่มเมื่อจุลินทรีย์แบ่งตัวที่เขตรอยต่อระหว่างน้ำที่ก้นถังและเชื้อเพลิงตามปกติแล้ว จุลินทรีย์เหล่านี้มีอยู่ในอากาศตลอดเวลา และเข้าไปในถังผ่านทางรูระบายหรือช่องเติมและไปทำให้เกิดเป็นชั้นของสาหร่าย จะเกิดขึ้นมากในบริเวณที่ซึ่งมีความชื้นมาก ในอากาศโดยรอบ เช่น บริเวณที่ร้อนชื้น ชายทะเล ฯลฯ จะเกิดมากในถังน้ำมันเรือ

## Slide 19
เมื่อมีการเคลื่อนที่ของตัวรถหรือมีการรบกวนจากการเติมน้ำมันลงถัง สาหร่ายที่เกิดขึ้นจะแตก และกระจายตัวออกจากกัน ในน้ำมันเชื้อเพลิง และถูกนำไปโดยน้ำมันเชื้อเพลิง สาหร่ายจะเข้าไปทำให้เครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตันจนอาจทำให้เครื่องยนต์ดับเนื่องจากการขาดน้ำมันเชื้อเพลิงได้
ตัวอย่างการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
แสดงตำแหน่งการเก็บที่ถูกต้อง
วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมีอยู่ 2 วิธี คือ
1. ให้ถอดฝาปิดสำหรับตรวจสอบออก และทำความสะอาดภายในของถัง
2. ใช้สารเคมีใส่เข้าในน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อไปฆ่าจุลินทรีย์

## Slide 20
การดูแลรักษาระบบน้ำมันของเครื่องยนต์
1. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงหลังการใช้งานหรือเมื่อเลิกการทำงานในแต่ละวัน จะช่วยป้องกันอากาศที่มีความชื้นเข้าไปในถังน้ำมัน
2. มีการระบายตะกอนและน้ำจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องกรองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะเวลาที่แนะนำ
4. ให้มีอุปกรณ์กรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพียงพอ เพื่อกรองน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างทั่วถึง
การทำงานในอากาศหนาวของเครื่องจักร
1. เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเป็นเกรดที่ถูกต้องสำหรับการทำงานในฤดูหนาว
2. ป้องกันถังน้ำมันและอุปกรณ์ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการปิดครอบที่เหมาะสม
3. เก็บเครื่องจักรในเวลากลางคืนควรมีที่คลุม
4. ถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดเนื่องจากการขาดน้ำมันเชื้อเพลิง
 เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่
 อุ่นระบบน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยน้ำร้อนหรือไอน้ำจากเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำการอุ่นนี้จะช่วยให้ผลึกไข ในท่อน้ำมันละลาย
 อาจใช้น้ำมันเตา ซึ่งมีจุดหมอกต่ำกว่าน้ำมันดีเซล 20-25% ผสมเข้ากับน้ำมันดีเซลเพื่อลดการแข็งตัวของไข
ตัวอย่างการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 21
ในทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา เชื้อเพลิงเหลวมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้
1. ต้องบรรจุอยู่ในถังเก็บที่มิดชิด
2. สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต้องเป็นที่โล่ง และต้องไม่ติดกับที่อยู่อาศัย
3. ควรมีอุปกรณ์ในการดับเพลิงสำหรับดับเพลิงจากน้ำมันโดยเฉพาะ อยู่ใกล้ๆ ที่เก็บนั้น
4. มีสัญญาณบอกเหตุเตือนภัยไว้ใกล้ๆ ที่เก็บวัสดุเชื้อเพลิง
5. ควรมีเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นที่เก็บวัสดุเชื้อเพลิง
6. สถานที่ตั้งถังเก็บวัสดุเชื้อเพลิงห้ามไม่ให้มีการสุมไฟเข้าใกล้ โดยมีระยะอย่างน้อย 50 เมตร
ตัวอย่างการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

## Slide 22
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการนำไปใช้งาน เริ่มตั้งแต่การผลิตการบรรจุถัง การขนส่งทุกขั้นตอน การเก็บในคลังพัสดุ ตลอดจนวิธีการนำเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้ ซึ่งจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อผู้ใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่พอใจแล้ว การรับ การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประเภทที่บรรจุในถังโดยทั่วๆ ไปมีหลักเกณฑ์ดังนี้
การรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในการขนย้ายควรมีแท่น หรือฐานสำหรับถังน้ำควรมีอุปกรณ์ในการช่วยยกถังลง เช่น รถยก ฯลฯ หรือมิฉะนั้นก็ควรมีแผ่นกระดานสำหรับพาด จากนั้นให้ค่อยๆกลิ้งถังลง อย่าผลักถังลงโดยไม่มีอะไรรองรับ ผู้รับผลิตภัณฑ์ควรดูแลในขณะที่มีการขนถ่ายและตรวจดูความเรียบร้อยของถังก่อนลงชื่อรับ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ซึ่งบรรจุอยู่ในถังบรรจุ วิธีการที่ดีที่สุดคือ
1. เก็บไว้ในโรงเก็บ ซึ่งมีหลังคาและฝากันแดดและฝนได้ดี
2. มีการระบายอากาศดีพอสมควร ไม่ร้อนอบอ้าวเกินไป ซึ่งจะทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพได้ง่ายขึ้น
3. ควรจัดผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้เป็นสัดส่วนไม่ปนกัน เพื่อนำเข้าเก็บและนำออกมาใช้ได้สะดวก เป็นการป้องกันไม่ให้นำน้ำมันผิดชนิดไปใช้
4. ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเก็บก่อน ควรนำออกมาใช้ก่อนตามลำดับ (น้ำมันที่เก็บไว้นานเกินไปอาจจะเสื่อมคุณภาพได้)
5. ควรมีการจัดทำบัญชีพัสดุ เพื่อให้ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ชนิดใด จำนวนเท่าไร ใช้กับงานชนิดใดบ้าง และควรจะมี การนำเข้าเมื่อไร
การเก็บรักษาและการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

## Slide 23
6. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการเกิดไฟไหม้ด้วย
การเก็บรักษาและการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
แสดงเปรียบเทียบการตั้งถังน้ำมันกลางแจ้งโดยไม่มีสิ่งปกคลุม
7. ถ้ามีความจำเป็นต้องเก็บถังน้ำมันไว้กลางแจ้ง ควรระวังการเก็บรักษาดังนี้
 ฝาถังต้องปิดแน่นสนิท และคอยดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ
 ไม่ควรตั้งถังในแนวตั้งอย่างยิ่ง ถึงแม้ฝาจะปิดสนิทเพียงไรก็ตาม อากาศในถังยังมีโอกาสขยายตัวหนีออกได้ เมื่อถูกความร้อนจากแสงแดด และตอนกลางคืนอากาศในถังเย็นลง จะหดตัวและดูดอากาศจากภายนอก รวมทั้งสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง จะถูกดูดผ่านฝาถังเข้าไปในถัง ทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพได้
 ควรวางถังในแนวนอน ปิดฝาถัง ทั้ง 2 อัน ที่อยู่กึ่งกลางแนวนอน จะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปได้ง่าย และความดันของน้ำมันเหนือถังฝาปิด จะช่วยดันไม่ให้อากาศภายนอกและสิ่งสกปรกเข้าไปในถังได้

## Slide 24
 ควรดูแลฝาถังทำให้สะอาดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เก็บอยู่ หรือเป็นที่ถ่ายน้ำมันออกใช้
 พื้นที่ใช้วางเก็บถังต้องไม่เปียกชื้น และชั้นล่างทั้ง 2 ด้าน ควรมีท่อนไม้หรือสิ่งอื่นที่ใช้กั้นไม่ให้ถังกลิ้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
การเก็บรักษาและการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
แสดงวิธีวางถังน้ำมันกลางแจ้งที่ถูกต้อง

## Slide 25
การใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอย่างปลอดภัย
โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไม่เป็นพิษ แต่การแตะต้องกับน้ำมันบ่อยๆ และนานๆ อาจเกิดอาการผิวหนังอักเสบขึ้นได้ หรือถ้าหายใจเอาละอองน้ำมันเข้าไปมากๆ อาจทำให้ปอดระคายเคืองอย่างไรก็ตาม ถ้าปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังพอสมควร ย่อมไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติมีดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโดยตรงหากไม่จำเป็น
2. ถ้าจำเป็นต้องสัมผัสผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
 ไม่ควรใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันโซลา ทินเนอร์ หรือตัวทำละลายอื่นๆล้างมือ เพราะสารพวกนี้จะไปละลายไขมันในผิวหนังออก ทำให้ผิวหนังแห้งแตก อาจกลายเป็นโรคผิวหนังได้
 การใช้สบู่หรือครีมสำหรับล้างมือ ล้างน้ำมันออกให้หมด (อย่าใช้ผงซักฟอก) และแปรงขนอ่อนๆ ขัดถูเบาๆ จะช่วยให้ล้างสะอาดและเร็วขึ้น
3. อย่าใส่เสื้อผ้าที่เปียกน้ำมัน ควรนำไปซักให้สะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่
4. ใช้เศษผ้าที่สะอาดพอสมควรเช็ดน้ำมัน อย่าใช้ซ้ำจนสกปรกมากแล้วนำกลับมาใช้อีก
5. อย่านำรองเท้าที่เปียกชุ่มด้วยน้ำมันมาใช้
6. อย่าหายใจหรือสูดดมเอาละอองน้ำมันเข้าไป ถ้าจำเป็นควรใส่เครื่องกรองอากาศปิดจมูก
7. ถ้าน้ำมันหกเลอะเทอะให้รีบทำความสะอาด
8. อย่าทิ้งน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วลงบนพื้นดิน หรือลงท่อระบายน้ำหรือลงแม่น้ำลำคลองเพราะจะทำให้พื้นดิน และแม่น้ำ ลำคลองเน่าเสีย
การเก็บรักษาและการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น